# 高密度聚乙烯基本塑复合材料防腐性能的研究

### 论文摘要

本文以高密度聚乙烯、木纤维为主要原料,采用模压工艺制备木塑复合材料。通过对所制备复合材料腐蚀前后色差、质量损失率、力学性能等性能的测试,分析了木纤维含量和各种抗菌剂对木塑复合材料的抗菌性能的影响。研究结果表明：(1)木塑复合材料在褐腐菌密粘褶菌中会发生腐蚀,其表面出现不同程度的痕迹,颜色明显变黄；木塑复合材料组分中的木纤维容易被菌腐蚀,而塑料不易被菌腐蚀。(2)随着木纤维含量的增加,木塑复合材料质量损失率有所提高；木纤维含量越高,木塑复合材料的弯曲强度和△E*值变化得越大,木塑复合材料被腐蚀得越明显；尤其是4号木塑复合材料(木纤维/HDPE为180：100),被腐蚀得最严重,4号试样腐蚀3个月后,其弯曲强度为原来的81.75%,△E*值为34.2。(3)纳米载银抗菌粉及松香酰胺对木塑复合材料具有很好的抗菌效果,纳米载银抗菌粉的用量为复合材料总质量的1.5%时,其抗菌效果最好,纳米氧化锌对木塑复合材料的抗菌效果不明显。(4)木塑复合材料的弯曲强度随着木纤维含量的增加而升高；纳米氧化锌和纳米载银抗菌粉对木塑复合材料的弯曲强度影响不大；但加入A抗菌剂或自制的松香酰胺后,木塑复合材料的弯曲强度下降很多。(5)高密度聚乙烯基复合材料的加工温度在140℃～200℃之间,A抗菌剂不适合应用在高密度聚乙烯基复合材料上,添加2%A抗菌剂的复合材料出现很多气孔。

### 论文目录

- 致谢

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 前言

- 1.2 木塑复合材料的概述

- 1.2.1 木塑复合材料的组成

- 1.2.2 木塑复合材料的加工工艺

- 1.2.3 木塑复合材料应用领域

- 1.3 防腐剂（抗菌剂）的概述

- 1.3.1 抗菌剂的分类

- 1.3.2 抗菌剂的抗菌机理

- 1.4 本课题研究的目的和意义

- 1.5 本课题国内外研究现状

- 1.6 本课题研究的内容和方法

- 1.6.1 研究内容

- 1.6.2 研究步骤与实验方法

- 1.7 本课题的研究特色与创新

- 第二章 松香酰胺的合成与表征

- 2.1 实验材料及仪器设备

- 2.2 实验装置示意图

- 2.3 丙烯酸改性松香的合成

- 2.3.1 松香与丙烯酸的Diels-Alder加成反应

- 2.3.1.1 合成反应原理

- 2.3.1.2 实验合成步骤

- 2.3.2 改性松香和二乙烯三胺反应

- 2.3.2.1 合成反应原理

- 2.3.2.2 实验合成步骤

- 2.4 红外吸收光谱分析

- 2.4.1 松香及丙烯酸改性松香的红外光谱图

- 2.4.2 改性松香及松香酰胺的红外光谱图

- 2.5 实验结论

- 第三章 木塑复合材料的制备及抗菌性能研究

- 3.1 实验原材料和仪器设备

- 3.2 木塑复合材料的制备

- 3.3 褐腐菌的培养

- 3.4 腐蚀试验

- 3.5 性能测试

- 3.5.1 质量变化的测试

- 3.5.2 弯曲性能的测试

- 3.5.3 材料表面结构分析

- 3.5.4 材料热性能测试

- 3.5.5 材料色差测试

- 3.5.6 材料表面张力测试

- 3.5.7 木塑复合材料断裂面的形貌

- 第四章 结果与讨论

- 4.1 木塑复合材料在密褶菌中的生长情况

- 4.2 木塑复合材料腐蚀前后质量的变化情况

- 4.3 菌种腐蚀对木塑复合材料弯曲性能的影响

- 4.3.1 不同木粉含量的WPC腐蚀前后力学性能对比

- 4.3.2 含不同抗菌剂的WPC腐蚀前后力学性能对比

- 4.3.3 含不同含量纳米载银抗菌粉的WPC腐蚀前后力学性能对比

- 4.4 偏光显微镜观测WPC腐蚀前后的表面形貌

- 4.4.1 纯塑料的表面形貌

- 4.4.2 木粉的表面形貌

- 4.4.3 WPC未腐蚀前的表面形貌

- 4.4.4 WPC腐蚀后的表面形貌

- 4.5 木塑复合材料热性能分析

- 4.5.1 DSC曲线

- 4.5.2 TG曲线

- 4.6 密粘褶菌腐蚀前后复合材料的颜色变化

- 4.7 木塑复合材料接触角测试

- 4.8 SEM分析

- 4.8.1 复合材料未腐蚀前断裂面的SEM

- 4.8.2 复合材料腐蚀3个月后的SEM

- 第五章 结论与展望

- 5.1 结论

- 5.2 本论文的不足和展望

- 参考文献

- 读研期间发表论文和专利

- 详细摘要

- 英文摘要

### 相关论文文献

- [1].高密度聚乙烯/聚酰胺6复合纤维的制备及性能[J]. 合成纤维工业 2020(01)

- [2].熔融高密度聚乙烯的剪切黏度研究[J]. 化工技术与开发 2020(Z1)

- [3].高密度聚乙烯(HDPE)防沙网使用寿命评估[J]. 中国沙漠 2020(03)

- [4].中国石化高密度聚乙烯黑料实现技术突破[J]. 乙烯工业 2020(02)

- [5].中国石化高密度聚乙烯黑料实现技术突破[J]. 塑料工业 2020(06)

- [6].浅析高密度聚乙烯制备工艺及应用[J]. 当代化工研究 2019(04)

- [7].高密度聚乙烯技术的发展趋势[J]. 化工管理 2019(21)

- [8].高密度聚乙烯的支链结构与黏弹性研究[J]. 化工科技 2016(06)

- [9].道达尔石化和炼油美国公司推出了高密度聚乙烯[J]. 塑料科技 2017(04)

- [10].探讨高密度聚乙烯工艺及催化剂的研究应用[J]. 中国石油石化 2017(05)

- [11].模拟受火损伤对高密度聚乙烯管材热性能的影响[J]. 化工设备与管道 2017(03)

- [12].国产催化剂在高密度聚乙烯装置上的应用[J]. 科技展望 2016(18)

- [13].高密度聚乙烯管材专用料的市场应用探讨[J]. 橡塑技术与装备 2016(10)

- [14].高密度聚乙烯装置旋液分离器的堵塞分析[J]. 科技展望 2015(23)

- [15].环境监理在新建高密度聚乙烯装置中的实践[J]. 科技致富向导 2014(17)

- [16].高密度聚乙烯生产装置的选择及使用[J]. 化工设计通讯 2019(03)

- [17].高密度聚乙烯塑料装配式野战防爆墙试验研究[J]. 防护工程 2018(01)

- [18].高密度聚乙烯改性的研究进展[J]. 广州化工 2019(13)

- [19].改性白泥/高密度聚乙烯复合材料的制备及其性能研究[J]. 橡塑技术与装备 2017(02)

- [20].“海洋吸尘器”——高密度聚乙烯垃圾桶将有效清理海洋垃圾[J]. 橡塑技术与装备 2017(16)

- [21].四川石化高密度聚乙烯装置率先使用国产催化剂[J]. 塑料工业 2015(10)

- [22].浅谈高密度聚乙烯(HDPE)缠绕增强管在施工中的质量通病及防治措施[J]. 建设科技 2016(13)

- [23].四川石化高密度聚乙烯装置率先使用国产催化剂获成功[J]. 石油化工应用 2015(05)

- [24].比重瓶法检测口服固体药用高密度聚乙烯瓶密度测量不确定度分析[J]. 中国药物评价 2015(03)

- [25].双峰高密度聚乙烯树脂的开发前景[J]. 广州化工 2013(01)

- [26].中链甘油三酸酯与高密度聚乙烯瓶的相容性[J]. 沈阳药科大学学报 2013(03)

- [27].全球HDPE市场到2019年将达700亿美元[J]. 国外塑料 2013(03)

- [28].口服固体药用高密度聚乙烯瓶微生物限度检测标准修订的建议[J]. 解放军药学学报 2011(05)

- [29].戈尔公司推出新型高密度聚乙烯系列筒状滤芯[J]. 上海化工 2011(12)

- [30].回收高密度聚乙烯/沙粉共混体系力学性能研究[J]. 塑料工业 2009(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/da24383e93416eb167e7c92c.html