# 超支化聚合物改性PAN超滤膜的性能研究

### 论文摘要

作为传统的压力驱动型膜分离过程,超滤目前已广泛应用于废水处理,饮用水纯化,血液透析和物质分离等各领域。废水处理作为其中一个重要的应用领域,过程中胶体、蛋白质、细菌等有机颗粒会沉积或吸附在膜表面或膜孔内而造成膜污染。因此提高膜本身的亲水性以预防膜污染,一直是聚合物分离膜领域的研究热点。超支化聚合物以其高度支化的特殊分子结构,以及合成简单、溶解性好、官能团众多等诸多优势,近年来受到越来越广泛的关注。过去大量基于超支化聚合物的交叉学科都相继出现,而其在聚合物分离膜领域的应用正处于起步阶段。本研究采用两步接枝表面改性方法,将超支化聚合物（HBP）接枝到聚丙烯腈（PAN）超滤膜表面,以改善其亲水和抗污染性能。首先采用紫外光（UV）辐照表面改性技术,将马来酸酐（MAH）接枝到PAN超滤膜表面。通过改变紫外光强度、紫外光辐照时间、单体MAH浓度和光敏剂二苯甲酮（BP）浓度,考察接枝条件对MAH在PAN膜上接枝率的影响,找到MAH紫外接枝的最优化条件。在本实验条件下,MAH紫外接枝的最佳条件为：紫外灯瓦数150W,辐照时间25min,光敏剂浓度15mmol/L,单体浓度20g/L。在此接枝条件下,单体MAH在PAN膜表面的接枝率为19.7μg/cm2。第二步,利用马来酸酐酸酐基团与端羟基超支化聚合物（也称超支化聚酯,HPE）的酯化反应,在催化剂的催化作用下将末端带有不同羟基数的超支化聚酯（H20、H30、H40）接枝到PAN膜上。本实验结果表明,在第一步MAH接枝率相同的情况下,HPE在PAN膜表面的接枝率也基本相同,约为0.15×10-6mol/cm2。本论文采用傅里叶红外光谱（FT-IR/ATR）表征膜表面化学成分的变化；采用场发射扫描电镜（SEM）表征PAN膜表面形貌的变化；采用水接触角（CA）表征膜表面亲水性的变化。结果证明,通过接枝反应,MAH单体和HPE均成功接枝到PAN膜表面。PAN原膜以及表面接枝了MAH单体、H20、H30、H40后的改性膜的起始水接触角分别为70.6°,62.4。,60°,57.8°和57.5。。由此可见,PAN膜表面接枝MAH单体和HPE后,膜的亲水性均有所改善,且接枝H30和H40对亲水性的改善效果更好。对PAN超滤膜和表面接枝了MAH和HPE的膜进行动态抗污染性研究,结果表明,表面接枝改性后,PAN超滤膜的抗污染性得以提高,并且表面接枝了MAH后又接枝HPE的膜比表面仅接枝MAH的膜表现出更强的抗污染性。PAN原膜被牛血清蛋白溶液污染后的通量衰减率最高,达到了83%,经去离子水清洗后通量恢复率最低,仅为37%；而表面经过H40改性的PAN膜污染后通量衰减率和清洗后的通量恢复率分别为46%和82%,是所有改性膜中最好的。这说明,PAN膜表面经过HPE接枝改性后,不仅改善了其亲水性而且还明显改善了其抗污染性能。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 文献综述

- 1.1 引言

- 1.2 膜与膜技术概论

- 1.3 超滤膜的亲水改性研究

- 1.3.1 超滤膜技术

- 1.3.2 膜污染

- 1.3.3 共混改性

- 1.3.4 表面物理改性

- 1.3.5 表面化学改性

- 1.4 亲水改性单体及应用

- 1.4.1 马来酸酐

- 1.4.2 超支化聚合物

- 1.5 课题的意义及研究内容

- 1.5.1 课题的意义

- 1.5.2 主要研究内容

- 1.5.3 课题创新点

- 第二章 实验部分

- 2.1 实验试剂和仪器

- 2.1.1 试剂

- 2.1.2 仪器

- 2.2 实验方法

- 2.2.1 PAN接枝马来酸酐MAH

- 2.2.2 PAN接枝超支化聚合物

- 2.3 改性膜结构表征

- 2.3.1 膜结构表征

- 2.3.2 膜表面接触角（CA）的测定

- 2.3.3 FT-IR分析

- 2.4 改性膜性能测试

- 2.4.1 实验装置

- 2.4.2 去离子水通量测试

- 2.4.3 抗蛋白质污染测试

- 第三章 PAN超滤膜接枝MAH及HBP

- 3.1 PAN膜表面UV接枝MAH

- 3.1.1 紫外光强度对MAH接枝率的影响

- 3.1.2 紫外光辐照时间对MAH接枝率的影响

- 3.1.3 光敏剂二苯甲酮（BP）浓度对MAH接枝率的影响

- 3.1.4 MAH浓度对单体接枝率的影响

- 3.2 HBP在PAN膜表面的接枝

- 3.3 本章小结

- 第四章 改性膜的结构及性能表征

- 4.1 改性膜结构表征

- 4.1.1 表面改性对膜表面和断面形貌的影响

- 4.1.2 表面改性对PAN膜亲水性的影响

- 4.1.3 不同膜表面FT-IR/ATR分析

- 4.2 不同PAN膜性能表征

- 4.2.1 不同膜的纯水通量表征

- 4.2.2 不同膜的抗污染性表征

- 4.2.3 不同污染膜通量恢复表征

- 4.3 本章小结

- 第五章 结论与展望

- 参考文献

- 致谢

- 硕士期间发表的学术论文

### 相关论文文献

- [1].珍珠粉基/PAN微纳纤维膜的制备及抗紫外性能测试[J]. 国际纺织导报 2020(02)

- [2].浅析蒸馏塔内己内酰胺产品的PAN超标及改进措施[J]. 合成纤维工业 2020(05)

- [3].PAN纤维在铁路桥混凝土结构中的应用研究[J]. 四川水泥 2017(10)

- [4].PAN纤维热松弛行为控制与聚集态结构调控[J]. 材料工程 2020(04)

- [5].雷公藤甲素对PAN致足细胞损伤中自噬作用的影响[J]. 中国中西医结合肾病杂志 2015(12)

- [6].雷公藤甲素对PAN致足细胞损伤中mTOR/p70S6K/4EBP1信号通路的影响[J]. 中国中西医结合肾病杂志 2016(02)

- [7].电化学氧化处理对PAN基炭纤维表面浸润性的影响[J]. 材料导报 2012(02)

- [8].群子统计理论研究PAN一定牵伸下预氧化过程的成环机理[J]. 化工新型材料 2011(S1)

- [9].PAN分子构象对其纳米纤维膜压电性能的影响[J]. 天津工业大学学报 2019(06)

- [10].PAN预氧纤维径向结构的光密度法研究[J]. 材料工程 2017(02)

- [11].低温氮等离子体改性PAN膜及其抗污染性[J]. 西安工程大学学报 2017(01)

- [12].浅谈PAN纤维预氧化工艺及纤维性能改善方法[J]. 化工新型材料 2016(04)

- [13].磁场处理对PAN原丝预氧化性能影响的研究[J]. 高科技纤维与应用 2012(03)

- [14].群子统计理论研究PAN预氧化过程的成环机理[J]. 北京化工大学学报(自然科学版) 2009(03)

- [15].交替电解促进PAN基炭纤维的催化石墨化[J]. 炭素技术 2009(03)

- [16].二维小角X射线散射法研究PAN基炭纤维内部微孔结构[J]. 新型炭材料 2009(03)

- [17].PAN纤维在预氧化过程中的张力规律与牵伸控制[J]. 轻纺工业与技术 2017(03)

- [18].共聚组分对聚丙烯腈(PAN)纤维预氧化程度的影响及其与碳纤维结构和性能的关联[J]. 北京化工大学学报(自然科学版) 2013(05)

- [19].PAN褪色分光光度法测定食品中溴酸钾的含量[J]. 邵阳学院学报(自然科学版) 2012(04)

- [20].国产低导热PAN基碳纤维制备及其在绝热材料的应用[J]. 固体火箭技术 2019(06)

- [21].PAN基碳纤维宏微观结构与拉伸强度的关联性[J]. 高科技纤维与应用 2016(05)

- [22].PAN纤维预氧化过程的结构变化及热行为[J]. 化工新型材料 2014(08)

- [23].凝固浴浓度在线控制在PAN原丝生产中的应用[J]. 化纤与纺织技术 2012(02)

- [24].高温处理对PAN基炭纤维热稳定性的影响[J]. 炭素技术 2011(03)

- [25].超支化聚酯助剂对PAN静电纺丝行为的影响[J]. 华东理工大学学报(自然科学版) 2010(06)

- [26].PAN浸渍树脂对锌(Ⅱ)吸附特性的研究[J]. 安徽建筑工业学院学报(自然科学版) 2009(05)

- [27].PAN纤维的接触式预氧化工艺[J]. 国际纺织导报 2015(10)

- [28].纺丝速度对干湿法PAN纤维形貌和结构的影响[J]. 高科技纤维与应用 2014(02)

- [29].铁元素对PAN碳纤维热行为的影响[J]. 材料热处理学报 2013(03)

- [30].雷马曲班对PAN诱导足细胞凋亡的影响[J]. 江苏医药 2015(19)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/da5e9d7facf5d7401787465e.html