# 基于耐久性的半刚性基层与垫层研究

### 论文摘要

半刚性基层沥青路面早期病害使公路建设的可持续发展受到了严重的挑战,在高温多雨地区和重载交通路段,早期病害更为突出。论文从半刚性基层和和垫层结构和材料设计入手,研究半刚性基层沥青路面的早期破坏问题,提高路面结构的耐久性。本文深入分析了路面结构早期破坏的机理,研究了半刚性基层结构设计参数变化对路面结构力学行为的影响,推荐合理的半刚性基层材料模量范围、基层结构厚度和土基模量等。半刚性基层材料的力学性能是决定路面结构耐久性的重要因素,要设计耐久性半刚性基层沥青路面,必须使半刚性基层材料具有优良的抗裂性能、适宜的抗压模量、较高的抗拉强度、良好的渗水性能。本文研究水稳碎石材料的级配设计、混合料设计和各种路用性能,通过级配优选和采用灰色系统理论对混合料进行多指标评价,设计出性能优良的水稳碎石基层材料。高温多雨地区路基路面水损害严重,垫层结构和材料的设计对改善路基状况、提高路面结构整体承载性能有很大作用。本文研究了不同路基和水文条件下的垫层材料的选择、垫层结构厚度的设计方法等。研究了垫层与路基双层体系承受重载施工车辆荷载的能力。介绍了垫层试验段工程的情况和二灰碎石垫层施工工艺。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 问题的提出及研究意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 在力学和结构方面进行的研究

- 1.2.2 在半刚性材料方面进行的研究

- 1.3 论文研究内容和技术路线

- 1.3.1 研究内容

- 1.3.2 技术路线

- 第二章 基于耐久性的半刚性基层结构设计参数研究

- 2.1 半刚性基层沥青路面早期损坏

- 2.2 半刚性基层沥青路面早期损坏机理分析

- 2.2.1 半刚性基层沥青路面结构的破坏机理

- 2.2.2 水泥稳定类材料的性能衰变

- 2.2.3 半刚性基层沥青路面的水损坏

- 2.2.4 提高半刚性路面耐久性的方法

- 2.3 半刚性基层设计参数研究

- 2.3.1 路面结构的拟定

- 2.3.2 半刚性基层沥青路面结构采用的破坏模式

- 2.3.3 半刚性基层设计参数正交计算分析

- 2.4 本章小结

- 第三章 水泥稳定碎石集料级配优化研究

- 3.1 级配理论及级配设计方法研究

- 3.1.1 级配曲线

- 3.1.2 级配理论

- 3.2 粗集料级配设计

- 3.2.1 逐级填充表面振动压实法

- 3.2.2 设计步骤

- 3.2.3 粗集料级配的设计过程

- 3.3 细集料级配设计

- 3.3.1 K 法简介

- 3.3.2 K 法的应用

- 3.4 集料级配的评价

- 3.4.1 贝雷法对集料级配的评价

- 3.4.2 集料级配骨架性的体积指标判定

- 3.4.3 运用剪切试验评价级配

- 3.5 本章小结

- 第四章 水泥稳定碎石混合料设计和路用性能研究

- 4.1 原材料性质分析

- 4.1.1 水泥

- 4.1.2 集料

- 4.2 混合料组成设计

- 4.2.1 混合料级配选择

- 4.2.3 配合比设计

- 4.3 材料的力学性能

- 4.3.1 无侧限抗压强度

- 4.3.2 间接抗拉强度

- 4.3.3 抗压回弹模量

- 4.4 收缩特性

- 4.4.1 温缩试验

- 4.4.2 干缩试验

- 4.5 半刚性基层材料路用性能的多指标评价

- 4.5.1 灰色系统理论概述

- 4.5.2 灰色关联度计算方法

- 4.5.3 混合料综合路用性能多指标评价方法研究

- 4.5.4 混合料综合路用性能灰色理论评价结果

- 4.6 本章小结

- 第五章 基于耐久性的垫层材料选择和结构设计

- 5.1 公路土基与基层的水损害

- 5.2 垫层材料类型的选择研究

- 5.2.1 垫层材料的类型

- 5.2.2 垫层材料类型的选择

- 5.3 垫层厚度的设计

- 5.3.1 一般路面对垫层结构的要求

- 5.3.2 计算模型

- 5.3.3 设计轴载

- 5.3.4 路基状况良好路段路面结构垫层结构设计计算法

- 5.3.5 路基状况不良路段的垫层结构路表弯沉等效设计法

- 5.3.6 计算结果

- 5.4 本章小结

- 第六章 主要结论与进一步研究建议

- 6.1 主要结论

- 6.2 进一步研究建议

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].浅析绿色高性能混凝土耐久性[J]. 四川水泥 2018(07)

- [2].建筑构造对结构耐久性的影响[J]. 江西建材 2017(22)

- [3].混凝土的耐久性问题[J]. 散装水泥 2019(04)

- [4].施工期混凝土材料特性对其后期耐久性能影响[J]. 交通世界 2017(16)

- [5].桥梁设计中存在的安全耐久性问题及对策[J]. 交通世界 2017(27)

- [6].建筑构造对结构耐久性的影响[J]. 住宅与房地产 2015(28)

- [7].影响结构耐久性的建筑构造研究[J]. 建筑技术开发 2016(05)

- [8].分析桥梁细部设计对结构耐久性的影响[J]. 河南科技 2014(06)

- [9].沥青防水的耐久性[J]. 中国建筑防水 2011(21)

- [10].预应力混凝土管桩耐久性问题探讨[J]. 岩土工程学报 2011(S2)

- [11].谈桥梁设计中的安全耐久性问题及对策[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2016(25)

- [12].耐久性[J]. 北方建筑 2018(06)

- [13].超高性能混凝土力学和耐久性能研究综述[J]. 四川建材 2020(10)

- [14].大气环境下混凝土结构的耐久性鉴定方法[J]. 建筑监督检测与造价 2014(04)

- [15].从色差测量实验看档案复印件字迹的耐久性[J]. 档案与建设 2011(04)

- [16].实现绿色高性能混凝土生产的方法和措施[J]. 粉煤灰 2011(06)

- [17].造成桥梁设计耐久性差的原因探析[J]. 科技信息(科学教研) 2008(13)

- [18].研究桥梁设计中的安全性和耐久性问题[J]. 黑龙江交通科技 2020(06)

- [19].提高水工钢筋混凝土结构耐久性措施探究[J]. 河南科技 2018(13)

- [20].探究桥梁细部设计对结构耐久性的影响[J]. 江西建材 2015(21)

- [21].环境侵蚀下钢-混凝土组合梁耐久性使用寿命分析[J]. 建筑结构学报 2015(S1)

- [22].裂缝对预应力混凝土结构耐久性的影响及控制措施[J]. 科协论坛(下半月) 2009(10)

- [23].基于阳极梯传感器的新建高桩码头结构耐久性监测与自动控制技术研究[J]. 水道港口 2019(06)

- [24].桥梁混凝土的盐冻损伤与耐久性提升技术[J]. 公路 2020(04)

- [25].上海地区历史建筑常见耐久性问题与现场检测方法[J]. 绿色建筑 2020(03)

- [26].某混凝土结构钢筋锈蚀的检测分析和耐久性评定[J]. 建筑监督检测与造价 2014(04)

- [27].钢筋混凝土桥梁耐久性、腐蚀病害及对策[J]. 交通世界(建养.机械) 2013(04)

- [28].基于可靠度的混凝土结构耐久性环境区划[J]. 浙江大学学报(工学版) 2012(03)

- [29].地下工程混凝土衬砌结构耐久性寿命的智能预测研究[J]. 应用基础与工程科学学报 2010(05)

- [30].桥梁工程设计中的安全性和耐久性问题[J]. 交通世界(建养.机械) 2008(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/da62ac133d7cb231afe33c41.html