# APF数字锁相环及检测电路的研究

### 论文摘要

随着电力电子装置在工业和生活等多方面的广泛应用,其所带来的公共电网的谐波污染也日趋严重。有源电力滤波器（Active Power Filter, APF）被公认为是电力系统谐波污染治理和无功补偿最有效的手段之一。但在国内APF还没达到成熟应用阶段,还有很多问题需要进一步研究和改善。为此,本文对APF谐波检测系统进行了研究,这些研究工作对APF产品的广泛应用有着重要意义。本文首先介绍了常见的谐波治理策略,阐述了有源电力滤波器作为谐波治理和无功补偿装置的优越性和可靠性,总结数字锁相环在谐波检测中的应用前景。然后主要针对谐波检测算法,数字锁相环的参数及动态性能,采样控制几个方面做了深入分析。在分析了传统的傅立叶和改进的傅里叶级数法、Fryze时域法、基于瞬时无功功率理论的谐波电流检测法等常用的谐波检测算法,并对比了它们优点和缺点后。针对三相三线制电路,详细研究了p-q和ip-iq两种谐波电流检测方法,并在MATLAB中搭建了仿真模型进行验证。基于ip-iq算法检测速度快、不受电压畸变影响等优点,本文选取ip-iq算法作为项目的谐波检测方法。此外本文深入研究了锁相环的结构及工作原理,对传统锁相环和数字锁相环的优缺点做了比较分析。基于数字锁相环无零点和温度漂移、抗干扰能力强、滤波特性好等优点,提出用数字锁相环实现AD采样控制。设计了基于FPGA的全数字锁相环,并给出了仿真波形。本文还在详细分析并联型APF结构和原理的基础上,设计了谐波检测系统的总体实施方案。APF谐波检测系统采用双核结构,以DSP28335作为主处理器负责ip-iq谐波电流检测算法的实现；FPGA作为辅处理器负责数字锁相环（DPLL）的实现,基于FSM的AD采集控制等任务；采用高性能16位、6路同步采样ADC,保证数据采集的实时性和精确性。最后给出系统的仿真及实验结果,分析结果表明此谐波检测系统性能优越。最后,针对本文的研究内容和工作进行了总结,并指出了其中的不足之处和今后努力的方向。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 第1章 绪论

- 1.1 电力系统谐波产生的原因、危害及其抑制技术

- 1.1.1 电力系统谐波产生的原因

- 1.1.2 电力系统谐波的危害

- 1.1.3 电力系统谐波抑制

- 1.2 国内外有源电力滤波器的发展及应用概况

- 1.2.1 有源电力滤波器的历史及发展概况

- 1.2.2 有源电力滤波器的近期应用概况

- 1.3 数字锁相环的发展背景及应用

- 1.3.1 数字锁相环的发展背景

- 1.3.2 数字锁相环的应用现状

- 1.4 本文的主要研究内容和所做的工作

- 第2章 有源电力滤波器谐波电流检测方法的分析

- 2.1 常见的APF谐波检测技术

- 2.1.1 基于傅里叶变换的谐波检测法

- 2.1.2 改进的傅里叶级数法

- 2.1.3 基于Fryze时域分析的有功电流检测法

- 2.1.4 基于瞬时无功功率理论的谐波电流检测法

- 2.2 基于瞬时功率理论的谐波电流检测算法

- 2.2.1 瞬时功率理论的坐标变换基础

- 2.2.2 p-q理论

- 2.2.3 基于瞬时无功理论的谐波检测方法的实现

- p-iq检测算法仿真'>2.3 数字滤波器设计及ip-iq检测算法仿真

- 2.4 本章小结

- 第3章 数字锁相环的结构分析

- 3.1 锁相环的分类

- 3.1.1 模拟锁相环

- 3.1.2 传统数字锁相环

- 3.1.3 全数字锁相环

- 3.2 锁相环的基本构成及工作原理

- 3.3 数字锁相环

- 3.3.1 数字鉴相器

- 3.3.2 数字环路滤波器

- 3.3.3 数字控制振荡器

- 3.4 本章小结

- 第4章 基于FPGA的数字锁相环设计

- 4.1 VHDL语言与QUARTUS Ⅱ开发工具

- 4.2 数字锁相环的VHDL语言实现

- 4.3 本章小结

- 第5章 APF谐波检测系统设计

- 5.1 谐波检测系统的设计

- p-iq算法的谐波检测系统应考虑的问题'>5.1.1 设计基于ip-iq算法的谐波检测系统应考虑的问题

- 5.1.2 谐波检测系统的设计

- 5.2 信号调理电路设计

- 5.3 过零检测与锁相倍频

- 5.3.1 电压过零检测电路设计

- 5.3.2 锁相倍频电路设计

- 5.4 AD采集控制

- 5.4.1 状态机简介

- 5.4.2 基于状态机的AD采集控制器设计

- 5.4.3 AD采集控制系统的程序实现

- 5.5 本章小结

- 第6章 仿真与实验

- 6.1 DSP Builder与Matlab简介

- 6.2 在DSP Builder中搭建数字锁相环模块模型及仿真

- 6.3 APF样机谐波检测系统实验结果分析

- 6.4 本章小结

- 第7章 总结与展望

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].变频空调器全年能效系数APF提升的理论研究[J]. 低温与超导 2020(06)

- [2].一种新型APF直流侧电压控制策略[J]. 电力电容器与无功补偿 2020(03)

- [3].基于下垂系数模糊自适应的APF直流侧电压控制策略[J]. 高压电器 2017(01)

- [4].一种混合谐波检测法在APF中的应用[J]. 电子测量与仪器学报 2016(02)

- [5].风冷多联式空调系统APF计算与提升方法探讨[J]. 企业导报 2016(13)

- [6].电压检测型APF构成的分布式谐波治理系统稳定性分析[J]. 电力系统自动化 2020(21)

- [7].基于无差拍控制的APF参数失配暂态分析[J]. 电力电子技术 2017(04)

- [8].一种优化变频空调器APF指标的方法[J]. 家电科技 2016(09)

- [9].三电平APF中点电位控制策略分析与改进[J]. 电器与能效管理技术 2019(23)

- [10].并联型APF中SVPWM的零矢量分配[J]. 通信电源技术 2016(01)

- [11].采用模型预测控制的APF谐波电流补偿的研究[J]. 电力电子技术 2016(10)

- [12].基于预测直接电流控制的APF死区效应补偿[J]. 电力系统保护与控制 2010(12)

- [13].有源滤波器(APF)及其应用研究综述[J]. 中国电力教育 2009(S2)

- [14].提升热泵型变频空调器APF技术途径的试验研究[J]. 制冷与空调 2017(08)

- [15].APF在光伏发电系统中的应用与研究[J]. 电源技术 2015(11)

- [16].浅谈家用空调新国标APF机型的开发[J]. 科技创业家 2013(07)

- [17].基于单周控制三相四线制APF的研究[J]. 电力电子技术 2010(08)

- [18].APF-Ⅰ型松墨天牛引诱剂的应用技术研究[J]. 环境昆虫学报 2017(05)

- [19].基于二象限APF的单相功率因数校正器[J]. 现代电子技术 2014(07)

- [20].不同类型谐波源综合补偿的串联混合型APF设计[J]. 电力系统自动化 2013(08)

- [21].基于广义预测的三相四线制APF控制策略研究[J]. 低压电器 2012(11)

- [22].一种基于T型三电平APF的优化无差拍控制[J]. 电气传动 2020(10)

- [23].基于APF导向的蚁群航路规划算法参数优化研究[J]. 西安航空学院学报 2016(03)

- [24].基于低压配电系统的改进型三相四线制APF[J]. 建筑电气 2016(06)

- [25].APF提升配电网能效的机理分析及量化模型[J]. 电气应用 2013(13)

- [26].微电网中APF接入位置与容量优化配置方案[J]. 电力自动化设备 2012(05)

- [27].三相四线制APF电流检测复合算法的研究[J]. 电力电子技术 2011(06)

- [28].APF抑制电力谐波的策略分析[J]. 天津科技 2016(04)

- [29].基于电流检测的并联APF动态监控系统[J]. 自动化应用 2010(09)

- [30].基于改进灰色关联分析单步差拍控制法的APF应用与分析[J]. 陕西电力 2014(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/da6c323c58d4acd6505d69ee.html