# 埋地PE燃气管道失效机理的力学研究

### 论文摘要

聚乙烯(Polyethylene,PE)燃气管道以优异的性能逐步取代钢管,在地下燃气管网中得到广泛应用。PE燃气管失效可能引发重特大事故,它的失效机理及其力学研究对于防止事故发生具有重要意义。国内外依靠解析法对埋地PE燃气管道进行力学研究,该方法难以考虑管道蠕变行为及管土相互作用,计算结果也不够准确。另一方面,PE管常规实验条件要求苛刻,难以推广应用。为此,论文针对埋地PE燃气管道失效影响因素,初步建立了一套针对工程实际情况的埋地PE燃气管道力学分析方法,不仅考虑了管道受到交通载荷作用的特殊情况,而且考虑了管土相互作用和管材的粘弹性,使得分析结果更接近真实情况。同时还设计了简易实验对PE管材进行力学性能测试,为PE管的质量评定和长期力学性能测试提供了新方法。主要工作如下:(1)PE管材力学性能的实验研究。基于粘弹性理论,自行设计PE管恒侧压实验,测定管道蠕变性能,运用管材拉伸性能测试实验测定管材拉伸屈服应力和断裂伸长率,该实验结果反映了管道的强度和韧性,这两个简易实验可用于管材的质量评估。(2)PE管材粘弹性力学模型的建立。根据查阅资料得到的HDPE管材松弛模量曲线,推导高密度聚乙烯管材粘弹性力学模型Prony级数,将其作为管道材料参数,对已完成的PE管恒侧压实验进行有限元分析,将有限元分析结果和实验结果相比较,验证了粘弹性力学模型。(3)埋地PE燃气管道的力学分析。应用ANSYS软件,将已建立的PE管材粘弹性力学模型作为材料参数,建立埋地PE燃气管道有限元模型,考虑交通载荷作用,对模型进行瞬态分析,得到管道应力及直径变形量随时间的变化关系曲线,研究管道埋深、服役时间对管道力学性状的影响,对国外埋地PE管仿真实验进行力学分析,验证论文分析结果的准确性。结果表明,聚乙烯的粘弹性可降低管道应力梯度,管顶覆土可减小交通载荷对PE管道的作用力,在满足设计标准的前提下适当增加管道埋深可提高管道寿命。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 符号说明

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景及意义

- 1.1.1 埋地PE 燃气管的发展现状

- 1.1.2 本课题的研究意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 聚乙烯管材的发展

- 1.2.2 PE 管道失效机理的研究

- 1.2.3 PE 管实验方法的研究

- 1.2.4 PE 管裂纹扩展的力学分析

- 1.2.5 埋地PE 管道的力学研究

- 1.2.6 存在的问题与分析

- 1.3 埋地PE 燃气管道失效机理及其影响因素

- 1.3.1 埋地PE 燃气管道失效机理

- 1.3.2 管材性能

- 1.3.3 时间

- 1.3.4 温度

- 1.3.5 划痕和缺陷

- 1.3.6 管道设计及安装铺设方式

- 1.3.7 各种载荷引起的力学破坏

- 1.4 主要研究内容和方法

- 1.4.1 研究内容

- 1.4.2 研究方案

- 第二章 聚乙烯管材的力学性能与力学模型

- 2.1 引言

- 2.2 聚乙烯材料的力学性能表现

- 2.2.1 蠕变现象

- 2.2.2 松弛现象

- 2.3 聚乙烯管材粘弹性力学模型的计算

- 2.3.1 粘弹性力学模型Prony 级数

- 2.3.2 聚乙烯管材Prony 级数参数的确定

- 2.4 聚乙烯管材拉伸性能测试

- 2.4.1 实验目的及原理

- 2.4.2 实验设备介绍

- 2.4.3 试样介绍

- 2.4.4 实验方法

- 2.4.5 实验结果处理

- 2.5 本章小结

- 第三章 聚乙烯管恒侧压实验及有限元分析

- 3.1 引言

- 3.2 恒侧压实验

- 3.2.1 实验设计及原理

- 3.2.2 实验试样

- 3.2.3 实验设备

- 3.2.4 实验方法

- 3.2.5 实验结果

- 3.3 PE 管恒侧压实验有限元分析

- 3.3.1 有限元模型

- 3.3.2 材料属性

- 3.3.3 管道与夹具的相互接触

- 3.3.4 边界条件及加载

- 3.3.5 求解控制

- 3.3.6 求解结果

- 3.4 本章小结

- 第四章 埋地PE 燃气管道的数值模拟分析

- 4.1 引言

- 4.2 埋地PE 燃气管道失效判据

- 4.2.1 埋地PE 燃气管道安全性的判别

- 4.2.2 埋地PE 燃气管道失效模式的判别

- 4.3 埋地PE 燃气管道的力学分析

- 4.3.1 聚乙烯管的埋地敷设

- 4.3.2 管土相互作用

- 4.3.3 埋地PE 燃气管的变形

- 4.3.4 地面载荷对埋地PE 燃气管的作用

- 4.4 埋地PE 燃气管道数值模拟

- 4.4.1 主要计算参数

- 4.4.2 有限元模型

- 4.4.3 管土相互作用和边界条件

- 4.4.4 交通载荷的计算

- 4.4.5 模型求解

- 4.5 求解结果分析

- 4.5.1 管道蠕变行为分析

- 4.5.2 管道应力变化分析

- 4.5.3 管顶覆土厚度的影响

- 4.6 求解方法验证

- 4.7 本章小结

- 结论与展望

- 结论

- 展望

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间取得的研究成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].城镇钢质燃气管道杂散电流干扰检测实例分析[J]. 特种设备安全技术 2019(06)

- [2].燃气管道工程的施工技术及质量控制[J]. 住宅与房地产 2019(31)

- [3].公用燃气管道的整治检验[J]. 区域治理 2019(35)

- [4].城市燃气管道设计施工管理问题的探讨[J]. 化工管理 2019(33)

- [5].影响燃气管道施工焊接质量的具体因素及改善措施[J]. 黑龙江科学 2020(02)

- [6].超高层建筑燃气管道安全设计研究[J]. 建设科技 2019(23)

- [7].轨道阀回讯装置在燃气管道运行管理中的应用[J]. 节能 2020(02)

- [8].涉燃气管道第三方破坏风险研判和预防措施[J]. 广东化工 2020(06)

- [9].基于光纤传感技术的埋地燃气管道预警研究[J]. 激光杂志 2020(03)

- [10].埋地钢质燃气管道风险评估的实践[J]. 煤气与热力 2020(04)

- [11].城镇燃气管道高后果区管控困境及对策[J]. 煤气与热力 2020(04)

- [12].燃气管道光纤穿越技术在燃气工程中的实践与研究[J]. 上海煤气 2020(02)

- [13].燃气管道探测仪首次在新疆石河子试用[J]. 城市燃气 2020(01)

- [14].顶管施工技术在城镇燃气管道建设中的应用研究[J]. 居舍 2020(11)

- [15].浅谈燃气管道完整性管理中第三方施工破坏管理措施[J]. 科技创新导报 2019(36)

- [16].城市埋地燃气管道浅埋防护技术和管理[J]. 现代物业(中旬刊) 2019(12)

- [17].室外燃气管道施工旁站监理的探讨[J]. 现代物业(中旬刊) 2019(12)

- [18].城市高层建筑燃气管道安全设计分析[J]. 石化技术 2020(06)

- [19].顶管施工技术在城镇燃气管道建设中的应用[J]. 四川水泥 2020(05)

- [20].城镇燃气管道风险评价与控制实践[J]. 中国石油和化工标准与质量 2020(10)

- [21].聚乙烯燃气管道施工质量的量化管控要点[J]. 上海煤气 2020(04)

- [22].公用燃气管道施工主要过程及质量管理要点[J]. 上海煤气 2020(04)

- [23].住宅室内的燃气管道工程设计与施工的问题与对策探讨[J]. 中国石油和化工标准与质量 2020(14)

- [24].信息化背景下论城市燃气管道安装施工中的注意问题[J]. 计算机产品与流通 2020(11)

- [25].兴义港华首例废旧燃气管道再利用项目顺利启动[J]. 城市燃气 2019(07)

- [26].燃气管道施工风险与管理对策探析[J]. 化工管理 2018(34)

- [27].城镇燃气管道发展的问题与对策[J]. 广东化工 2019(01)

- [28].浅谈市政燃气管道施工质量控制与管理[J]. 中国设备工程 2019(13)

- [29].城市燃气管道损坏损伤的防范[J]. 煤气与热力 2019(09)

- [30].城市住宅燃气管道工程的施工安装技术[J]. 智能城市 2019(21)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/da9ae70cc099b47d082b1fc2.html