# 改进神经网络解耦方法在真空退火炉中的应用研究

### 论文摘要

随着现代化工业的不断进步，对材料的热处理工艺要求越来越高，真空退火技术的出现大大提高了材料的热处理性能。然而真空退火系统是一个多变量、强耦合的时变系统，耦合会降低其控制系统的调节品质，严重时会使系统无法运行。为了消除这种耦合现象，需对多变量系统，实行解耦控制。传统的解耦控制方法很难满足这类系统的要求，而神经网络解耦控制具有明显的优势，因而将神经网络解耦控制方法引入真空退火系统具有重要意义。本文对真空退火系统进行了建模分析，通过两种方法建立了真空退火系统温控模型，并对模型的可靠性进行了仿真验证。利用所建模型分析了真空退火三温区温度的耦合性。此外，针对多输入多输出系统的解耦控制理论进行了综述和分析。本文对粒子群（PSO）、遗传算法（GA）及它们的混合算法进行了讨论，在此基础上提出一种基于改进PSO-GA混合优化算法的PID神经网络解耦控制方法，并利用Matlab进行了该解耦方法的性能仿真验证。结合真空退火系统，并通过仿真验证该方法的解耦性及解耦效果，还将这种解耦方法与PID神经网络和单纯的PSO算法的PID神经网络解耦控制方法进行了比较，结果表明，本文提出的新方法在解耦控制性上都得到了良好的控制效果。

### 论文目录

- 致谢

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 1 绪论

- 1.1 论文选题依据

- 1.2 真空退火温度控制系统的研究现状

- 1.3 解耦控制技术的研究现状

- 1.4 论文的研究内容

- 2 系统解耦控制的基本理论

- 2.1 系统解耦控制原理

- 2.2 几种基本的解耦设计方法

- 2.2.1 对角矩阵综合法

- 2.2.2 单位矩阵综合法

- 2.2.3 Nyquist 阵列法

- 2.3 系统的智能解耦控制技术

- 2.3.1 智能解耦技术概述

- 2.3.2 常见的神经网络解耦方案

- 2.4 本章小结

- 3 真空退火温控系统建模及其性能分析

- 3.1 内热式真空退火系统介绍

- 3.2 真空退火炉中热传导分析

- 3.3 真空退火炉温度模型的建立

- 3.3.1 利用模糊理论建立温度模型

- 3.3.2 利用预测函数法建立温度模型

- 3.4 真空退火炉三温区耦合性分析

- 3.4.1 相对放大系数分析法原理

- 3.4.2 真空退火温控系统耦合性分析

- 3.5 本章小结

- 4 PSO-GA 混合算法介绍及其性能仿真

- 4.1 PSO-GA 混合算法介绍

- 4.1.1 PSO 算法

- 4.1.2 GA 算法

- 4.1.3 PSO-GA 算法

- 4.2 PSO-GA 混合算法性能仿真

- 4.2.1 寻优性能测试

- 4.2.2 网络训练性能测试

- 4.3 本章小结

- 5 真空退火温控系统解耦控制器的设计与仿真

- 5.1 PID 神经网络控制原理

- 5.2 真空退火炉温度解耦控制方案

- 5.3 解耦控制参数选择

- 5.3.1 神经网络权值及阈值的编码表示

- 5.3.2 神经网络训练的参数选择

- 5.4 解耦控制仿真结果分析

- 5.4.1 解耦特性仿真

- 5.4.2 解耦控制效果仿真

- 5.5 本章小结

- 6 结论

- 参考文献

- 附录 部分程序清单

- 作者简历

- 学位论文数据集

### 相关论文文献

- [1].两例真空退火炉疑难问题的解决[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2018(12)

- [2].大型真空退火炉电气控制系统设计研究[J]. 科技与企业 2016(09)

- [3].真空退火炉特点与维护[J]. 南方农机 2018(20)

- [4].真空退火炉在钛及钛合金退火中的应用[J]. 科技创新与应用 2012(11)

- [5].大型卧式真空退火炉的研制[J]. 真空 2012(05)

- [6].大型真空退火炉改造设计[J]. 真空 2018(03)

- [7].7米真空退火炉真空系统常见故障分析[J]. 科技创新与应用 2017(24)

- [8].大型高温真空退火炉的研制[J]. 工业加热 2017(04)

- [9].13米钛管高真空退火炉控制策略的实现[J]. 仪器仪表标准化与计量 2008(01)

- [10].大型卧式真空退火炉进出料机构设计[J]. 工业加热 2015(02)

- [11].大型卧式真空退火炉安装调试及结构优化[J]. 真空 2017(06)

- [12].基于模糊控制的真空退火炉温度控制系统[J]. 控制工程 2019(04)

- [13].提高铝箔真空退火炉抽空效率的措施研究[J]. 现代制造技术与装备 2017(01)

- [14].真空退火炉真空检测技术研究[J]. 科技创新与应用 2015(09)

- [15].处理真空退火炉推杆动密封问题[J]. 设备管理与维修 2011(01)

- [16].真空退火炉自动控制系统的应用[J]. 工业加热 2011(05)

- [17].基于单片机的真空退火炉温度程序控制器设计[J]. 工业仪表与自动化装置 2012(06)

- [18].高真空退火炉模糊自适应温度控制器的研究[J]. 价值工程 2010(25)

- [19].真空退火炉电气控制系统改造[J]. 节能 2010(10)

- [20].大型管材真空退火炉计算机监控系统研制[J]. 真空 2009(03)

- [21].综合智能控制策略在真空退火炉中的应用[J]. 电气自动化 2010(03)

- [22].大型稀有金属板带真空退火炉加热控制系统[J]. 工业加热 2010(02)

- [23].基于S7-300PLC的真空退火炉控制系统设计[J]. 金属热处理 2015(08)

- [24].稀有金属管材半连续真空退火炉控制系统研制[J]. 真空 2008(02)

- [25].管材真空退火炉温度控制系统[J]. 科技创新与应用 2016(18)

- [26].解决真空退火炉工艺参数与MES系统数据传输问题的措施[J]. 新疆有色金属 2016(06)

- [27].ZR10GB卧式钛管材真空退火炉的研制与创新[J]. 有色设备 2011(02)

- [28].ZRT-240-8W真空退火炉真空机组自动控制系统[J]. 设备管理与维修 2014(08)

- [29].大型真空退火炉电气控制系统的设计[J]. 真空 2008(02)

- [30].在真空退火炉中用测温环校温[J]. 设备管理与维修 2012(09)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/daa210d77eddb3db02d856c0.html