# 多孔壳聚糖磁性微球的制备及对固定化木聚糖酶的研究

### 论文摘要

磁性高分子微球做为一种新型的功能材料,因其独特的超顺磁性和高分子表面丰富的功能基团特性,已在生物化工、细胞学、生物医学工程等领域得到了广泛应用。多孔高分子磁性微球的制备是目前这一领域研究的热点之一,多孔高分子磁性微球独特的多孔结构可以增加微球的比表面积,增大微球与反应物接触的机会,提高使用效率。本论文的主要研究内容是多孔壳聚糖磁性微球（Porous Chitosan Magnetic Microspheres, PCMM）的制备及微球在蛋白质吸附、金属离子吸附和酶的固定化方面的应用:1.选用CaCO3为致孔剂,以纳米Fe为磁核、环氧氯丙烷做交联剂、Span-80做乳化剂、液体石蜡为分散介质,采用反相悬浮包埋法制备了PCMM;非多孔壳聚糖磁性微球（Chitosan Magnetic Microspheres, CMM）的制备不加入CaCO3致孔剂。用扫描电镜和透射电镜等对两种微球进行了表征,从电镜的结果可以看出,PCMM的表面粗糙并有凹陷,有效地增大了微球的使用比表面积。研究了两种不同微球经辛巴蓝（Cibacron Blue F3G-A）修饰后对牛血清白蛋白（BSA）的吸附性能。实验结果表明:当牛血清白蛋白浓度为1.50 mg·mL-1时,PCMM的吸附量为131 mg·g-1,CMM的吸附量为117 mg·g-1。2. PCMM还可以用于含金属离子废水的处理。以PCMM为载体,对水中Cu2+的吸附性能进行了研究。实验结果表明:在相同实验条件下,PCMM对Cu2+吸附性能远远高于CMM;PCMM对Cu2+的最佳吸附时间为6 h,最佳吸附pH为5.50,当Cu2+的浓度为150 mg·L-1时,PCMM对Cu2+的吸附达到95.0 mg·g-1;通过绘制Langmuir等温线和Freundlich等温线可以看出,PCMM对Cu2+的吸附属于单分子,属于优先吸附;经过8次重复利用之后,PCMM对Cu2+的吸附量降低了20%,重复利用率比较高。3.分别以PCMM和CMM为载体,采用亚氨基二乙酸（IDA）为螯合剂螯合Cu2+,制备了固定化木聚糖酶。研究了两种微球对不同Cu2+浓度的吸附量及螯合不同Cu2+的量对酶活力的影响;同时探讨了给酶量、pH值、时间对固定化木聚糖酶活力的影响。研究结果表明两种微球固定化木聚糖酶的最适pH均为5.0-5.5之间,最适温度均为50°C,Km值分别为0.0722 mg·mL-1和0.0557 mg·mL-1。磁性壳聚糖固定化酶与自由木聚糖酶（Free Xylanase）相比,对热、pH稳定性等方面都有较大的改善;多孔壳聚糖磁性微球固定化酶（Porous Chitosan Magnetic Microspheres Immobilized Enzyme, PCMM-IE）的性质也优于非多孔壳聚糖磁性微球固定酶（Chitosan Magnetic Microspheres Immobilized Enzyme, CMM-IE）;将两种壳聚糖磁性微球固定化酶用于降解稻壳中的木聚糖,结果表明:PCMM-IE不仅稳定性高于CMM-IE,而且在对木聚糖的降解实验中也优于CMM-IE,所以固定化木聚糖酶尤其是多孔壳聚糖磁性固定化木聚糖酶在实际应用中具有广泛的前景。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 磁性高分子微球的研究现状与前景

- 1.1.1 磁性高分子微球的结构和性质

- 1.1.2 磁性高分子微球的制备方法

- 1.2 多孔磁性高分子微球的制备及进展

- 1.3 磁性高分子微球的应用

- 1.3.1 靶向药物

- 1.3.2 固定化酶或细胞

- 1.3.3 免疫测定

- 1.3.4 废水处理

- 1.4 固定化木聚糖酶的研究进展

- 1.4.1 木聚糖酶的酶学性质

- 1.4.2 固定化木聚糖酶载体的分类

- 1.4.3 固定化酶方法的分类

- 1.5 课题的研究目的和内容

- 第二章 多孔壳聚糖磁性微球的制备及对牛血清白蛋白的吸附性能研究

- 2.1 前言

- 2.2 试剂与仪器

- 2.3 PCMM 和CMM 的制备

- 2.4 PCMM 和CMM 的表征

- 2.4.1 透射电镜分析（TEM）

- 2.4.2 扫描电镜分析（SEM）

- 2.4.3 红外光谱分析（FTIR）

- 2.4.4 铁含量的测定

- 2.4.5 磁响应性的测定

- 2.4.6 PCMM 和CMM 吸附BSA 的实验

- 2.5 结果与讨论

- 2.5.1 PCMM 与CMM 的形貌观察

- 2.5.2 PCMM 与CMM 的红外光谱

- 2.5.3 PCMM 与CMM 中铁含量的测定

- 2.5.4 PCMM 与CMM 磁响应性的测定

- 2.5.5 PCMM 和CMM 吸附BSA 的研究

- 2.6 本章小结

- 第三章 多孔壳聚糖磁性微球对铜离子的吸附性能研究

- 3.1 前言

- 3.2 仪器与试剂

- 3.3 实验步骤

- 3.3.1 吸附时间对吸附量的影响

- 3.3.2 pH 对吸附量的影响

- 3.3.3 饱和吸附量的测定

- 3.3.4 等温吸附方程

- 3.3.5 PCMM 的重复利用实验

- 3.4 结果与讨论

- 3.4.1 吸附时间对吸附量的影响

- 3.4.2 pH 对吸附量的影响

- 3.4.3 饱和吸附量的测定

- 3.4.4 等温吸附方程

- 3.4.5 PCMM 的重复利用

- 3.5 本章小结

- 第四章 多孔壳聚糖磁性微球对木聚糖酶的固定化研究

- 4.1 前言

- 4.2 试剂与仪器

- 4.3 实验步骤

- 4.3.1 螯合微球的制备

- 4.3.2 木聚糖酶的固定化

- 4.3.3 木糖标准曲线的测定

- 4.3.4 酶活力的测定

- 4.3.5 稻壳中木聚糖的提取

- 4.4 结果与讨论

- 4.4.1 固定化木聚糖酶的最佳条件

- 4.4.2 固定化木聚糖酶的酶学性质

- 4.5 本章小结

- 致谢

- 参考文献

- 附录：攻读学位期间发表论文目录

### 相关论文文献

- [1].羟基磁性微球的制备及表征[J]. 化工技术与开发 2018(12)

- [2].磁性微球的制备及应用[J]. 中国科学:化学 2019(02)

- [3].城镇周边土壤中燃煤成因磁性微球粒的环境特性研究[J]. 岩石矿物学杂志 2010(03)

- [4].磁性微球固定化酶工艺研究进展[J]. 肉类研究 2010(05)

- [5].微晶纤维素丙烯酸酯复合磁性微球的制备[J]. 生物质化学工程 2009(01)

- [6].免疫磁性微球快速分离检验金黄色葡萄球菌新技术的研究[J]. 山东医学高等专科学校学报 2008(02)

- [7].疏水性电荷诱导层析磁性微球分离鸡蛋卵清白蛋白[J]. 湖州师范学院学报 2019(10)

- [8].磁性微球的应用研究进展[J]. 应用化工 2013(12)

- [9].一种新型氨基磁性微球的制备及表征[J]. 功能高分子学报 2010(03)

- [10].沉淀聚合法制备壳聚糖磁性微球[J]. 化工时刊 2008(07)

- [11].铁镍磁性微球直接纯化组氨酸标签蛋白[J]. 化学研究与应用 2015(10)

- [12].牛白蛋白包裹复合磁性微球的制备及性能表征[J]. 安徽农业科学 2011(02)

- [13].多功能生物医用磁性微球研究进展[J]. 功能材料 2017(11)

- [14].磁性微球在放射性水污染中的应用研究进展[J]. 青岛理工大学学报 2018(05)

- [15].嗜硫磁性微球特异性分离牛免疫球蛋白G[J]. 化学工程与装备 2012(05)

- [16].非磁性微球掺杂对纳米磁流体场诱导双折射特性的影响[J]. 光子学报 2011(05)

- [17].高分子磁性微球的制备及其在工业废水处理中的应用[J]. 云南化工 2011(06)

- [18].三氧化二砷磁性微球的磁性能[J]. 中国医学物理学杂志 2018(02)

- [19].微波辐射乳液聚合制备聚氰基丙烯酸正丁酯磁性微球[J]. 高分子材料科学与工程 2011(04)

- [20].核/双壳医用磁性微球的研制[J]. 嘉应学院学报 2012(05)

- [21].嗜硫性磁性微球技术特异性分离人免疫球蛋白G[J]. 材料科学与工程学报 2009(04)

- [22].荧光磁性微球Fe_3O_4@PMAA-Dy的制备和表征[J]. 材料导报 2008(06)

- [23].氨基化磁性微球的制备及对辣椒碱的吸附性能研究[J]. 化工技术与开发 2018(12)

- [24].聚苯乙烯-SiO_2/NiFe_2O_4磁性微球的制备与表征[J]. 化工新型材料 2013(04)

- [25].磁性微球表面光引发聚合制备金属配位印迹层及选择性富集奶样中氟喹诺酮类药物残留[J]. 食品安全质量检测学报 2016(01)

- [26].壳聚糖/明胶磁性微球的反相悬浮乳液包埋法制备研究[J]. 陕西科技大学学报(自然科学版) 2013(03)

- [27].氨基磁性微球固定化木瓜蛋白酶及其应用[J]. 生物技术 2010(05)

- [28].壳聚糖磁性微球的制备及在水处理中的应用[J]. 中国科学(B辑:化学) 2008(09)

- [29].磁性微球时间分辨免疫技术定量检测糖类抗原199的研究[J]. 国际检验医学杂志 2018(04)

- [30].空心磁性微球负载La掺杂TiO_2的制备和光催化性能[J]. 武汉生物工程学院学报 2017(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/dac7b88c59cdbe7f4dd727a6.html