# 低摩擦高耐磨高纯氧化铝陶瓷的制备研究

### 论文摘要

高纯Al2O3陶瓷用于摩擦磨损材料,具有硬度高,耐磨性好、耐高温、耐腐蚀及寿命长等一系列优良性能,本课题以陶瓷导丝器和陶瓷电机轴的应用为研究背景,利用Al2O3原料来源丰富、价格低廉、机械性能好等特性,制备出了满足项目性能指标的高纯Al2O3陶瓷材料,分析了影响材料综合机械性能的各项因素,探讨了摩擦磨损机理,并建立了材料表面粗糙度和摩擦系数间的关系,对影响材料摩擦磨损性能的因素做了系统研究,特别提到了3GMC（Three Kinds of Grain Microstructure Ceramic）显微结构材料的低摩擦学设计原理。首先研究了成型方式和成型压力对材料力学性能的影响,研究中比较了干压和冷等静压的成型效果,并研究了在干压成型方式下,不同压力对材料性能的影响。研究了两种添加剂体系的Al2O3陶瓷材料:一种是在烧结过程中形成液相的MgO-SiO2-Al2O3体系的材料,另一种是与Al2O3基体形成固溶体的ZrO2增韧Al2O3体系的材料。总体看来,后者比前者具有更优异的综合性能,主要是由于ZrO2的相变增韧和ZrO2粒子的颗粒弥散强化增韧。对影响材料摩擦磨损性能的内因与外因做了系统化研究。就其内因而言,力学性能对材料的摩擦学性能起主导作用,显微结构也是重要影响因素;对外部因素来说,载荷和转速是最重要的影响因素。探讨了两种体系材料的摩擦磨损机理,对MgO-SiO2-Al2O3体系的材料来说,其摩擦磨损机理是磨粒磨损和疲劳磨损;对ZrO2增韧Al2O3体系材料来说,磨损机理主要是磨粒磨损和粘着磨损,且后者比前者的磨损性能好,主要是由于后者材料的力学性能较好,韧性较强,晶粒不易拔出,发生的是轻微磨损。建立了材料表面粗糙度和摩擦系数间的对应关系,指出材料的表面粗糙度越小,摩擦系数越低,并且提到了具有3GMC显微结构的材料摩擦系数低的微观摩擦学设计理念。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 课题的研究目的及意义

- 1.2 国内外陶瓷摩擦器件的研究现状

- 2O3 陶瓷概述'>1.3 高纯A12O3陶瓷概述

- 2O3 陶瓷摩擦器件的应用'>1.4 A12O3陶瓷摩擦器件的应用

- 1.5 摩擦与磨损的基本理论

- 1.6 影响陶瓷材料摩擦磨损特性的因素

- 2 研究内容及测试方法

- 2.1 研究内容

- 2.2 测试方法

- 3 成型工艺与烧结工艺研究

- 3.1 粘结剂的选择及加入量

- 3.2 成型方法及压力大小

- 2O3 陶瓷烧结体性能的影响'>3.3 烧结工艺对A12O3陶瓷烧结体性能的影响

- 3.4 本章小结

- 4 不同添加剂对AL203 陶瓷性能的影响

- 4.1 引言

- 2复合添加剂对A12O3 陶瓷性能的影响'>4.2 MgO-SiO2复合添加剂对A12O3陶瓷性能的影响

- 2添加A12O3 陶瓷的力学性能及增韧机理'>4.3 ZrO2添加A12O3陶瓷的力学性能及增韧机理

- 2O3稳定ZrO2对A12O3 基陶瓷材料的影响'>4.4 Y2O3稳定ZrO2对A12O3基陶瓷材料的影响

- 4.5 韧化机理探讨

- 4.6 本章小结

- 5 高纯AL203 陶瓷材料的摩擦磨损行为研究

- 5.1 引言

- 2O3 陶瓷材料的摩擦磨损性能测试'>5.2 A12O3陶瓷材料的摩擦磨损性能测试

- 2O3 陶瓷材料摩擦磨损性能的内因与外因分析'>5.3 影响A12O3陶瓷材料摩擦磨损性能的内因与外因分析

- 2O3 陶瓷材料的表面粗糙度和摩擦系数间的关系'>5.4 A12O3陶瓷材料的表面粗糙度和摩擦系数间的关系

- 5.5 摩擦磨损机理探讨

- 5.6 本章小结

- 6 全文总结

- 致谢

- 参考文献

- 附录 攻读硕士学位期间发表的论文目录

### 相关论文文献

- [1].高纯氧化铝陶瓷的金属化工艺研究[J]. 真空电子技术 2017(03)

- [2].低温制备高纯氧化铝陶瓷支撑体[J]. 硅酸盐学报 2017(06)

- [3].预凝胶土豆淀粉胶态成型高纯氧化铝陶瓷[J]. 武汉理工大学学报 2016(10)

- [4].《外科植入物用高纯氧化铝陶瓷材料》ISO 6474-1:2010与ISO 6474:1994主要差异解析[J]. 中国医疗器械信息 2013(04)

- [5].细晶结构氧化铝陶瓷材料研究[J]. 江苏陶瓷 2016(05)

- [6].氟化物及制备工艺对高纯氧化铝陶瓷组织形貌的影响[J]. 化工进展 2018(01)

- [7].高纯氧化铝陶瓷的制备工艺研究[J]. 真空电子技术 2016(05)

- [8].烧结助剂对高纯氧化铝陶瓷致密化过程的作用[J]. 稀土 2014(05)

- [9].高纯氧化铝陶瓷与无氧铜的钎焊[J]. 焊接学报 2008(03)

- [10].离子注入影响高纯氧化铝钎焊性能的研究[J]. 焊接 2010(07)

- [11].高纯氧化铝陶瓷表面形貌对Mo-Mn法金属化封接强度的影响[J]. 真空电子技术 2013(04)

- [12].薄膜电路用大尺寸精密氧化铝陶瓷基片[J]. 军民两用技术与产品 2014(16)

- [13].我国精细陶瓷材料产业现状及发展路径的研究[J]. 陶瓷 2017(01)

- [14].高纯Al_2O_3陶瓷材料的摩擦磨损行为[J]. 特种铸造及有色合金 2012(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/db098273950e7fdf840f53c7.html