# 湖北移动动力环境监控系统组网方案与工程实施

### 论文摘要

随着国民经济和信息科技的飞速发展,社会民众对移动通信的要求也越来越高,数字化、智能化、综合化、个性化已成为当前通信业务的发展趋势,在这种行业形势下,移动通信网络的规模容量、专业水平、服务质量等正面临着新的挑战。为适应移动通信事业的快速发展以及信息化社会的建设需要,如何保障运营网络通畅,提高通信服务质量成为目前移动运营商的重点工作方向,因此作为移动通信网络的基础设施—移动交换机房、传输机房、数据机房、电力系统机房及基站的安全运行和日常维护显得尤为重要,动力及环境集中监控系统就是针对此类机房的电力系统及机房运行环境进行集中监控的网络管理平台。动力及环境监控系统是一个分布式计算机控制系统,它通过对监控范围内的通信电源运行数据和空调设备及机房环境状态等进行记录并监视,进行必要的遥控操作,改变或调整设备运行状态；从而实现通信局(站)的少人或无人值守,实现电源、空调及环境的集中监控维护。监控系统是一个集中并融合了计算机技术、通信技术等计算机集成系统。同时,电源设备的智能化发展也为通信电源集中监控系统打下坚实的基础。本论文主要探讨湖北移动通信网络中动力及环境监控系统的组网方案及传输方式,并对系统性能、软硬件要求,其CSC、LSC功能实现及监控内容,监控系统的使用及安全管理以及工程评估等方面的内容进行阐述。以湖北移动省公司9期工程为背景,对集中监控中心CSC,14个地州市分公司区域监控中心LSC,各县公司归属LSC的返牵终端及各地州市分公司和县公司中心机房的动力及环境监控系统(含时隙收敛交叉连接设备)工程的建设现状进行分析和研究。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 引言

- 1.1 课题研究背景

- 1.2 主要研究工作

- 1.3 主要研究成果

- 1.4 论文组织结构

- 第二章 湖北移动通信网现状

- 2.1 移动通信网络设备现状

- 2.2 动力及环境集中监控系统现状

- 第三章 湖北移动监控组网方案

- 3.1 监控系统组网

- 3.2 系统接口原则

- 3.3 网路传输方式

- 3.3.1 各级传输方式

- 3.3.2 基站FSU和LSC之间传输方式的比较

- 3.4 监控系统配置

- 3.4.1 监控内容选取原则

- 3.4.2 主要机房监控对象

- 第四章 动力及环境监控系统功能

- 4.1 监控系统功能一般要求

- 4.2 监控系统功能定义

- 4.2.1 基本功能定义

- 4.2.2 集中监控中心CSC的功能

- 4.2.3 区域监控中心LSC的功能

- 4.3 系统硬件功能

- 4.3.1 智能型协议转换器

- 4.3.2 一体化采集模块

- 4.3.3 通用型采集模块

- 4.3.4 蓄电池组监测器

- 4.4 系统软件功能

- 第五章 监控系统性能要求

- 5.1 实时性、准确性和精确性

- 5.1.1 实时性

- 5.1.2 准确性

- 5.1.3 精确性

- 5.2 可靠性

- 5.3 可维护性

- 5.4 扩展性

- 5.5 开放性

- 5.6 系统性能指标

- 5.6.1 实时性

- 5.6.2 模拟量测量精度

- 5.6.3 告警准确率

- 5.6.4 控制准确率

- 第六章 监控系统软、硬件系统技术性要求

- 6.1 监控系统硬件

- 6.1.1 基本要求

- 6.1.2 可靠性

- 6.1.3 可扩充性

- 6.2 监控系统软件

- 6.2.1 基本要求

- 6.2.2 系统开放性

- 6.2.3 安全性

- 6.2.4 可靠性

- 6.2.5 稳定性

- 6.2.6 报表参考格式及内容

- 第七章 监控系统的使用及安全管理

- 7.1 监控系统在电源维护管理中的应用

- 7.2 电源维护管理体制的保障

- 7.3 监控系统的实用化

- 7.4 监控系统的安全管理

- 第八章 监控系统工程技术要求

- 8.1 工程规范

- 8.2 设备安装要求

- 8.2.1 监控中心设备安装

- 8.2.2 监控现场设备安装

- 8.2.2.1 环境量测点

- 8.2.2.2 电量测点

- 8.2.3 采集设备安装

- 8.3 布线接线要求

- 8.4 系统供电要求

- 8.5 施工与设计要求

- 8.6 技术文件要求

- 8.7 工程文档要求

- 第九章 结束语

- 9.1 论文工作总结

- 9.2 进一步的研究工作

- 附录 缩略语

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].基于物联网的智能电网监控系统构建分析[J]. 通讯世界 2019(12)

- [2].供配电监控系统的信息智能设计与实践应用策略[J]. 信息记录材料 2019(12)

- [3].基于多源系统的配网监控系统及图模自助式验收研究[J]. 微型电脑应用 2020(02)

- [4].高速公路收费监控系统视频干扰问题成因与防治措施[J]. 江西建材 2020(03)

- [5].供电监控系统在煤矿供电中的应用价值[J]. 内蒙古煤炭经济 2019(19)

- [6].三道沟煤矿大采高工作面供电监控系统研究实践[J]. 科技与创新 2020(07)

- [7].快速实时无线消防监控系统在核电站突发火灾隐患中的研究与应用[J]. 今日消防 2020(03)

- [8].水峪煤业井下排水监控系统的设计及测试研究[J]. 江西煤炭科技 2020(02)

- [9].网络通信协议在电气监控系统中的应用[J]. 建材与装饰 2020(15)

- [10].铁路牵引变电所辅助监控系统的应用[J]. 现代制造技术与装备 2020(04)

- [11].城市智慧路灯监控系统的应用——以南安市为例[J]. 江西建材 2020(06)

- [12].高速公路收费监控系统视频干扰问题成因与防治[J]. 现代信息科技 2020(08)

- [13].环保用电监控系统设计[J]. 现代建筑电气 2020(04)

- [14].某工业园区给排水监控系统的实现[J]. 机电工程技术 2020(07)

- [15].监控系统应急补水程序优化探讨研究[J]. 水电站机电技术 2020(07)

- [16].基于自台监控系统的智慧台站建设及平台搭建[J]. 广播与电视技术 2020(07)

- [17].基于多系统融合的矿用移动监控系统研究[J]. 煤炭技术 2020(08)

- [18].基于移动互联网的机房温度监控系统设计[J]. 科技创新与应用 2020(25)

- [19].监控系统在维护校园安全稳定的运用探究——以宜春幼儿师范高等专科学校为例[J]. 科技风 2020(28)

- [20].优化泵监控系统[J]. 流程工业 2020(03)

- [21].高速公路收费监控系统视频干扰问题成因与防治措施[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2020(08)

- [22].汽车监控系统的检测与维修分析[J]. 时代汽车 2019(02)

- [23].RFID在考勤监控系统中的应用[J]. 信息系统工程 2019(11)

- [24].基于移动终端的位置监控系统设计与实现[J]. 信息化研究 2019(05)

- [25].厩肥撒施机监控系统的研制[J]. 农机化研究 2018(06)

- [26].在大学校园安全保卫中监控系统的应用[J]. 决策探索(中) 2017(10)

- [27].关于激光辅助式昼夜监控系统的研制探析[J]. 焦作大学学报 2017(04)

- [28].面向全媒体的电视播出整备监控系统设计[J]. 西部广播电视 2018(03)

- [29].基于大数据的统一监控系统研究[J]. 计算机产品与流通 2017(11)

- [30].高速公路机电监控系统的设计探讨[J]. 科技创新与应用 2018(26)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/db279322e51ec102ba5b2312.html