# 数字化硬盘播出系统设计

### 论文摘要

电视播控系统作为电视台节目的最终出口,其播出的安全可靠性一直是每个省市电视台乃至中央电视台重点考虑的问题。在电视数字化步伐加快的今天,播出作为数字电视的重要环节和最终出口,播控系统的数字化亦是大势所趋。较之传统播控系统,选用具有数字化特征、安全可靠性更高等优点的数字化硬盘播出系统作为电视播控系统,已经成为众多国内电视台的必然选择。数字化硬盘播出系统以视频数字压缩编码技术、大容量存储技术、宽带网传输技术为基础,将电视节目数字化编码压缩后,存储在硬盘上,通过网络传输和控制,可以方便地实现数字或模拟电视节目播出。播出安全性也得到很大的提高。本文以作者参加设计、建设的贵阳电视台六频道硬盘播出系统为主线,首先简单介绍了数字电视的定义及发展过程,电视播出技术的发展,硬盘系统的应用,并简单介绍了硬盘系统中较为重要的部分:视频服务器和视频矩阵。然后详细记述了硬盘系统从需求分析、设计要求到各模块硬软件设计的思路与过程。重点研究了硬盘播出系统的模块设计及硬盘播出中可能会出现的问题及相应的解决办法与思路等。硬盘播出系统不仅省事、省力、信号质量高、扩展能力好、播出安全性高,而且把计算机技术和视频、音频技术完美地融合在了一起。在设计该系统时结合了实际情况和实际需要,从安全、实用、方便的角度着想,将技术先进性和实用性融为一体,充分考虑了数字化的发展趋势以及数字化硬盘播出系统的智能化、可靠性、扩展性等综合因素,在软件、硬件上预留了扩展空间。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 前言

- 1.1 研究背景

- 1.2 硬盘播出的优越性

- 1.3 硬盘播出的结构

- 1.4 硬盘播出的发展趋势

- 1.5 本文的主要工作

- 第二章 基本概念

- 2.1 数字电视概述

- 2.1.1 数字电视定义

- 2.1.2 数字电视与模拟电视的对比

- 2.1.3 数字电视的优势

- 2.1.4 数字电视分类

- 2.1.5 数字电视标准

- 2.1.6 三种数字电视标准的对比

- 2.1.7 数字电视的前景

- 2.2 播出技术发展历程

- 2.3 视频服务器

- 2.3.1 视频服务器的构成

- 2.3.2 视频服务器分布式联网应用能力

- 2.4 视频矩阵的基本概念

- 2.4.1 视频矩阵的基本功能和要求

- 2.4.2 视频矩阵的分类

- 2.4.3 数字视频矩阵优势分析

- 第三章 需求分析

- 3.1 需求分析

- 3.1.1 贵阳电视台基本信息

- 3.1.2 相关技术标准

- 3.1.3 系统功能需求

- 3.1.4 系统具备特性

- 3.1.5 其它方面要求

- 3.2 建设目标

- 第四章 设计要求

- 4.1 系统设计的几个原则

- 4.2 主要设计要点

- 4.3 系统方案技术要求

- 4.3.1 总控系统

- 4.3.2 硬盘部分

- 4.3.3 播出软件

- 4.3.4 广告节目管理

- 第五章 系统设计

- 5.1 节目编单流程设计

- 5.1.1 先编单—后上载工作流程

- 5.1.2 先上载—后编单工作流程

- 5.2 节目素材迁移流程设计

- 5.3 节目素材管理流程设计

- 5.4 系统架构设计

- 5.4.1 系统总体架构

- 5.4.2 播出数据库架构

- 5.4.3 二级存储架构

- 5.4.4 播出服务器架构

- 5.4.5 播出切换架构

- 5.4.6 播出控制架构

- 5.4.7 播出上载架构

- 5.4.8 同步系统架构

- 5.4.9 GPS时钟同步架构

- 5.5 系统安全性设计

- 5.5.1 数据库安全性

- 5.5.2 播出服务器安全性

- 5.5.3 播出控制安全性

- 5.5.4 播出切换安全性

- 5.5.5 播出节目素材安全性

- 5.5.6 素材迁移安全性

- 5.5.7 人员帐号/密码/权限管理

- 5.6 播出系统软件

- 5.6.1 总编室编单模块

- 5.6.2 广告编单模块

- 5.6.3 播出上载模块

- 5.6.4 播出控制模块

- 5.6.5 设备管理模块

- 5.6.6 素材管理模块

- 5.6.7 系统管理模块

- 5.6.8 播后统计模块

- 5.7 播出监控系统设计

- 5.7.1 监控管理技术

- 5.7.2 监控管理技术简介

- 5.7.3 监控设备的类型

- 5.8 监控系统架构设计

- 5.8.1 软件架构

- 5.8.2 网络架构

- 5.8.3 监控管理

- 5.9 硬盘播出监控系统功能设计

- 5.9.1 系统设备监控

- 5.9.2 周边设备监控

- 第六章 总结与展望

- 6.1 总结

- 6.2 展望

- 附:播出系统图

- 致谢

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文和参加的科研项目

### 相关论文文献

- [1].对电视硬盘播出系统的特点及技术维护的研究[J]. 电视技术 2019(19)

- [2].电视台硬盘播出系统中技术维护分析[J]. 西部广播电视 2020(12)

- [3].电视台硬盘播出系统技术维护分析[J]. 河南科技 2020(26)

- [4].标清硬盘播出系统的维护及故障判断处理研究[J]. 计算机产品与流通 2020(11)

- [5].硬盘播出系统播出设备故障及处理办法[J]. 卫星电视与宽带多媒体 2020(12)

- [6].电视台硬盘播出系统的特点及技术维护策略研究[J]. 卫星电视与宽带多媒体 2020(13)

- [7].电视台计算机硬盘播出系统的维护研究[J]. 中国新通信 2019(20)

- [8].硬盘播出系统常见故障及处理[J]. 中国高新区 2018(02)

- [9].数字硬盘播出系统在地方电视台的安全应用[J]. 中国有线电视 2017(12)

- [10].电视台计算机硬盘播出系统的技术应用研究[J]. 数码设计 2017(10)

- [11].硬盘播出系统的应用与维护[J]. 西部广播电视 2018(09)

- [12].高清硬盘播出系统的设计思路及方案[J]. 中国有线电视 2018(07)

- [13].电视台硬盘播出系统管理与维护[J]. 西部广播电视 2018(14)

- [14].数字电视硬盘播出系统的技术特点探讨[J]. 电视指南 2017(06)

- [15].电视数字硬盘播出系统的安全策略分析[J]. 电视指南 2017(05)

- [16].龙口广播电视台技术系统[J]. 电视指南 2017(16)

- [17].县级电视台硬盘播出系统的特点及技术维护[J]. 电视指南 2017(19)

- [18].电视台硬盘播出系统创新的应用分析[J]. 无线互联科技 2018(18)

- [19].电视台硬盘播出系统运用分析[J]. 电子世界 2016(24)

- [20].电视台广告硬盘播出系统的改造与实施[J]. 西部广播电视 2016(23)

- [21].电视台数字硬盘播出系统故障分析及解决[J]. 西部广播电视 2017(06)

- [22].电视硬盘播出系统高清升级技术[J]. 西部广播电视 2017(09)

- [23].电视数字硬盘播出系统及其故障研究[J]. 西部广播电视 2016(24)

- [24].浅析硬盘播出系统的应用[J]. 西部广播电视 2017(14)

- [25].硬盘播出系统播出控制方式浅析[J]. 科技创新导报 2017(22)

- [26].广播电视硬盘播出系统的技术保养与维护[J]. 中国有线电视 2017(10)

- [27].电视台数字硬盘播出系统故障及处理方法探讨[J]. 中国传媒科技 2017(09)

- [28].数字硬盘播出系统在县级电视台的安全应用[J]. 西部广播电视 2015(20)

- [29].改造服务器为硬盘播出系统数据库文件服务器[J]. 中国有线电视 2016(01)

- [30].电视台计算机硬盘播出系统的技术应用研究[J]. 电子世界 2016(13)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/db4ccc0271fbdcaa1a2c3dd6.html