# 基于FDTD的目标与粗糙面的散射计算研究

### 论文摘要

随着环境遥感和雷达对地探测技术的不断发展,随机粗糙面和复杂目标的电磁散射研究逐渐受到重视。如何精确建立各种入射波条件下目标和粗糙面计算的电磁散射模型是该类问题研究的重要目标。由于近些年计算机运算能力的大幅提升,越来越多的学者投入到用数值方法计算粗糙面和目标的研究中。本文主要采用了FDTD数值方法分别分析了粗糙面和复杂目标的电磁散射特性。本文深入研究了粗糙面散射FDTD计算方法,在源的引入方面,本文实现了二维、三维情况下任意角度的入射波在全空间的引入,入射平面波源完整且无泄漏现象。重点研究了入射波引入的平面波加窗法,并做了进一步改进,提出了一种处理粗糙面散射问题的新的窗函数加载方式和新的入射波引入方法。这种新的入射波加载方法可以很好的保证在任意角度入射情况下,入射波都能很好的和粗糙面中心区域进行相互作用,大大减少了斜入射时直接泄露到侧边吸收边界的入射波分量。很好的解决了大角度斜入射情况下,粗糙面散射计算的运算量增加和计算精度下降问题。基于FDTD处理复杂目标的电磁散射问题的关键在于目标模型的精确网格化剖分和入射波的正确加载。本文提出了一种基于AUTOCAD实体工具的目标网格剖分方法。该方法充分的利用了现有三维绘图软件的实体剖分功能,大大减少了目标剖分时间,提高了整体目标电磁散射的计算效率。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 选题背景及其意义

- 1.2 国内外研究概况和预测

- 1.3 粗糙面问题FDTD 入射波引入主要方法

- 1.4 本文主要研究内容及创新点

- 2 二维目标电磁散射FDTD 计算

- 2.1 引言

- 2.2 FDTD 基本迭代公式

- 2.3 UPML 吸收边界

- 2.4 空气中二维平面波的加入

- 2.5 二维金属目标的近远场计算结果

- 2.6 本章小结

- 3 二维粗糙面电磁散射FDTD 研究

- 3.1 引言

- 3.2 FUNG 平面波加窗法

- 3.3 二维离散随机粗糙面的生成

- 3.4 基于FUNG 方法的二维金属粗糙面近远场结果分析

- 3.5 基于改进窗函数的入射波加入新方法

- 3.6 本章小结

- 4 三维复杂目标电磁散射FDTD 研究

- 4.1 引言

- 4.2 基于AUTOCAD 实体工具的三维复杂目标的FDTD 剖分

- 4.3 三维平面入射波的引入

- 4.4 三维目标近场结果分析

- 4.5 FDTD 三维近远场外推

- 4.6 三维目标的远场结果分析

- 4.7 本章小结

- 5 结论与展望

- 5.1 全文总结

- 5.2 可能存在的问题及改进措施

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].霍普金森撞击杆对入射波形影响的试验研究[J]. 云南冶金 2020(03)

- [2].冲旋钻井过程入射波形与能量传递效率关系研究[J]. 机械设计与制造 2016(01)

- [3].霍普金森撞击杆对入射波形影响的数值模拟[J]. 工程爆破 2020(01)

- [4].轴向冲击下弹性杆中轴向静载对入射波的影响[J]. 工程力学 2013(11)

- [5].波散射问题求解中消除多次透射公式漂移失稳的一种措施[J]. 岩土工程学报 2016(05)

- [6].不同方向入射波的电磁隐身仿真[J]. 数值计算与计算机应用 2018(04)

- [7].准脆性SiC_p/Al复合材料SHPB实验中入射波整形技术[J]. 北京理工大学学报 2010(04)

- [8].局部地形下入射波散射效应对场地地震响应的影响[J]. 地球物理学进展 2012(01)

- [9].用刚性表面球形传声器阵列重构入射波声场与识别定位声源[J]. 传感技术学报 2015(10)

- [10].绳驻波演示仪的制作与使用[J]. 物理教学探讨 2016(05)

- [11].机械谐波在界面上“半波损失”的理论分析[J]. 中国石油大学胜利学院学报 2010(04)

- [12].微纳光纤直径与入射波长变化对电场及能量分布的影响[J]. 黑龙江大学自然科学学报 2013(05)

- [13].驻波演示实验研究[J]. 湖南理工学院学报(自然科学版) 2015(01)

- [14].防波堤堤后次生波的试验研究[J]. 水道港口 2010(03)

- [15].水介质中碳粒子Mie散射特性的研究[J]. 枣庄学院学报 2008(05)

- [16].有限元中基于ID的快速扫角算法[J]. 北京理工大学学报 2016(05)

- [17].混合式海堤平均越浪量计算方法的比选[J]. 中国水运(下半月) 2019(03)

- [18].绳波演示仪[J]. 物理通报 2013(08)

- [19].基于时域有限差分法的微带结构串扰研究[J]. 哈尔滨商业大学学报(自然科学版) 2011(02)

- [20].圆形数值波浪水池斜向和多向入射波浪模拟研究[J]. 海洋工程 2018(04)

- [21].SPH方法的优化及在水波与半圆型防波堤作用中的应用[J]. 哈尔滨工程大学学报 2013(01)

- [22].正向入射波波压力在散体斜坡上变化规律的试验研究[J]. 水电能源科学 2012(11)

- [23].活性粉末混凝土的层裂性能研究[J]. 工程力学 2009(01)

- [24].合成孔径雷达水稻识别和监测研究进展(英文)[J]. Agricultural Science & Technology 2009(06)

- [25].波浪与带有窄缝结构作用的非线性数值模拟[J]. 船舶力学 2017(02)

- [26].固定式海洋平台的时域振动响应研究[J]. 舰船科学技术 2016(15)

- [27].时域有限差分法连接边界电磁泄漏[J]. 北京航空航天大学学报 2013(02)

- [28].非线性强度任意二聚的非线性链的透射性质[J]. 物理学报 2012(17)

- [29].考虑埋深的平面波作用下基础振动分析模型[J]. 浙江大学学报(工学版) 2012(12)

- [30].简谐波在黏弹性介质中波动传播的应力场研究[J]. 岩土力学 2011(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/db8b88a1b26021e058908b07.html