# 兰州某钢厂附近土壤重金属与磁化率测量及环境意义

### 论文摘要

土壤是人类环境的重要组成部分,也是地表环境系统中物质与能量迁移和转化的重要载体,在维护和保持地球表层环境系统的自然平衡和环境质量中起着重要作用。钢铁厂排放的废水、废气、废渣严重污染周围的土壤,因此对钢铁厂造成的土壤污染的监测与研究引起了广泛关注。本文通过测定兰州某钢铁厂附近的土壤Pb、Zn、Cu、Fe和Mn金属元素含量及磁化率,结合岩石磁学参数（等温剩磁、热磁曲线、磁滞回线）分析,取得了如下成果：1.Pb、Zn、Cu、Fe和Mn元素含量变化趋势大致相同,并且均在最表层土壤中含量最大。金属元素之间显著相关,相关系数为0.6～0.86,表明金属元素来源相同。金属污染现状评价结果显示：垂直方向上,污染主要集中在2cm以上土壤；水平方向上,污染程度受主导风向和污染源影响,钢铁厂上风向属轻度污染,下风向2km范围内多属中度污染（其中污染物落地最大浓度点位于采点A9附近（距炼钢炉1.2km）,属重度污染）,2km至最远采点（3.7km）属轻度污染。2.高、低频磁化率值变化趋势一致,均从下向上升高,在深度20-5 cm,磁化率值基本不变,在5～2 cm,磁化率值逐渐升高,2 cm处磁化率值快速升高,达5 cm处的1.45倍,而在2～0 cm,磁化率值骤然增大,在0.5～0cm处最大,是5 cm深度以下样品的3.5倍,表明深度2cm以上的土壤中有外来磁性矿物的输入。磁化率在水平方向上的变化与金属元素的变化特征一致。磁化率和频率磁化率呈负相关关系,表明表层土壤的磁化率增高是钢铁厂排放污染物造成的,而且主要集中在深度2～0cm；岩石磁学测量表明外来输入的磁性矿物主要为假单畴-多畴粒级的磁铁矿,而背景土壤中磁性矿物则为赤铁矿和磁铁矿。3.磁化率和重金属元素含量显著相关,指示磁性矿物和金属元素具有类似的来源。基于环境磁学方法比常规化学方法相对简便、快速、经济、不破坏样品且无二次污染,本文提出了磁化率浓集因子（S）这一新的土壤污染监测评价参数,并按照金属元素污染判断指标和磁化率变化特征,提出了判断污染程度的磁化率浓集因子指标体系（分别为Si≤1属无污染、1<Si≤10属轻度污染、10<Si≤20属中度污染、Si>20属重度污染）,为快速而经济地进行土壤污染监测与评价提供新的指标。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 第一章 绪论

- 1.1 土壤污染研究现状

- 1.2 环境磁学研究进展

- 1.2.1 环境磁学研究进展

- 1.2.2 环境磁学在污染研究方面应用

- 1.3 选题依据和意义

- 1.4 研究内容与技术路线

- 1.5 论文工作概况

- 第二章 研究材料与方法

- 2.1 研究区概况

- 2.2 样品采集与处理

- 2.2.1 样品采集

- 2.2.2 样品处理

- 2.3 实验原理、仪器和试剂

- 2.3.1 化学元素实验

- 2.3.2 环境磁学实验

- 第三章 兰州某钢铁厂附近土壤中金属分布特征

- 3.1 金属元素随深度的变化

- 3.2 表土金属元素在水平方向上的变化

- 3.3 金属元素污染评价

- 3.3.1 研究区土壤金属元素背景值

- 3.3.2 评价方法

- 3.3.3 评价结果

- 3.4 本章小结

- 第四章 兰州某钢铁厂附近土壤磁化率分布特征

- 4.1 土壤磁化率随深度的变化

- 4.2 表土磁化率在水平方向上的变化

- 4.3 土壤磁化率变化机制

- 4.3.1 磁性矿物类型

- 4.3.2 磁性矿物含量

- 4.3.3 磁性矿物粒径

- 4.4 本章小结

- 第五章 磁化率浓集因子-一种新的污染评价指标

- 5.1 相关分析

- 5.2 磁学参数与金属相关分析

- 5.3 磁化率浓集因子

- 第六章 结论与展望

- 6.1 结论

- 6.2 展望

- 参考文献

- 在学期间的研究成果

- 致谢

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/db937b5dace98728b47e0d78.html