# 超临界CO2微乳液去除光刻胶的研究

### 论文摘要

超临界二氧化碳（scCO2）作为一种新型清洗介质,由于其极低的表面张力、良好的扩散性及温和的临界条件,近年来被尝试用于微电子工艺中光刻胶的去除。目前这方面的研究大多集中在含氟表面活性剂形成的scCO2微乳液（由于该类表面活性剂在scCO2中具有较大溶解度）,而对于应用更环保,成本更低的烃类表面活性剂在scCO2中形成微乳液来去除光刻胶鲜有文献报道。本文研究了在不同条件下,利用scCO2加入不含氟的助溶剂或表面活性剂,去除高温烘烤的光刻胶和高浓度离子注入后的光刻胶的去除特性,详细研究分析了表面活性剂、助溶剂及温度、压强、时间等因素对光刻胶去除效果的影响。主要进行的研究工作如下：1.对比研究了两种助溶剂在超临界清洗中的作用效果在两种助溶剂—异丙醇、二甲基亚砜（DMSO）的辅助下,利用超临界清洗系统去除两种衬底（抛光硅片及带图案硅片）上不同温度下烘烤的光刻胶。烘胶温度分别为100℃,150℃,170℃和200℃,助溶剂用量为0-8ml不等。清洗结束后,利用金相显微镜对样品进行观察表征。实验结果显示,光刻胶经过150℃以上高温烘烤后,表面硬化,与衬底黏着度显著上升,去胶难度明显增加。向超临界清洗系统中加入4ml助溶剂就可以将光刻胶去除率从15%提高到85%,继续加大用量清洗效果无明显改善。同样剂量的DMSO比异丙醇对清洗效果的影响更显著。2.研究了两种烃类表面活性剂在scCO2清洗中的作用利用两种烃类非离子表面活性剂—脂肪醇聚氧乙烯醚（TMN-3）和异构醇聚氧乙烯醚（EH-3）形成scCO2微乳液,去除刻蚀后的高浓度离子注入光刻胶。清洗结束后,利用扫描电子显微镜（SEM）对不同条件下清洗的样品进行了对比分析、观察和表征,用傅里叶变换红外光谱（FTIR）和X射线光电子能谱（XPS）分析样品清洗前后表面成分变化。实验结果显示,与TMN-3相比,EH-3形成的scCO2微乳液在相同条件下对高浓度离子注入光刻胶去除效果更显著。并且通过实验得到了EH-3的最佳浓度及形成scCO2微乳液的最佳WEH-3/Wwater比例。3.研究了温度、压强对scCO2清洗效果的影响在10-25Mpa,40-80℃范围内利用scCO2微乳液去除样品表面高浓度离子注入光刻胶。测试结果显示,清洗温度低于60℃时,光刻胶去除率随温度升高而逐渐增加,60℃时光刻胶去除率达到90%,之后去除率随温度继续上升而有所下降,这是由scCO2密度降低引起的光刻胶溶解能力下降所导致的。随清洗釜压强由10Mpa上升到25Mpa,光刻胶去除率从40%升高到了85%。4.分析研究了磁搅拌与时间对scCO2清洗效果的影响在无磁子搅拌、中速磁子搅拌（660r/min）及高速磁子搅拌（1320r/min）三种搅拌状态下分别利用scCO2微乳液去除高浓度离子注入光刻胶。结果显示,清洗前10分钟光刻胶去除率急剧上升,之后逐渐趋于平缓,且磁搅拌对于光刻胶剥离有很大的促进作用。5.与传统清洗方法进行了对比与传统去除高浓度离子注入光刻胶的方法相比,超临界清洗方法完全没有造成刻蚀图案的变形,也没有出现清洗液残留的现象,光刻胶去除率明显高于等离子灰化及湿法清洗后的样品。利用等量表面活性剂在scCO2微乳液系统中得到的光刻胶去除效果显著优于该表面活性剂水溶液对光刻胶的去除效果。与现有的超临界CO2清洗方法相比,本实验方法具有环保、高效,成本低的优点。避免了使用昂贵且对环境及人体有危害的含氟制剂,采用了非离子表面活性剂,使得清洗结束后分离出的废液更易于生物降解；清洗过程中加入了磁搅拌,促使scCO2微乳液混合的更均匀,同时增大了样品表面的切向力,使光刻胶去除效率大大提高；清洗结束后采用先以纯scCO2漂洗再降压的方法,有效避免了高压下溶解的光刻胶减压后重新在基片表面附着的情况。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 符号说明

- 第一章 绪论

- 1.1 概述

- 2）'>1.1.1 超临界二氧化碳（scCO2）

- 2微乳液'>1.1.2 超临界CO2微乳液

- 2的应用'>1.1.3 超临界CO2的应用

- 1.1.4 光刻胶

- 1.2 研究现状与进展

- 1.3 课题的选取

- 第二章 实验设备与测试分析方法

- 2清洗设备系统'>2.1 超临界CO2清洗设备系统

- 2.2 测试分析方法

- 2.2.1 样品表面成分测试

- 2.2.2 样品表面形貌分析

- 2.2.3 污染物的去除分析

- 2去除高温烘干光刻胶的性能研究'>第三章 超临界CO2去除高温烘干光刻胶的性能研究

- 3.1 实验样品的制备

- 3.1.1 清洗衬底

- 3.1.2 旋涂光刻胶

- 3.2 超临界清洗的步骤与条件

- 3.2.1 超临界清洗步骤

- 3.2.2 超临界清洗条件

- 3.3 光刻胶去除率的分析与计算

- 3.4 实验结果影响因素分析

- 3.4.1 烘干温度对光刻胶去除率的影响

- 3.4.2 衬底和清洗压强对光刻胶去除率的影响

- 3.4.3 温度和清洗时间对光刻胶去除率的影响

- 3.4.4 助溶剂种类及用量对光刻胶去除率的影响

- 2去除高浓度离子注入光刻胶的性能研究'>第四章 超临界CO2去除高浓度离子注入光刻胶的性能研究

- 4.1 实验样品的制备流程

- 4.2 实验条件与测试分析

- 4.2.1 实验条件

- 4.2.2 测试分析

- 4.3 实验结果与影响因素讨论

- 4.3.1 清洗压力和反应温度对光刻胶去除率的影响

- 4.3.2 磁搅拌和清洗时间对光刻胶去除率的影响

- 4.3.3 不同种类表面活性剂对光刻胶去除率的影响

- 4.3.4 表面活性剂浓度和水含量对光刻胶去除率的影响

- 4.4. 与传统清洗方法的对比

- 第五章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士学位期间发表的论文

- 攻读硕士学位期间参与的科研项目

- 学位论文评阅及答辩情况表

### 相关论文文献

- [1].电厂中CO_2捕集技术的成本及效率[J]. 清华大学学报(自然科学版)网络.预览 2009(09)

- [2].应用CO_2超临界萃取苋菜红色素的工艺研究[J]. 粮食与食品工业 2019(06)

- [3].纳米流体强化CO_2水合物生成的研究进展[J]. 现代化工 2019(12)

- [4].稠油油藏蒸汽驱后期CO_2辅助蒸汽驱技术[J]. 石油勘探与开发 2019(06)

- [5].曲安奈德局部封闭结合CO_2点阵激光治疗增生性瘢痕[J]. 中外医学研究 2019(34)

- [6].CO_2响应性高分子乳化剂的制备与性能评价[J]. 油田化学 2019(04)

- [7].铝酸盐水泥在高温和CO_2气氛的水化机理研究[J]. 水泥工程 2019(06)

- [8].CO_2驱集输管道内腐蚀机理研究[J]. 化学工程与装备 2020(01)

- [9].CO_2-环烷烃/芳香烃界面张力的测定与估算[J]. 化工学报 2020(01)

- [10].超临界CO_2放空特性分析与装置设计[J]. 流体机械 2019(12)

- [11].高焓CO_2气流壁面两步催化机制对非平衡气动加热影响的数值模拟[J]. 国防科技大学学报 2020(01)

- [12].铅基堆超临界CO_2复合循环发电系统热力学分析[J]. 工程热物理学报 2020(01)

- [13].CO_2浓度升高对宁夏枸杞果实发育期形态指标及糖分积累影响[J]. 南京林业大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [14].设施甜椒土垄和垄嵌基质栽培方式CO_2排放通量日变化比较[J]. 华北农学报 2019(S1)

- [15].重组人血管内皮抑制素联合CO_2点阵激光治疗瘢痕疙瘩的临床疗效观察[J]. 中国药物应用与监测 2019(06)

- [16].试验模拟包气带CO_2变化及对水化学的影响[J]. 水文 2020(01)

- [17].基于超临界CO_2抗溶剂技术的姜黄素固体脂质纳米粒研究[J]. 中药材 2019(07)

- [18].微通道反应器内CO_2传质反应行为研究[J]. 化学工程 2020(01)

- [19].环氧乙烷装置循环气中CO_2浓度对催化剂选择性的影响[J]. 石油和化工设备 2020(02)

- [20].氢氧化钙的固碳功能性研究-CO_2浓度与碳化时间的影响[J]. 功能材料 2020(01)

- [21].胜利油田特低渗透油藏CO_2驱技术研究与实践[J]. 油气地质与采收率 2020(01)

- [22].CO_2-原油混相带形成机理与表征方法[J]. 油气地质与采收率 2020(01)

- [23].高温高盐油藏聚合物微球-CO_2复合驱的适应性[J]. 油田化学 2020(01)

- [24].15%CO_2胁迫下雨生红球藻积累油脂制生物柴油[J]. 太阳能学报 2020(03)

- [25].CO_2泄漏对稻田水基础水质指标的影响研究[J]. 环境科学学报 2020(04)

- [26].供暖用CO_2空气源热泵变频运行性能研究[J]. 太阳能学报 2020(03)

- [27].光子嫩肤联合超脉冲CO_2点阵激光治疗光老化皮肤的临床疗效[J]. 中国激光医学杂志 2020(01)

- [28].超脉冲CO_2激光联合自体表皮移植治疗白癜风的近期和中期效果分析[J]. 中国处方药 2020(03)

- [29].运用手持技术绘制CO_2浓度变化地图——以上海市地铁2号线为例[J]. 化学教学 2020(03)

- [30].2019年全球生物质燃烧CO_2排放研究[J]. 科技风 2020(12)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/dba9e12a90a4f85de97fcd11.html