# 动力电池管理系统SOC估算方法研究

### 论文摘要

随着全球能源匮乏以及环境问题的日益突出,电动汽车以其具有无污染物排放、具备良好的环保性能和动力能源配置的多样化等优点受到各国的高度重视,成为未来汽车发展的重点。目前,电动汽车的发展尚且存在诸多问题,车用动力电池及其能量管理系统作为其中的关键技术一直是研究的重点,而对动力电池荷电状态SOC（State Of Charge）的准确估算是保证动力电池管理系统正常运行的前提。本课题的主要内容是围绕着镍氢动力电池荷电状态SOC的估算方法来展开研究的。首先,阐述了本课题的研究背景及课题来源,分析了动力电池SOC估算方法的研究现状,说明课题研究的重要意义和现实意义。接着,介绍了镍氢动力电池的工作原理,并对动力电池荷电状态SOC的多种定义方式进行了探讨,并且分析了各种影响动力电池SOC的因素,综合比较了目前常用的动力电池SOC估算方法;在此基础上,提出了本课题关于镍氢动力电池SOC估算问题的思想及方法,即静态SOC估算原理与动态SOC估算原理。其次,从研究镍氢动力电池的充放电特性入手,着重分析了静态SOC估算原理;在不同条件下对镍氢动力电池进行充放电实验,分析得出其SOC与开路电压、充放电倍率及温度之间存在着一定的关系;并基于此原理,分别建立了静态SOC-开路电压算法、静态SOC-充放电倍率算法、静态SOC-温度算法,从而为建立动态SOC估算方法打下基础。最后,重点研究了动态SOC估算原理,它是基于动力电池模型,且参数辨识与SOC估算交替进行的方法,其模型的准确性直接影响到SOC估算结果。因此,在研究大量的动力电池模型基础上,建立镍氢动力电池动态等效电路模型,并对电池模型的参数分别采用实验方法和参数辨识法来获取;根据非线性滤波理论,对电池模型进行状态空间化,并基于模型采取动态SOC估算方法对SOC进行估算。通过实验及仿真验证,表明该电池模型与动态SOC算法具有较好的精确度、较强抗干扰能力以及鲁棒性,很好地模拟出动力电池的动态特性。本课题在理论与实践研究中取得了进展,对进一步研究镍氢动力电池SOC估算方法具有一定的参考作用。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题研究背景及来源

- 1.1.1 课题研究背景

- 1.1.2 课题来源

- 1.2 课题研究现状及意义

- 1.2.1 课题研究现状

- 1.2.2 课题研究意义

- 1.3 课题研究内容及结构

- 1.3.1 课题研究内容

- 1.3.2 论文结构

- 1.4 本章小结

- 第2章 镍氢动力电池概述

- 2.1 镍氢动力电池工作原理

- 2.2 镍氢动力电池荷电状态研究

- 2.2.1 电池荷电状态SOC 定义

- 2.2.2 影响电池SOC 因素分析

- 2.3 常用SOC 估算方法

- 2.3.1 放电实验法

- 2.3.2 Ah 计量法

- 2.3.3 开路电压法

- 2.3.4 负载电压法

- 2.3.5 内阻法

- 2.3.6 线性模型法

- 2.3.7 人工智能法

- 2.3.8 卡尔曼滤波法

- 2.4 本课题SOC 估算方法思想

- 2.5 本章小结

- 第3章 镍氢动力电池静态SOC 算法研究

- 3.1 镍氢动力电池充放电特性研究

- 3.1.1 镍氢动力电池充电特性分析

- 3.1.2 镍氢动力电池放电特性分析

- 3.1.3 镍氢动力电池自放电特性分析

- 3.2 静态SOC 估算方法原理

- 3.2.1 镍氢动力电池静态SOC-开路电压关系

- 3.2.2 镍氢动力电池静态SOC-充放电倍率关系

- 3.2.3 镍氢动力电池静态SOC-温度关系

- 3.3 本章小结

- 第4章 镍氢动力电池动态SOC 算法研究

- 4.1 镍氢动力电池模型研究

- 4.1.1 动力电池模型简述

- 4.1.2 镍氢动力电池的动态模型

- 4.2 镍氢动力电池动态模型参数研究

- 4.2.1 动态等效电路模型参数实验获取

- 4.2.2 参数辨识基本原理

- 4.2.3 动态等效电路模型参数辨识

- 4.3 基于模型的动态SOC 估算方法研究

- 4.3.1 动态SOC 估算方法原理

- 4.3.2 镍氢动力电池模型的状态空间化

- 4.3.3 动态SOC 估算方法研究

- 4.4 估算方法仿真验证

- 4.4.1 模型仿真验证

- 4.4.2 复合SOC 估算方法仿真验证

- 4.4.3 动态SOC 估算方法仿真验证

- 4.5 本章小结

- 第5章 总结与展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士学位期间发表学术论文及参与科研项目

### 相关论文文献

- [1].新能源汽车动力电池回收利用模式分析[J]. 汽车维护与修理 2020(12)

- [2].动力电池网络教学设计方案及教学效果评析[J]. 汽车维护与修理 2020(14)

- [3].中日韩掌话语权,美德蓄势待发,谁将是动力电池最大赢家?[J]. 中国粉体工业 2018(06)

- [4].动力电池“群雄割据”,谁将成为赢家?[J]. 中国粉体工业 2017(04)

- [5].旧车报废进小高峰 新能源汽车遇动力电池回收难困扰[J]. 广东交通 2018(02)

- [6].新能源汽车动力电池事故频发，如何有效规避？[J]. 汽车与配件 2019(23)

- [7].基于K均值法与遗传算法的退役动力电池筛选[J]. 电源技术 2019(12)

- [8].汽车报废动力电池回收利用模式分析[J]. 汽车零部件 2019(12)

- [9].丰田合资松下:中国动力电池产业格局生变?[J]. 中国外资 2019(20)

- [10].新能源汽车动力电池报废量估算和资源潜力分析[J]. 中国资源综合利用 2020(01)

- [11].退役三元动力电池回收利用进展[J]. 化学通报 2020(03)

- [12].我国动力电池下一阶断发展形势分析[J]. 电动自行车 2020(01)

- [13].韩国新能源汽车和动力电池政策及市场分析[J]. 汽车与配件 2020(03)

- [14].退役三元动力电池储能项目探索与应用[J]. 能源研究与利用 2020(01)

- [15].电动汽车动力电池的理论内涵及实践应用——评《电动汽车动力电池应用技术》[J]. 中国科技论文 2020(01)

- [16].紧固件在动力电池系统上的可靠性设计与扭矩研究[J]. 汽车实用技术 2020(03)

- [17].新能源动力电池：机遇与挑战并存[J]. 企业观察家 2020(02)

- [18].“双复”大闯关——从动力电池领域看产业链的焦虑与自救[J]. 汽车纵横 2020(03)

- [19].2020年动力电池回收网络将有五大特征[J]. 资源再生 2020(03)

- [20].高性能钠离子动力电池负极材料的合理设计[J]. 内燃机与配件 2020(06)

- [21].纯电动汽车动力电池系统一致性诊断与控制方法研究[J]. 电池工业 2020(01)

- [22].深圳完成首批退役新能源公交车动力电池规模回收[J]. 再生资源与循环经济 2020(04)

- [23].长沙矿冶研究院动力电池回收公共服务平台全国上线[J]. 矿冶工程 2020(02)

- [24].电动汽车动力电池箱模态分析及结构优化[J]. 轻工机械 2020(03)

- [25].纯电动汽车动力电池系统分析[J]. 南方农机 2020(08)

- [26].基于混合动力汽车的动力电池支架结构性能研究[J]. 汽车实用技术 2020(09)

- [27].废旧动力电池梯次利用之应急储能设备技术研究[J]. 汽车实用技术 2020(10)

- [28].新能源机动车动力电池回收的法律研究——以广西柳州市为例[J]. 梧州学院学报 2020(01)

- [29].赣州废旧动力电池回收模式研究[J]. 汽车实用技术 2020(09)

- [30].电动汽车动力电池热管理系统主动均衡技术研究[J]. 时代汽车 2020(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/dc0865d38a3ba9fb9abb9957.html