# 基于WinCE平台的ARM转子动平衡技术研究

### 论文摘要

转子是从基础的日常家用电器到各种工业生产、运输设备以及航空航天等高科技领域都离不开的重要构件。由于转子质量不平衡引起的振动将导致出现各种机械故障。因此,需要对转子进行动平衡。本论文以发动机动力（涡轮）转子为研究对象,结合其动力特性,针对动平衡信号的处理,相关硬件电路设计和动平衡算法优化实现及人机交互界面设计等问题展开研究。本论文主要研究内容如下：（1）论文实现了高精度转子转速信号测量,锁相环倍频,振动信号程控放大,自适应跟踪滤波,高精度高速A／D转换的设计。同时采用FFT算法完成了对不平衡振动信号的基频特征分量的提取。（2）对各电路模块进行分析。利用Multisim和Protues电路仿真软件对各电路模块进行仿真分析。（3）设计了一种基于粒子群的最小二乘影响系数法的校正方法。将粒子群优化算法（PSO）的智能寻优特性结合目前动平衡技术中得到广泛应用的最小二乘影响系数法中。由试验结果表明,该方法可以实现更好的平衡效果。（4）嵌入式WinCE系统具有软、硬件可裁剪,可靠性高、成本低、体积小、功耗低、定制灵活等特点。基于对NETARM2410-S嵌入式开发平台的研究。设计了一套具备友好人机交互界面的动平衡系统软件。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 目录

- 第一章 引言

- 1.1 研究的背景和意义

- 1.2 转子动平衡技术的研究及发展现状

- 1.3 研究内容及论文安排

- 1.4 本章小结

- 第二章 动平衡理论及总体设计

- 2.1 引言

- 2.2 转子不平衡产生的原因及特点

- 2.3 课题的设计目标

- 2.4 系统总体设计方案

- 2.5 传感器的选择

- 2.5.1 转速传感器的选择

- 2.5.2 测振传感器的选择

- 2.6 转子动平衡校正面和测点的选择

- 2.6.1 校正面的选择

- 2.6.2 平衡测点的选择

- 2.7 本章小结

- 第三章 转子动平衡测量系统的设计

- 3.1 引言

- 3.2 转子转速信号处理

- 3.2.1 转子转速信号滤波整形电路设计及仿真验证

- 3.2.2 转子转速信号分频电路设计及仿真验证

- 3.2.3 转子转速信号锁相倍频电路及仿真验证

- 3.3 转子振动信号处理

- 3.3.1 程控放大电路设计与验证

- 3.3.2 振动信号自适低通应滤波

- 3.3.3 振动信号自适带通应滤波

- 3.3.4 A/D转换

- 3.4 FFT对振动信号振幅与相位的提取

- 3.5 本章小结

- 第四章 基于粒子群算法的最小二乘影响系数法

- 4.1 引言

- 4.2 最小二乘影响系数法

- 4.2.1 影响系数法

- 4.2.2 最小二乘影响系数法

- 4.3 粒子群算法原理介绍

- 4.3.3 粒子群算法对最小二乘影响系数法的优化实现

- 4.4 算法具体实现

- 4.5 实验验证分析

- 4.6 本章小结

- 第五章 基于WinCE平衡系统设计实现

- 5.1 引言

- 5.2 WinCE嵌入式操作系统

- 5.2.1 WinCE结构

- 5.2.2 WinCE嵌入式系统特点

- 5.3 NETARM 2410-S开发平台

- 5.4 WinCE系统移植

- 5.5 人机交互界面实现

- 5.6 本章小结

- 第六章 全文总结与工作展望

- 6.1 全文总结

- 6.2 工作展望

- 参考文献

- 发表论文和参加科研情况说明

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].转子动平衡的应用[J]. 广东化工 2016(10)

- [2].浅谈转子动平衡技术[J]. 石油和化工设备 2013(04)

- [3].转子动平衡技术探讨[J]. 中国设备工程 2011(02)

- [4].谈对转子动平衡检验技术分析[J]. China's Foreign Trade 2010(12)

- [5].电机转子动平衡去重技术的工艺研究[J]. 现代制造技术与装备 2019(12)

- [6].基于遗传算法的航空发动机转子动平衡优化计算[J]. 现代机械 2017(03)

- [7].探讨石油化工厂离心泵转子动平衡技术[J]. 科技创新导报 2015(09)

- [8].一次加准法在汽轮机低压转子动平衡中的应用[J]. 广西电业 2014(03)

- [9].转子动平衡技术的研究现状和进展[J]. 广东石油化工学院学报 2012(03)

- [10].基于三点加重法的转子动平衡研究[J]. 机床与液压 2016(23)

- [11].转子动平衡技术研究与应用[J]. 工业设计 2017(04)

- [12].大型笼式转子动平衡机的开发与应用[J]. 水泥技术 2016(06)

- [13].浅析电机转子动平衡试验检测方法[J]. 科技创新与应用 2014(31)

- [14].转子动平衡影响系数法的实用化程序研究[J]. 热力发电 2012(05)

- [15].某发动机高压压气机转子动平衡模拟件工装的设计计算[J]. 航空科学技术 2010(04)

- [16].陀螺电机转子动平衡激光精密去重技术[J]. 导航与控制 2019(05)

- [17].鼠笼型转子动平衡工艺研究及分析[J]. 新技术新工艺 2015(12)

- [18].400MW燃气轮发电机转子动平衡试验方法[J]. 东方电机 2009(01)

- [19].两跨四支撑轴系转子低速动平衡实验研究[J]. 北京化工大学学报(自然科学版) 2019(04)

- [20].大吨位双悬臂转子动平衡特性研究[J]. 中国设备工程 2018(16)

- [21].基于VB设计多级水泵转子动平衡测试系统[J]. 光电技术应用 2019(03)

- [22].盘类转子动平衡机摆架有限元分析及优化设计[J]. 机械制造 2015(01)

- [23].转子动平衡首次试重相位的实验研究[J]. 机械强度 2008(02)

- [24].电机转子动平衡工艺研究[J]. 现代制造技术与装备 2019(01)

- [25].大型二氧化硫风机振动故障诊断与转子动平衡现场校正[J]. 矿山机械 2018(01)

- [26].LB电机转子动平衡半自动去重系统的研制[J]. 企业家天地 2013(11)

- [27].双转子航空发动机转子动平衡研究[J]. 长沙航空职业技术学院学报 2009(02)

- [28].单平面转子动平衡实验理论研究[J]. 电站系统工程 2017(03)

- [29].基于时域—频谱分析的混流式水轮机组转子动平衡试验[J]. 水电能源科学 2016(08)

- [30].制冷机冷却风扇转子动平衡技术的研究[J]. 黑龙江交通科技 2012(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/dc2019351ee23b4cf375ddda.html