# 液化石油气管道建设中的设计安装技术

东莞市盛泰液化石油气有限公司广东东莞523000

摘要：随着我国社会经济的不断发展和进步，液化石油气工业也得到了迅速的发展，无论是化工建设工程量，还是建设规模都较以往有着很大程度的提升。因此，这也使得人们对其液化石油气管道建设质量提出了较高的要求，要想切实的保障液化石油气工业的整体安全性，就要从强化液化石油气管道设计与安装技术上入手，本文也会从三大方面去阐述如何做好该项强化工作，并提出一些相对应的意见和建议，以便为进一步发保障人们的生命财产安全以及社会的和谐稳定提供可靠的参考依据。

关键词：液化石油气管道建设；设计安装技术；强化措施

液化石油气属于一种新型的燃料能源，其由于污染性小、使用便利，所以应用范围也是十分宽泛。但是其自身的易燃易爆性也是极为明显，因此，很容易在使用过程中产生一定的安全风险，相对。这也会给液化石油气管道建设带来极大的挑战。要想确保液化石油气在生产、输送、使用等过程中，保持足够的安全性和稳定性，就要对其管道建设加大管控力度，不仅要严格按照相应的规范要求，制定出科学合理的设计安装方案，而且还要提升相关施工人员的专业技能以及安全防范意识，使其能够在安装环节中，严格控制安装现场的环境温度和压力，并在管道安装完毕后，对管道进行全面的检验，这样才能增强管道建设质量，使其整体运行使用的安全性达到最高标准。

1.管道设计与施工操作过程中的设计安装技术要点

1.1管道设计原则

在液化石油气管道建设过程中，相关设计人员必须在管道施工前，对管道的整体布局、走向以及铺设位置等进行科学合理的设计，可以遵循以下几点设计原则来进行，这样才能确保管道设计质量，为其日后管道施工工作的顺利开展提供可靠的参考依据。第一，安全性设计原则。即要保证管道施工现场的安全和运行使用后的安全；第二，科学性设计原则，即要保证管道设计的科学性和合理性，以便为后续管道施工和维修提供便利的条件；第三，经济性设计原则，即要保证管道设计的简洁性，尽量减少不必要的弯道管线设计，进以在节省成本的基础上，最大化提高管道运行的畅通性。

1.2管道设计要点

首先，液化石油气管道要尽量布置在接近地表上方或地面。若是遇到特殊的施工环境，则必须设置相应的安全防护措施，这样才能为后期管道施工和维修奠定良好的基础；其次，液化石油气管道设计在跨区域过程中，要尽量避开周围障碍物的阻挡。相对，若是穿越道路的管道沿线，则必须确保其埋深度的延长，并在管道外围设置保护套管，且管道埋设位置也要与地表之间存在一定的安全距离；再次，若是液化石油气管道施工区域的压力变化较大，则要在固定位置处加装控压装置，以便能够随时调整压力，避免其对管道正常的运行使用造成影响；最后，当液化石油气管道与其他管道处在同一铺设空间时，必须将石油气管道的位置安排在最下方，并与供热管道进行有效隔离，这样才能避免高温对管道的影响，实现其长期安全稳定运行目标。

1.3管道铺设安装施工要点

首先，当管道铺设安装过程中遇到障碍物阻挡时，要尽量穿越障碍物进行铺设，确保管道与孔洞四周保持一定距离，同时，还要在管道周围设置安全防护措施，避免其受到高温、高压环境所影响，进而出现爆燃现象；其次，要确保管道铺设安装环境的稳定性，不仅要避开剧烈震动因素，降低管道施工中的摩擦次数，而且管道之间的铺设位置也要设计出一定的安全距离，并且还要结合实际情况，对管道系统进行保温施工，这样才能规避低温环境影响，防止管道在运行使用阶段出现断裂现象。

2.管道阀门安装过程中的设计安装技术要点

2.1安装原则

在对液化石油气管道阀门进行安装时，相关施工人员一定要遵循易操作和易维修的原则来进行。例如，在水平安装阀过程中，必须保证阀杆安装位置朝上。但若是重量较大的阀门，则还要采取相应的起吊措施进行安装。另外，在阀门安装过程中，还要遵循管道间的安全性原则，即按照错开安装方式来进行安装。如若管道与连接设备之间存有高危险介质，则就要摒除链轮连接法，应采取直接连接的方式与设备管口进行连接。此外，在安装消防处理阀门时，相关工作人员应充分考虑事故发生时的安全性操作，不仅要提高阀门操作人员的安全防范意识，使其能够严格按照相应的操作规程来进行阀门安装，而且还要将阀门在控制室内进行分散布置，这样才能达到最终的安装施工目的，提高液化石油气管道阀门运行使用的安全性。

2.2安装技术要点

在对水平支管上的截止阀进行安装时，相关施工人员应将其安装位置定位在靠近水平管根部的位置上；而明杆式阀门的安装，则要尽量确保其在日后运行使用时不会影响人员的正常通行；调节阀的安装，必须确保相关施工人员对其整体工艺流程的设计要求做到全面掌握，并且安装位置也要布置在平台或地面上，这样才能便于日后操作使用。另外，还要注重调节阀安装环境温度的控制，尽量使其处在-40-60℃之间，并且要远离压力来源。同时，若是管道运行区域中的压力变化较大，则要为其设置一定数量的安全阀，尽量将这些阀门位置设计在可燃气体往复式压缩机的出口以及容积泵的出口等位置处，这样才能发挥出安全阀的实效作用，避免管道在运行阶段出现超压情况或严重的爆炸事故。

3.管道施工管理及检验验收过程中的技术要点

3.1管道施工管理要点

在液化石油气管道建设阶段，要想确保其整体设计安装的合理性，达到良好、安全的运行使用效果，前提条件就是要做好施工管理工作。而在管理过程中，施工人员的控制和管理最为关键，尤其是焊接技术人员的管理，不仅要确保其焊接技术操作的规范性，而且还要使其做到持证上岗，具备较成熟的焊工水平，这样才能保证管道焊接质量，使其在长期运行使用过程中能够保持足够的安全性和稳定性。除此之外，要定期组织焊接技术人员进行专业化培训学习，以便使其综合素质和综合技能等得到进一步的提升。进而在焊接工序实施开展期间，能够严格按照相关规定和要求，按部就班的进行焊接操作，这样才能确保液化石油气管道的焊接质量，使其在液化石油气生产、输送及使用过程中发挥出真正的效用。

3.2管道检验验收要点

当液化石油气管道设计安装工作全部完毕后，相关管理人员还要对其检验验收工作给予高度的重视，以便可以进一步保障管道运行使用的安全性和可行性。首先，要对管道施工文件进行全面的审查，如：施工组织设计方案、工艺操作方案以及施工质量保证措施等。其中，在对施工组织设计方案进行审查时，必须确保其质量保证体系的完整建立，并保障各个岗位职责的充分的明确以及总体施工设计的合理部署。尤其是暗室、储藏胶片设施的建设，一定要符合国家相应的规范标准。其次，要对施工现场的用水和用电设施进行全面的检验，特别是那些薄弱环节的安装技术措施，应能够符合管道设计安装要求，这样才能保证管道施工质量，满足其长期运行使用需求。最后，要对检测单位、项目管理和检测人员的资质进行严格的审查，保证这些单位的管理水平以及人员资质等能够达到相关要求，这样才能为管道施工的顺利开展打下良好的基础。

结束语：

综上所述，基于液化石油气自身使用的危险性，要想使其能够安全良好的进行生产、输送和使用，就要对相应的管道工程建设给予高度的重视，不仅要严格按照国家所颁布的安全性标准加以合理的施工组织设计和安装，而且还要做好管道施工管理及检验验收工作，提高相关施工人员的专业技能，这样才能在保质保量的基础上降低管道运行使用的危险性，使其整体实用功效得到最大限度的发挥。

参考文献：

[1]周斌.浅谈液化石油气管道建设中的设计安装技术[J].科技创新与应用，2018（05）：147-148.

[2]闫毅军.浅谈液化石油气管道建设中的设计安装技术[J].中国石油和化工标准与质量，2018（11）：69-70.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/dc42cc96eae544101396fb33.html