# 微波化学共沉淀法制备ZAO纳米粉体的研究

### 论文摘要

ZnO是宽禁带化合物半导体材料,其禁带宽度为3.37eV,激子束缚能为60meV,具有一系列优异的光、电、磁、力学等性能,被广泛应用于涂料、橡胶、陶瓷、光催化等许多重要的领域。ZAO即掺铝氧化锌（Zinc Aluminum Oxide,简称ZAO）薄膜,以其优良的压电性能、透明导电性能等使其在太阳能电池、压电器件、表面声波器件、气敏元件等诸多领域得到广泛应用,并在紫外探测器、LED、LD等领域有着巨大的发展潜力。本论文采用微波化学共沉淀法,以ZnSO4-7H2O和A12（SO4）3·18H2O为原料,分别采用NaOH、NH3-H2O、（NH4）2CO3为沉淀剂,按ZnO:Al2O3（质量）=97：3制备了ZAO纳米粉体。通过实验,确定了pH值,Zn2+浓度,反应温度,反应时间等工艺参数对ZAO纳米粉体粒径的影响。并用TG-DSC、XRD、TEM、UV、FT-IR、BET等现代分析手段对ZAO纳米粉体的物相、形貌、粒度、以及光学性能等进行了表征。实验结果表明：所制备的ZAO粉体,液相法可以实现铝元素的掺杂,并且可以较准确的控制产物中铝元素的掺杂量,比前人所用的方法更简单,也更容易控制,为工业化提供了一定的理论依据。在本实验条件下,最佳反应条件为：pH值9,Zn2+浓度1mol/L反应温度40℃,反应时间20-30min,超声波分散3-5min,其制得的ZAO粉体粒径分布均匀,平均粒径约20nm,比表面积为67.6m2/g。采用基于密度泛函理论（DFT）的总体能量平面波超软赝势法,结合广义梯度近似（GGA） PW91形式,对Al原子不同掺杂位置的ZnO超原胞进行了几何优化,计算分析了晶体结构参数以及掺杂模型的电子结构以及光学性质。结果表明：掺杂Al在紫外光波段影响明显,实验与两种模型理论计算均发现在紫外光区域存在一激子峰,在0～15eV区间掺杂材料的静态介电常数不为0,置换模型和实验现象较为符合,最后给出价电子轨道跃迁规律。本论文采用的微波化学共沉淀法是一种节能、高效、高综合利用、环境友好的新型纳米粉体制备技术,其制备方法在科学上具有创新性,在实践中具有重要的应用价值,特别是对于我国丰富的锌资源来说,开发附加值高的锌产品具有重要的研究意义。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 文献综述

- 1.1 前言

- 1.2 ZAO导电材料的国内外发展现状

- 1.3 ZAO纳米粉体的应用

- 1.4 ZAO纳米粉体的制备方法

- 1.5 团聚的产生机理及消除方法

- 1.6 微波的应用

- 1.7 超声波的应用

- 1.8 本课题研究的特色和内容

- 1.9 小结

- 第二章 微波化学共沉淀法制备ZAO纳米粉体实验

- 2.1 前言

- 2.2 实验原料及化学试剂

- 2.3 实验设备及仪器

- 2.4 实验步骤

- 2.5 前驱体及ZAO纳米粉体表征

- 2.6 小结

- 第三章 实验结果与讨论

- 3.1 ZAO纳米粉体前驱体制备工艺条件的研究

- 3.2 ZAO纳米粉体前驱体的干燥

- 3.3 ZAO纳米粉体前驱体的煅烧

- 3.4 沉淀剂的选择

- 3.5 纳米ZAO粉体的UV和FT-IR表征

- 3.6 纳米ZAO粉体的BET表征

- 3.7 小结

- 第四章 ZAO的电子结构与光学性质研究

- 4.1 理论模型

- 4.2 计算方法

- 4.3 晶体结构

- 4.4 电子结构

- 4.5 光学性质分析

- 4.6 小结

- 第五章 结论和展望

- 5.1 结论

- 5.2 展望

- 致谢

- 参考文献

- 作者在攻读学位期间发表的学术论文

### 相关论文文献

- [1].未来5年全球氧化镁纳米粉体需求量将大幅增长[J]. 中国粉体工业 2013(03)

- [2].纳米粉体处理设备[J]. 中国粉体工业 2008(02)

- [3].陶瓷可饱和吸收体用Co:MgAl_2O_4纳米粉体的制备[J]. 陶瓷学报 2019(06)

- [4].纳米粉体连续高压分散装置的特性研究[J]. 机械科学与技术 2020(08)

- [5].Sm:LuAG纳米粉体的制备及光谱性能研究[J]. 长春理工大学学报(自然科学版) 2019(05)

- [6].催化反应制备碳化硅纳米粉体的密度泛函理论计算及实验研究[J]. 高等学校化学学报 2017(09)

- [7].掺钕钇铝石榴石纳米粉体的合成与表征[J]. 长春理工大学学报(自然科学版) 2017(04)

- [8].介质环境对铜丝电爆炸制备纳米粉体的影响[J]. 物理学报 2015(07)

- [9].以半胱氨酸和锌粉为前驱物大量制备硫化锌纳米粉体[J]. 上饶师范学院学报 2015(03)

- [10].Y_2O_3:Eu~(3+)纳米粉体的制备及其性能研究[J]. 长春理工大学学报(自然科学版) 2015(04)

- [11].爆炸合成纳米粉体及其团聚控制研究进展[J]. 化工进展 2020(12)

- [12].降温型聚氨酯/纳米粉煤灰注浆材料的降温机理分析[J]. 煤炭学报 2019(S1)

- [13].金属纳米粉体钝化设备和工艺研发[J]. 中国科技信息 2019(Z1)

- [14].溶胶-沉淀一步法合成钛酸锶纳米粉体[J]. 安徽化工 2017(02)

- [15].二硫化钨纳米粉体作为锂基润滑脂添加剂的摩擦学研究[J]. 摩擦学学报 2015(06)

- [16].纳米粉在镁碳砖生产工艺中的应用[J]. 耐火材料 2014(06)

- [17].共沉淀法制备Tm:YbSAG纳米粉体及其发光性能[J]. 硅酸盐学报 2015(08)

- [18].煅烧铟锡氢氧化物和氯化钠混合粉末制备铟锡氧化物纳米粉体[J]. 中国科技论文 2013(12)

- [19].球形Fe2O3纳米粉体的制备及对聚乙烯的增强作用[J]. 科技致富向导 2010(14)

- [20].碳化铈水解氧化法制备CeO_2纳米粉[J]. 无机材料学报 2012(05)

- [21].微波等离子体技术在纳米粉体中的应用[J]. 山东化工 2012(05)

- [22].纳米粉体在聚烯烃改性中的研究进展[J]. 上海塑料 2012(02)

- [23].纳米粉体团聚解决方法及分散技术的研究[J]. 机电产品开发与创新 2012(05)

- [24].纳米粉体表面改性研究现状[J]. 稀土 2011(01)

- [25].纳米粉体表面改性的必要性和应用前景[J]. 船电技术 2011(03)

- [26].陈化过程中湿度、温度及时间对Nd:YAG纳米粉体的影响[J]. 无机材料学报 2011(12)

- [27].尖晶石纳米粉体的微晶结构与吸光特性[J]. 黑龙江科技学院学报 2010(01)

- [28].新型溶胶-凝胶法制备铌酸锂钠钾纳米粉体[J]. 郑州大学学报(工学版) 2009(01)

- [29].纳米粉体分散技术的研究进展[J]. 现代商贸工业 2009(02)

- [30].N掺杂介孔TiO_2纳米粉体的制备[J]. 化工新型材料 2009(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/dc63714bc8b4bb48eeecc568.html