# 基于Labview的柴油机电控单元快速控制原型平台的设计与开发

### 论文摘要

随着能源危机、环境恶化等问题日益突出,在内燃机工程领域,因发动机电子控制系统拥有更精准的控制能力,能够实现更好的燃烧,逐步地取代了传统的机械控制方式。同时,由于人们对车辆动力性、舒适性、经济性和安全性等要求不断提高,电控系统功能越来越复杂,电控单元数量不断增加。因而,ECU的开发周期直接决定了发动机或车辆的上市时间。近些年,随着控制系统硬件的开放性增强,控制策略软件开发成为电控单元开发的重点与难点。在系统开发初期,通过快速原型平台将实际控制对象/外部环境连接到闭环控制回路中,快速修改和生成运行于实时硬件上的控制器模型,检验控制算法的性能。快速原型技术在电控系统中的应用,为复杂控制算法的研究与验证提供了一种具有更高置信度的系统仿真手段,实现开发与验证地同步进行,有效地降低了开发成本、缩短了开发周期。基于上述情况,文中首先总结了国内外快速控制原型系统的现状,分析了快速控制原型系统的发展趋势；接下来详细研究了快速控制原型的应用对象—发动机电控系统的工作原理、结构和快速控制原型技术的原理及相关理论知识,通过对三种典型的快速控制原型平台系统功能结构对比分析,提出了一种基于NI PXI实时处理器、可编程门控电路(FPGA)和图形化建模工具LabVIEW开发快速控制原型系统的方法,并进一步进行系统总体结构、层次结构划分和软件功能模块细化；最后,遵循通用化、模块化,可扩展的软件开发原则,采用LabVIEW软件对快速原型平台的关键模块进行详细设计,开发了平台的输入输出接口功能模块、通用的软件配置模块、输入输出特性监测模块和平台用户接口界面功能模块,采用NI MAX实现了硬件的集成配置、NI项目管理功能实现了对控制软件的集成管理,通过NI系统的部署功能实现了控制模型到实时处理器的下载功能。本文的研究是开发自主快速控制原型系统的前期工作,通过平台的有效运行,表明采用基于NI软硬件平台建立快速原型系统的开发方式,能够满足系统开发的需求,为后续电控系统控制策略的快速开发与验证奠定了基础。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 第1章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 快速控制原型技术国内外发展状况

- 1.2.1 快速控制原型技术国外研究现状

- 1.2.2 快速控制原型技术国内研究现状

- 1.3 课题研究内容

- 第2章 快速控制原型技术及开发平台总体分析

- 2.1 共轨柴油机电控系统

- 2.1.1 共轨系统工作原理

- 2.1.2 电控单元软件系统分析

- 2.1.3 电控系统硬件系统分析

- 2.2 传统快速控制原型技术

- 2.2.1 快速控制原型技术概念

- 2.2.2 快速原型技术实现流程

- 2.2.3 快速控制原型工作模式

- 2.3 NI快速控制原型技术及特点

- 2.3.1 硬件平台优势

- 2.3.2 软件平台优势

- 2.3.3 NI系统的实时特性

- 2.4 本章小结

- 第3章 快速控制原型系统需求分析和总体设计

- 3.1 典型快速控制原型系统特点分析

- 3.2 快速控制原型平台功能需求分析

- 3.2.1 平台硬件总体功能需求

- 3.2.2 平台软件功能需求分析

- 3.2.3 开发环境的选择分析

- 3.3 快速控制原型平台总体设计

- 3.3.1 总体功能设计

- 3.3.2 层次总体设计

- 3.3.3 功能模块细化

- 3.4 本章小结

- 第4章 快速控制原型平台软件功能开发与测试

- 4.1 功能模块开发设计思想

- 4.2 平台接口功能模块开发

- 4.2.1 接口功能硬件结构

- 4.2.2 接口功能信号输入输出策略

- 4.2.3 模拟量输入与输出处理模块

- 4.2.4 数字信号输出

- 4.3 使用NIMAX实现硬件系统的管理

- 4.4 软件模块管理与配置

- 4.5 软件参数配置器模块开发

- 4.6 使用NI部署功能实现模型下载

- 4.7 控制模型输入输出特性监测功能开发

- 4.8 系统功能用户接口功能开发

- 4.9 本章小结

- 第5章 总结与展望

- 5.1 全文总结

- 5.2 后续工作展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录A （攻读硕士学位期间所发表的学术论文）

### 相关论文文献

- [1].基于LabVIEW和ZigBee的燃料电池监控系统设计[J]. 工业仪表与自动化装置 2019(06)

- [2].一种基于LabVIEW的电工电子学实验系统设计[J]. 中国现代教育装备 2019(21)

- [3].基于LabVIEW改进法拉第电磁感应定律实验装置[J]. 物理实验 2020(01)

- [4].基于LabVIEW的植物生长状态监控系统研究[J]. 科技创新与应用 2020(03)

- [5].基于LABVIEW的氧化沟仿真实验设计[J]. 教育现代化 2019(94)

- [6].基于LabVIEW的便携式通用型司机控制器测试系统[J]. 郑州铁路职业技术学院学报 2019(04)

- [7].基于LabVIEW的数字多用表超差自动调整软件设计[J]. 工业计量 2019(S1)

- [8].基于LabVIEW和RFID技术的智能停车场管理系统[J]. 信息记录材料 2019(11)

- [9].基于LabVIEW的课程设计虚拟实验环境研究[J]. 教育现代化 2019(97)

- [10].基于LabVIEW的航空轴承摩擦学性能模拟实验系统[J]. 润滑与密封 2020(02)

- [11].基于LabVIEW的暂态电能质量信号发生器[J]. 科技资讯 2020(03)

- [12].基于FPGA与LabVIEW的虚拟示波器[J]. 科学技术创新 2020(06)

- [13].基于LabVIEW的换流变压器温度巡检系统设计[J]. 科技创新与应用 2020(09)

- [14].基于LabVIEW的光储微电网运行系统设计研究[J]. 电力电子技术 2020(02)

- [15].LabVIEW课程课堂实验演示系统[J]. 中国现代教育装备 2020(05)

- [16].基于LabVIEW的滚动接触疲劳试验测控系统[J]. 工业控制计算机 2020(03)

- [17].基于LabVIEW的生猪养殖环境监控系统设计[J]. 黑龙江畜牧兽医 2020(09)

- [18].基于扩散方程的信号降噪及其在Labview中的实现[J]. 电脑知识与技术 2020(10)

- [19].一种基于LabVIEW的活塞式压力计检定数据处理系统[J]. 工业计量 2020(03)

- [20].LabVIEW环境下的机械臂轨迹跟踪控制算法研究[J]. 机械设计与制造 2020(06)

- [21].LabVIEW在汽车领域的应用分析[J]. 电脑知识与技术 2020(10)

- [22].基于LabVIEW的测量伏安特性曲线的实验演示[J]. 物理教师 2020(05)

- [23].基于LabVIEW平台的建筑室内能量传递监测系统设计[J]. 电子设计工程 2020(10)

- [24].基于Labview虚拟仪器的运动鞋热湿舒适性智能测试系统的研发[J]. 中外鞋业 2020(05)

- [25].基于LabVIEW的液压支架虚拟仿真平台设计[J]. 煤矿机械 2020(07)

- [26].变压器差动保护校验辅助计算的LabVIEW实现[J]. 电气应用 2020(06)

- [27].基于LabVIEW的2048游戏设计[J]. 沙洲职业工学院学报 2020(01)

- [28].基于LabVIEW的寻找篮球的机器视觉实现[J]. 电子制作 2020(10)

- [29].基于Labview的机房类实验室远程监控装置的设计[J]. 大众标准化 2020(12)

- [30].基于LabVIEW的交通灯系统设计[J]. 时代农机 2020(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/dc6b16b89c8058c473dc16bf.html