# 永磁直驱风电变流控制系统的研究

### 论文摘要

直驱型风力发电机组省掉了齿轮箱,用风轮直接带动永磁同步发电机的转子,机组噪声减小,能量转换效率高,正受到越来越多国家的重视。目前我国小功率的直驱风力发电机组的变流器已经国产化,然而,受变流技术的制约,我国绝大部分兆瓦级的直驱风力发电机组的变流器仍依靠国外进口。因此,研究直驱风力发电变流系统的控制技术有着非常重要的理论和实际意义。论文首先介绍了全功率变流器常用的拓扑结构和控制技术,并根据风力机和永磁同步发电机运行特性,建立了相关的数学模型,具体包括风机模型、风电机组轴系模型、永磁同步发电机模型、网侧变流器的数学模型。依据已经建立的数学模型,对机侧变流器采用基于转子磁场的定向矢量控制,以达到最大风能跟踪控制的目的；对网侧变流器的控制,采取了定向电压控制策略,并针对风速不均匀、直流侧电压波动大的问题,设计模糊PI电压外环、PI电流内环的双闭环控制系统,实现了网侧变流器单位因数逆变；除此之外,针对电网电压跌落,还对网侧变流器提出了基于RBF神经网络的协调控制策略,通过向电网输送无功功率达到不解列的目的。通过比较不同滤波电路的优缺点,确定LCL型滤波电路作为网侧变流器的拓扑结构,并分析了LCL滤波电路的数学模型和电路特性,确立了LCL滤波参数的选取原则。最后在Matlab/Sinmulink环境下,搭建了机侧变流器和网侧变流器的仿真模型,并对直驱风力发电变流控制系统的整体模型进行仿真,通过仿真结果分析,验证了控制策略的可行性和正确性。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 课题背景

- 1.2 课题目的及意义

- 1.3 全功率变流器的研究现状

- 1.3.1 全功率变流器拓扑结构

- 1.3.2 全功率变流器的控制技术

- 1.4 目前存在的问题及发展方向

- 1.5 论文主要研究的内容及章节安排

- 第二章 直驱风力发电系统的数学建模

- 2.1 风机的数学模型

- 2.2 风电机组轴系模型

- 2.3 永磁同步发电机的数学模型

- 2.4 电网平衡时网侧变流器的数学模型

- 2.4.1 三相静止坐标系下网侧变流器的模型

- 2.4.2 两相旋转坐标系下网侧变流器的模型

- 2.5 电网不平衡时网侧变流器的数学模型

- 2.6 本章小结

- 第三章 直驱风电变流系统的控制策略

- 3.1 PWM变流器电流控制

- 3.1.1 间接电流控制

- 3.1.2 直接电流控制

- 3.2 机侧变流器的控制策略

- 3.3 网侧变流器模糊电压调节器设计

- 3.3.1 模糊控制基本思想

- 3.3.2 模糊PI控制调节器的结构

- 3.3.3 论域及比例因子的确定

- 3.3.4 模糊子集和隶属度函数

- 3.3.5 模糊控制规则

- 3.3.6 模糊推理机制及解模糊策略

- 3.4 网侧变流器电流调节器设计

- 3.5 基于RBF神经网络网侧变流器的协调控制

- 3.5.1 人工神经元模型

- 3.5.2 RBF神经网络结构

- 3.5.3 RBF神经网络的学习过程

- 3.5.4 RBF神经网络控制器的设计

- 3.6 本章小结

- 第四章 网侧变流器滤波电路的设计

- 4.1 滤波电路的拓扑结构及选取

- 4.2 LCL滤波电路的数学模型

- 4.3 LCL的滤波电路特性

- 4.4 LCL滤波电路的参数选择

- 4.4.1 参数选取约束条件

- 4.4.2 滤波电感选择

- 4.4.3 滤波电容选择

- 4.5 本章小结

- 第五章 直驱风力发电系统仿真与结果分析

- 5.1 系统仿真参数

- 5.2 机侧变流器的仿真模型

- 5.3 网侧变流器的仿真模型

- 5.3.1 模糊PI控制器模块

- 5.3.2 神经网络无功电流控制器模块

- 5.3.3 滤波器模块

- 5.3.4 网侧变流器整体仿真模型

- 5.4 直驱风力发电变流系统整体模型

- 5.5 仿真及结果分析

- 5.6 本章小结

- 第六章 总结与展望

- 6.1 论文研究工作总结

- 6.2 进一步研究工作展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士学位期间主要研究成果

### 相关论文文献

- [1].宝沃 BX5[J]. 经营者(汽车消费报告) 2017(06)

- [2].电励磁直驱风力发电机并网控制相关思考[J]. 科学中国人 2017(08)

- [3].驱风舞[J]. 芒种 2017(15)

- [4].基于有功限制的永磁直驱风力发电系统低电压穿越[J]. 自动化技术与应用 2016(12)

- [5].2.15MW永磁直驱风力发电机设计[J]. 东方电气评论 2017(01)

- [6].直驱风力发电机定转子的开发及应用[J]. 中国高新区 2017(12)

- [7].永磁直驱风机直流并网的启停控制[J]. 电力系统保护与控制 2017(13)

- [8].固本驱风颗粒治疗中风先兆临床研究[J]. 光明中医 2015(05)

- [9].基于Matlab/Simulink的永磁直驱风力发电机组建模和仿真研究[J]. 电网与清洁能源 2011(09)

- [10].新型无铁心永磁直驱风力发电机[J]. 电机与控制应用 2010(05)

- [11].基于超级电容的永磁直驱风电机组低电压穿越控制研究[J]. 电气技术 2017(02)

- [12].3.2MW永磁直驱风力发电机设计[J]. 东方电气评论 2017(02)

- [13].起重机液驱风扇冷却系统技术现状与发展趋势[J]. 建设机械技术与管理 2014(03)

- [14].固本驱风颗粒治疗中风先兆临床观察[J]. 中国中医药现代远程教育 2014(21)

- [15].全功率永磁直驱风电机组暂态稳定性研究[J]. 电机与控制应用 2013(04)

- [16].芎芷驱风饮治疗血管神经性头痛37例疗效观察[J]. 中医临床研究 2013(19)

- [17].直驱风电系统变流器控制技术研究[J]. 科技创新导报 2012(20)

- [18].航天900千瓦直驱风机下线[J]. 航天工业管理 2009(07)

- [19].乌龙驱风剂治疗痛证446例临床观察[J]. 中国现代医生 2008(13)

- [20].基于记忆的分散式直驱风电机组控制方法研究[J]. 安徽理工大学学报(自然科学版) 2016(06)

- [21].芎芷驱风饮联合针灸治疗血管神经性头痛的疗效研究[J]. 临床医药文献电子杂志 2015(20)

- [22].基于Z源逆变器的永磁直驱风电系统不对称故障穿越策略[J]. 电工技术学报 2016(S1)

- [23].永磁直驱风电机组低电压穿越技术的仿真分析[J]. 能源技术 2010(04)

- [24].模型参考自适应无速度传感器技术在永磁直驱风力发电系统中应用[J]. 电力自动化设备 2009(09)

- [25].直接功率控制在永磁直驱风电系统的应用[J]. 电测与仪表 2015(22)

- [26].直驱风电机组建模与仿真[J]. 陕西电力 2012(12)

- [27].一种1.5MW半直驱风力发电机组[J]. 科技创新导报 2011(33)

- [28].永磁直驱风力发电系统控制策略仿真研究[J]. 湖南工程学院学报(自然科学版) 2020(02)

- [29].基于新型滑模观测器的永磁直驱风机控制[J]. 电源技术 2016(03)

- [30].永磁直驱风力发电功率滑模控制器的研究[J]. 西华大学学报(自然科学版) 2015(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/dc70311c314b6f29bb5e6303.html