# 绿色理念和节能技术在暖通设计中的应用

东莞盛世东胜格力贸易有限公司广东东莞523000

摘要：近年来，随着我国经济水平不断提高，经济发展与环境保护之间的矛盾愈发突出。为了解决这一矛盾，人们不断地提升自己的环保意识，采取环保手段进行建筑以及其他的操作。这些年绿色节能概念开始被应用到建筑领域，如何有效地保证绿色建筑的进一步落实开始也成为人们所重视的一个话题。在进行建筑施工过程当中，做好暖通设计工作能够体现出绿色的理念，并且能够实现节能技术的应用。文章将会以暖通设计为例，对相关操作中的绿色理念以及节能技术展开研究探讨。

关键词：绿色理念；暖通设计；节能技术

引言

现如今，城市采用了暖通空调进行通风与采暖的建筑物越来越多，高楼大厦林立的现象导致我国能源消耗越来越大。暖通的空调系统相对较为复杂，尤其整体中央空调系统更是如此。若中央空调各独立系统中出现问题，发现不及时容易造成能源的浪费，现在我国空调能源消耗严重问题普遍存在，若我们不对此项问题引起重视，日复一日年复一年就会累积成天文数字。在我国能源利用的效率存在差距的背景下，我们应加快绿色节能技术应用到空调系统的步伐，谋划提升建筑能源利用的能耗比势在必行。

1绿色节能技术相关理论

绿色节能技术的根本指导理念是环保、节能、绿色、高效。其是有机结合社会中各种先进的技术，实现优化配置各种资源，使其资源得到可持续利用的节能方式。节能技术是我国科学发展观的需求，是我国建设绿色、和谐、节能、理想的社会的重要手段。绿色节能技术是与时俱进的产物，是满足人们生活、生存所需的重要技术，同时也对生态效益的发展有重要意义。人类社会不断向前发展的核心动力就是各类能源，随着社会经济的快速发展，伴随着也会不断增加能源消耗和需求，所以人类社会当前发展的重要问题之一就是能源危机。目前为了促进我国绿色节能技术的发展，首先要解决的问题就是最大化的降低资源在使用过程中的浪费现象，在开发与使用能源的过程中保证其科学性与合理性。

2暖通空调系统设计时常见的问题

2.1供暖方面

在某工程设计的过程中，邻室房间和楼梯间的散热器没有单独使用立管，并且没有有效保障其保密性，所以影响了供暖系统，使邻室的供暖效果大打折扣。在设计高程建筑工程暖通空调时，室外管理布置是否合理以及室内供暖系统是否合理是需要考虑的重要因素。如果将公共立管供暖系统应用在高层住宅建筑中，需要对各种方面的影响因素进行综合考虑分析，对立管系统进行科学合理的布置，使供暖管道补偿方面的问题得到有效的解决，做好暖通空调系统的保护措施。

2.2能源管理的需求问题

很多工作人员在设计暖通空调时，由于“调整优化”意识缺乏，所以对相关设计要求无法满足，很多建筑工程没有严格的控制，同时也没有完善大楼的节能措施。其实在设计的过程中，只有严格的调试暖通空调，运营管理就基本不会受到其影响，可以使空调的节能消耗满足相关标准，使暖通空调系统控制功能得到有效的发挥。但是从另一方面来讲，这样的改造方式不利于获得较大的经济效益，所以这种改造方式并没有在商业化运作的能源服务公司广泛的应用。

2.3暖通设计过程中的公共认识问题

有相关数据表明，目前绝大多数人们没有清晰的认识到节能技术的重要性，并且在实际的生活当中很少应用节能减排理念。即使部分人民了解节能技术，但是了解不够深入，并且了解程度比较片面。所以，人们不理解设计暖通空调前期会有大量能源消耗产生。在使用暖通空调的过程中，要想充分发挥空调系统调节温度的功能，使其达到较高或者较低的温度就需要把大量的能源消耗，但是人们长期在这样的环境下不利于身体健康，降低人体免疫能力。建筑工程施工单位安装暖通空调系统过程中，大多数不会重视和参考实际情况，而是按照设计好的方案进行施工。这是目前暖通设计过程中的公共认识问题。

3暖通设计中绿色理念与节能技术的应用

3.1.变频节能技术

变频节能技术指在建筑结构中空调负荷需求变化时，利用变频调节冷水机组等设备，有效降低能量消耗。变频节能技术的节能效果在30%左右。冷冻水泵即冷冻水循环系统，水泵容量按最高温度为参考，留出约10%的余量设计系统处于固定最大流水量状态。因季节等因素变化时，热负荷多数情况下较低，冷冻水设计温度控制在5°C左右，水泵全功率运行，会浪费水泵输送能量。通过运用变频调速技术，可有效实现节能目的。变风量系统由变频中央空调系统与VAV末端设备共同构成，在暖通设计中，变风量系统的应用，对能量输出进行有效变频调节，从而节约能源。变风量系统中的房间独立，创造了舒适的空间。

3.2绿色环保材料

暖通设计中，绿色材料的合理应用可有效发挥环保的效果。可积极利用可回收保温材料。节约能源资源消耗。要尽量减少建筑材料对人们居住的不利影响。避免使用有害人体的材料。注意禁止应用一系列制冷剂等材料。绿色建筑技术中，绿色节能环保材料的合理应用可有效发挥环保效果。暖通设计中，可采用本地取材的方式，减少建筑材料运输中的环境污染，促进本地经济发展，降低建设成本。

2.3地源热泵技术

暖通设计中将地源耦合热泵机组用于空调系统中，可有效提供生活用水。系统利用地下岩土及地下水温度稳定的特性，利用少量电能，埋下管路系统，实现岩土及地下水的热交换。如夏季通过室内制冷，排出室内的热量，将部分热量作免费供热。剩余的热量送至低下存储，冬季时经热泵输出存储的热能，从而实现室内供热。应用地源耦合热泵技术能耗较低，其主要由水循环系统，热交换器及控制系统等设备组成。具有良好的节能效果。

3.4可再生能源利用

可再生资源的合理利用包括利用太阳能、自然通风与地热能三种方式。利用太阳能供暖制冷，包括对太阳能进行有效的利用及直接利用太阳能获取热量两种方式。对太阳能有效利用的方式是通过转化能力驱动机械设备，通过机械设备制冷循环驱动。直接利用太阳能可有效实现对吸收式制冷剂驱动，从而降低室温。利用太阳能制冷不会对大气造成污染，具有良好的节能环保作用。利用自然通风的方式是充分利用自然环境条件，实现对室内空气温度的有效控制。此方法可起到驱湿的功效，使人体感到舒适，外空气温度超过相应的舒适区标准，需设计消耗一定的能源降湿降温。利用地热能设计暖通，可有效实现室内供热制冷。其节能方式包括地热水简介，地偶冷却及地热供暖加调峰锅炉等，暖通空调施工中，地热工程应用广泛，具有良好的节能功效与经济效益。

3.5室内空气环境监控

自控系统可对建筑楼层进行独立的空气环境控制，其通过采用辐射制冷等手段，同时控制建筑内空气温湿度与含氧量等指标，从而达到节能的目的。楼层新风机带有除湿与再生段，自动系统可同时控制冷水阀与热水阀，从而使新风机出风的温湿度达到设定值。

结语

可用于暖通设计的新型绿色节能技术越来越多，只有将人们节能意识有效提升上去，才能使新型绿色节能技术在暖通设计中的应用更加深入广泛。文章就节能技术的发展说明为什么推广绿色节能技术和怎样应用绿色节能技术的环节，以后将对智能调控的技术环节做进一步探讨。

参考文献

[1]解鸣，郭晓娈.暖通设计中绿色理念及节能技术的应用研究[J].住宅与房地产，2016，14（27）：49-50，52.

[2]纪玉华.暖通设计中绿色理念和节能技术的应用分析[J].低碳地产，2016，22（18）：232-233.

[3]桑家成.暖通设计中绿色理念及节能技术的应用[J].建筑工程技术与设计，2017，20（14）：5280-5281，5283.

[4]黄枫.浅谈暖通设计中绿色理念及节能技术的应用[J].建筑工程技术与设计，2017，31（21）：1040-1041，1043.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/dc940a49267a0d81da5d0ab3.html