# 保定市南郊热电厂建设项目的环境影响评价

### 论文摘要

随着我国经济的快速发展,经济水平的提高、城镇建设的不断进步和人口的持续增加,使企业和居民生活用电量骤增,因此新建电厂项目成为各地所需。但是,电厂项目的建设及以后的运营势必要影响周围的环境。废气、废水、废渣、噪声、辐射等的排放对排放区域周边环境及位于该区域的利益相关者造成了一定的威胁,同时也给人们的生活带来不利影响,影响了周边水域的水质及旅游景观,不利于当地可持续发展的健康进行。本文在系统的介绍和归纳了电厂环境影响评价的发展现状、深入探讨电厂工程项目环境影响评估的内容、意义、工作程序、方法、需要遵循的原则等。并详细介绍保定市南郊热电厂建设项目的基本情况并进行工程分析,包括电厂基本情况、机组设备情况、环境污染物的排放情况等等。在此基础上,论文对保定市南郊热电厂建设项目进行环境影响评估研究,进行工程各阶段环境影响因素分析,环境影响预测与评价等各方面的研究。依据项目可行性研究的基本理论,结合电力项目建设的实际情况,针对环境影响评估的本身特点,对可行性研究在电力建设项目中环境影响评估区域的应用进行探索和实践,为项目可行性研究提供环境影响方面的科学依据,并以此为依据,以该电力建设项目为例进行环境影响评估实践。以保定市南郊热电厂环境影响评价结果为基础,对该电厂建设项目提出了合理的环境影响对策,主要由污染物排放总量控制、清洁生产与污染防治对策、污染物排放控制对策、固体废弃物防治对策、环境管理与监测计划等方面的研究组成。最后通过结论对工程项目环境影响评价结果进行总结并对其前景进行展望。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 研究背景及意义

- 1.1.1 研究背景

- 1.1.2 研究意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 国外研究状况

- 1.2.2 国内研究现状

- 1.3 课题研究内容

- 第2章 相关基础理论及评价方法

- 2.1 相关基础理论

- 2.1.1 环境经济学理论

- 2.1.2 环境影响评价理论

- 2.1.3 电厂建设项目环境影响评价环境保护标准体系

- 2.2 评价方法

- 2.2.1 环境影响现状评价方法

- 2.2.2 环境影响预测评价方法

- 2.3 本章小结

- 第3章 大唐保定南郊热电厂工程概况

- 3.1 项目规模及基本构成

- 3.2 工程基本情况

- 3.2.1 厂址地理位置概况

- 3.2.2 灰场状况

- 3.2.3 工程主要技术经济指标

- 3.2.4 主要设备及环保设施

- 3.2.5 水源、用水量及取排水方式

- 3.2.6 主要噪声源及噪声防治措施

- 3.3 工程特点及主要环保问题

- 3.4 本章小结

- 第4章 工程环境影响现状评价

- 4.1 大气环境影响现状评价

- 4.1.1 监测资料

- 4.1.2 监测现状结果分析

- 4.2 水体环境质量现状评价

- 4.2.1 监测频次与监测方法

- 4.2.2 监测结果分析

- 4.3 声环境质量现状评价

- 4.3.1 监测频次与监测方法

- 4.3.2 监测结果分析

- 4.4 本章小结

- 第5章 电厂工程的环境影响预测评价

- 5.1 大气环境影响预测与评价

- 5.1.1 电厂污染物排放参数

- 5.1.2 预测方案

- 5.1.3 预测结果及影响评价

- 5.2 水体环境影响预测与评价

- 5.3 噪声影响预测评价

- 5.3.1 预测程序

- 5.3.2 主要高噪声设备的噪声源强估算参数

- 5.3.3 噪声影响预测评价及结果分析

- 5.4 本章小结

- 第6章 电厂环境污染防治对策

- 6.1 大气环境污染防治对策

- 6.2 水污染防治对策

- 6.3 噪声污染防治对策

- 6.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果

- 致谢

- 作者简介

- 详细摘要

### 相关论文文献

- [1].华能苏州燃机热电厂[J]. 建筑实践 2019(12)

- [2].一份满意的答卷——中盐金坛公司加怡热电厂加强成本控制提高管理水平[J]. 中国盐业 2019(19)

- [3].热电厂二次滤网改造前后安全效益对比[J]. 机电信息 2020(15)

- [4].热电厂抢修故障管线保设备安全生产[J]. 兵团工运 2020(02)

- [5].探究烟气排放连续监测系统在热电厂的应用[J]. 环境与发展 2019(01)

- [6].抽凝机组热电厂发电效益问题分析[J]. 通讯世界 2017(04)

- [7].热电厂电力设备运行过程中的安全隐患及排除策略[J]. 通讯世界 2017(05)

- [8].欧盟委员会授权支持立陶宛高效热电厂建设[J]. 煤气与热力 2017(01)

- [9].节能降耗、优化运行提高小型热电厂经济效益[J]. 低碳世界 2017(09)

- [10].探究新时期热电厂汽轮机检修的节能降耗措施[J]. 科技创新导报 2017(09)

- [11].可编程逻辑控制器在热电厂控制系统中的应用[J]. 中国高新区 2017(11)

- [12].大型热电厂迁建对兰州市局地大气环境质量的影响分析[J]. 环境与可持续发展 2017(05)

- [13].热电厂:关于夜的涅槃[J]. 江南(江南诗) 2014(02)

- [14].在热电厂(外二首)[J]. 诗林 2009(06)

- [15].齐鲁石化热电厂 “烟道互联”解决无炉备用之忧[J]. 班组天地 2017(07)

- [16].延电八焊:红色基因代代传[J]. 中国电业 2020(01)

- [17].热能动力工程提升热电厂性能的合理运用探讨[J]. 工程建设与设计 2019(16)

- [18].华润沈阳浑南热电厂[J]. 沈阳工程学院学报(自然科学版) 2019(04)

- [19].热电厂多元供热优化分配方法研究[J]. 内蒙古电力技术 2019(05)

- [20].热电厂安全管理的问题及优化研究[J]. 科技风 2017(21)

- [21].渑池热电厂噪声综合治理的几个关键问题探讨[J]. 科技经济市场 2017(02)

- [22].热电厂热储系统的构建和优化研究[J]. 环境工程 2017(06)

- [23].浅析超临界新疆昌吉热电厂1号机组一次调频[J]. 仪器仪表用户 2017(08)

- [24].自备热电厂母管制锅炉的控制设计与优化建议[J]. 住宅与房地产 2015(S1)

- [25].热能与动力工程在热电厂中的应用[J]. 科技创新与应用 2016(06)

- [26].优化机组运行方式 提高热电厂经济效益[J]. 福建建材 2013(11)

- [27].北京高井热电厂构建“职工安全关怀”体系[J]. 工会博览(下旬刊) 2013(03)

- [28].“想家,但我更要坚守岗位”——华能长春热电厂采访记事[J]. 吉林劳动保护 2014(02)

- [29].热电厂时期的李安喜[J]. 中国石化 2013(01)

- [30].撤了凳子 活了厂子——中国铝业河南分公司热电厂“走动式”管理侧记[J]. 企业文明 2012(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/dcd78e7049db17c805e11501.html