# 尖晶石型铁酸锰材料制备及性能研究

### 论文摘要

本文采用共沉淀相转化法和溶胶-凝胶自蔓延燃烧法制备了MnFe204,并在共沉淀相转换化法的基础上,通过取代及改变铁锰离子比例制备出复合型MnFe2O4。通过X射线衍射分析技术（XRD）、热重-差热分析技术（TG-DTA）、示差扫描量热技术（DSC）、傅立叶变换红外光谱（FT-IR）、透射电镜（TEM）、紫外-可见分光光谱（Uv-Vis）等对样品进行了表征。在共沉淀法制备MnFe204中,首先对比分析共沉淀煅烧法和水浴相转化法两种不同的制备工艺。重点研究了水浴相转化法,讨论了水浴温度、陈化时间、反应体系pH、滴定方式等制备工艺条件,并对所制备的MnFe204的晶型、粒径大小、耐温性、红外吸收性能、紫外可见吸收性能、催化性能及相转化机理进行了分析研究；在自蔓延燃烧法制备MnFe204中,分析了不同柠檬酸含量的自蔓延燃烧特性、反应体系中pH值以及保温时间对合成产物的影响,重点研究了自蔓延燃烧产物在马弗炉反应体系中经高温煅烧后发生的一系列化学反应,分析了煅烧温度、煅烧时间等因素的影响,对氧化问题进行了讨论,并对制备产物的晶型、耐温性、红外吸收性能及对高氯酸铵（AP）的催化性能进行表征和分析。研究结果表明：共沉淀煅烧法制备的产物为MnFe2O4、Mn2O3和Fe203的混合物,而水浴相转化法则能制备出单晶相的MnFe2O4。通过自蔓延燃烧法可制备出平均粒径为20nm左右分散均匀的MnFe204粒子。两种方法制备的MnFe204均有一定的热稳定性,红外吸收性能没有明显变化,但吸光性能不同,沉淀法制备的MnFe204颜色更深,二者对AP均有良好的催化作用,自蔓延燃烧法制备的MnFe204催化效果更佳。通过共沉淀相转化法和自蔓延燃烧法对比分析,我们可知共沉淀相转法制备的产物结晶性更好,我们通过用Fe2+取代Mn2+和Mn2+过量来制备复合MnFe204材料,研究了Fe2+取代Mn2+和Mn2+过量对MnFe204的晶体结构、热稳定性能、红外吸收性能和紫外可见光吸收性能的影响。研究结果表明：复合型MnFe204仍为尖晶石型晶体结构,与MnFe204相比晶格常数、粒径大小均发生了变化,热稳定性和红外吸收性能几乎没有变化,紫外可见吸收性能变化明显,复合型MnFe2O4的颜色明显加深,变的更黑。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 课题背景

- 1.2 尖晶石型铁酸盐的结构、性质及应用

- 2O4的制备方法'>1.3 尖晶石型MnFe2O4的制备方法

- 1.3.1 机械法

- 1.3.2 化学方法

- 1.3.2.1 固相法

- 1.3.2.2 液相法

- 1.3.2.3 气相法

- 1.4 铁酸锰的性能表征

- 1.5 本论文研究内容

- 2 共沉淀法制备铁酸锰

- 2.1 实验药品和仪器

- 2.1.1 实验药品

- 2.1.2 实验反应及检测仪器

- 2.2 实验工艺

- 2.2.1 实验原理

- 2.2.2 制备流程流程

- 2.2.3 样品制备

- 2.3 不同制备工艺的比较

- 2O4'>2.3.1 共沉淀煅烧法制备MnFe2O4

- 2.3.1.1 样品制备

- 2.3.1.2 前躯体制备过程中锰离子氧化问题分析

- 2.3.1.3 前躯体TG-DTA热分析

- 2.3.1.4 煅烧产物的XRD晶型分析

- 2O4'>2.3.2 共沉淀水浴相转化法制备MnFe2O4

- 2.3.2.1 样品制备

- 2.3.2.2 样品XRD谱图分析

- 2.4 水浴相转化法中试验条件的影响

- 2.4.1 水浴温度对反应的影响

- 2.4.2 滴定方式的影响

- 2.4.3 陈化时间对反应的影响

- 2.4.4 pH的影响

- 2.5 铁酸锰前躯体及样品的红外分析

- 2.6 铁酸锰的耐温性分析

- 2O4'>2.7 Uv-Vis分析水浴相转化法制备的MnFe2O4

- 2O4的催化性能研究'>2.8 共沉淀相转化法制备MnFe2O4的催化性能研究

- 2.9 共沉淀水浴相转化机理研究

- 2.10 本章小结

- 3 Sol-gel自蔓延燃烧法制备铁酸锰

- 3.1 实验药品和仪器

- 3.1.1 实验药品

- 3.1.2 实验反应及检测用仪器

- 3.2 实验工艺

- 3.2.1 实验原理

- 3.2.2 制备工艺流程

- 3.2.3 样品制备

- 3.3 实验条件的影响

- 3.3.1 不同柠檬酸含量的自蔓延燃烧特性

- 3.3.2 反应体系pH值对自蔓延燃烧法制备产物的影响

- 3.3.3 自蔓延燃烧中保温时间的影响

- 3.4 煅烧处理对自蔓延燃烧产物的影响

- 3.4.1 煅烧温度的影响

- 3.4.2 煅烧时间的影响

- 3.4.3 煅烧过程中氧化问题分析

- 3.5 干凝胶前驱体及自蔓延产物的IR分析

- 3.6 自蔓延燃烧产物及煅烧后产物的耐温性分析

- 2O4的催化性能分析'>3.7 自蔓延燃烧法制备MnFe2O4的催化性能分析

- 3.8 本章小结

- 4 复合型铁酸锰材料的制备研究

- 4.1 试样的制备

- 4.1.1 实验原理

- 4.1.2 工艺流程

- xFe1-xFe2O4材料的制备研究'>4.2 MnxFe1-xFe2O4材料的制备研究

- 2+对MnFe2O4晶型结构的影响'>4.2.1 掺杂Fe2+对MnFe2O4晶型结构的影响

- 2+对MnFe2O4热稳定性的影响'>4.2.2 掺杂Fe2+对MnFe2O4热稳定性的影响

- 2+对MnFe2O4红外吸收性能的影响'>4.2.3 掺杂Fe2+对MnFe2O4红外吸收性能的影响

- 2+对MnFe2O4紫外-可见吸收性能的影响'>4.2.4 掺杂Fe2+对MnFe2O4紫外-可见吸收性能的影响

- 1+xFe2-xO4材料的制备研究'>4.3 Mn1+xFe2-xO4材料的制备研究

- 2+过量对MnFe2O4晶型结构的影响'>4.3.1 Mn2+过量对MnFe2O4晶型结构的影响

- 2+过量对MnFe2O4热稳定性的影响'>4.3.2 Mn2+过量对MnFe2O4热稳定性的影响

- 2+过量对MnFe2O4红外吸收性能的影响'>4.3.3 Mn2+过量对MnFe2O4红外吸收性能的影响

- 2+过量对MnFe2O4紫外-可见吸收性能的影响'>4.3.4 Mn2+过量对MnFe2O4紫外-可见吸收性能的影响

- 4.4 本章小结

- 5 结论

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].尖晶石型锰酸锂的制备方法专利技术综述报告[J]. 科技视界 2015(29)

- [2].尖晶石型复合硫化物的合成和性能[J]. 化学通报 2013(07)

- [3].尖晶石型光催化剂的合成、改性掺杂与负载技术的研究进展[J]. 化工中间体 2011(08)

- [4].尖晶石型金属氧化物的制备及光催化有机污染物降解:综述[J]. 材料导报 2020(15)

- [5].尖晶石型锰酸锂的制备方法[J]. 电源技术 2016(01)

- [6].尖晶石型催化剂制备方法的研究进展[J]. 集宁师专学报 2011(04)

- [7].硼族元素掺杂尖晶石型锰酸锂改性的研究进展[J]. 电源技术 2019(02)

- [8].锂离子电池正极材料尖晶石型锰酸锂的研究进展[J]. 精细化工中间体 2010(01)

- [9].尖晶石型复合氧化物的研究进展[J]. 化工管理 2018(17)

- [10].尖晶石型光催化剂的制备研究进展[J]. 黑龙江科学 2013(05)

- [11].金属元素掺杂尖晶石型镓酸镁的研究进展[J]. 无机盐工业 2020(04)

- [12].尖晶石型含镓复合材料的研究进展[J]. 化学研究 2018(01)

- [13].尖晶石型复合氧化物光催化研究进展[J]. 化工中间体 2011(04)

- [14].尖晶石型化合物的制备及光催化性能[J]. 硅酸盐学报 2010(03)

- [15].反尖晶石型铁酸铜的制备及其可见光催化性能研究[J]. 石化技术 2016(11)

- [16].锂离子电池正极材料尖晶石型LiMn_2O_4的制备与掺杂研究[J]. 化工新型材料 2008(11)

- [17].尖晶石型锰酸锂前驱体的制备与表征[J]. 吉林师范大学学报(自然科学版) 2009(03)

- [18].尖晶石型LiMn_2O_4的制备与掺杂改性研究进展[J]. 佛山陶瓷 2008(07)

- [19].棒状尖晶石型LiMn_2O_4材料的合成及其性能研究[J]. 矿冶工程 2015(06)

- [20].可见光下尖晶石型氧化物ZnFe_2O_4的制备及性能研究[J]. 化学研究与应用 2010(01)

- [21].尖晶石型LiMn_2O_4掺杂研究进展[J]. 化工新型材料 2013(10)

- [22].湿化学法合成富锂和掺铝尖晶石型锰酸锂及其电性能的改善(英文)[J]. 无机材料学报 2013(03)

- [23].自混合熔盐燃烧合成LiMn_2O_4的初步研究[J]. 云南民族大学学报(自然科学版) 2010(01)

- [24].锡掺杂对尖晶石型Li_4Ti_5O_(12)性能的影响[J]. 电池工业 2010(05)

- [25].尖晶石型氧化物光催化剂的合成及应用[J]. 石化技术 2019(01)

- [26].尖晶石型LiMn_2O_4的凝胶燃烧法制备[J]. 功能材料 2013(04)

- [27].尖晶石型锰酸锂掺杂铝离子的改性研究[J]. 科技致富向导 2014(26)

- [28].溶胶-凝胶法制备尖晶石型锰酸锂的研究进展[J]. 化工新型材料 2013(04)

- [29].尖晶石型Li_4Ti_5O_(12)的制备与性能分析[J]. 电池工业 2010(01)

- [30].尖晶石型铁锰氧化物吸附水体中As的特性研究[J]. 中国给水排水 2010(21)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/dcd7c0057916e0f04e7335c7.html