# ZnO纳米线紫外探测器的制作及其性能的研究

### 论文摘要

ZnO是一种六方结构的直接宽带隙半导体材料，在室温下它的禁带宽度为3.37eV，激子束缚能高达60meV，而且具有热稳定性高、对环境友好等优点，并且同其它材料相比，ZnO纳米结构具有各种各样的形状，并且能够采用多种不同的方法制备。因此，ZnO一维纳米线光电器件研制成为国际前沿中的一个研究热点。目前，基于ZnO纳米线的光电器件一般都采用垂直于衬底表面的结构或者平行于衬底表面的水平结构。但垂直结构通常要在纳米线之间填充绝缘物质来避免器件的短路，所以不能发挥出纳米线比表面积大等优点；而水平结构器件通常需要特殊的设备和工艺来制作，并且只能做单根纳米线器件。本论文就是探索了既能充分发挥纳米线的特点，又能采用相对简单的工艺制作纳米器件的方法，并制备出基于ZnO纳米线的水平结构紫外探测器，主要结果如下：1、采用水热方法，在光刻好的叉指电极间实现了ZnO纳米线的横向生长，制备出水平结构金属-半导体-金属（MSM）ZnO纳米线紫外探测器。叉指电极首先采用磁控溅射方法在玻璃衬底上生长ZnO薄膜作为籽晶层，然后通过lift-off的光刻工艺制备出梳状金电极。利用金属层的阻挡作用使ZnO纳米线在水热生长过程中只能横向生长，并把电极连接起来，从而形成ZnO纳米线探测器。通过对所制备的MSM结构纳米线探测器进行光谱响应和时间响应测试，发现探测器响应时间与纳米线的缺陷密切相关。2、采用介电泳的方法实现了ZnO纳米线在不同形状的金属电极上的定向排列。研究发现，在高频电场作用下ZnO纳米线一般都沿着电场力的方向进行排列，而且通过改变纳米线的浓度，可以控制电极间纳米线的数量。3、在光刻好的梳状Au电极上通过介电泳的方法制备出水平结构ZnO纳米线的MSM紫外探测器。由于Ag纳米粒子的修饰增大了ZnO纳米线表面的空间电荷区，从而提高了光生电子和空穴的分离效率。因此，通过对纳米线进行Ag修饰导致ZnO纳米线的响应度提高了大约两个量级,同时ZnO紫外探测器的响应时间也缩短了。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 氧化锌材料简介

- 1.2 ZnO 纳米器件的研究概况

- 1.2.1 ZnO 纳米材料在发光器件中的应用

- 1.2.2 ZnO 纳米材料在太阳能电池中的应用

- 1.2.3 ZnO 纳米材料在紫外激光器中的应用

- 1.2.4 ZnO 纳米材料在探测器中的应用

- 1.3 本论文的主要内容

- 第2章 ZnO 纳米材料的制备及表征方法

- 2.1 ZnO 纳米材料的制备方法综述

- 2.1.1 化学气相沉积法

- 2.1.2 水热方法

- 2.1.3 电化学沉积法

- 2.1.4 磁控溅射 ZnO 薄膜

- 2.2 ZnO 纳米材料表征和测试手段

- 2.2.1 扫描电子显微镜（SEM）及能谱分析仪（EDS）

- 2.2.2 透射电子显微镜（TEM）

- 2.2.3 X 射线衍射（XRD）

- 2.2.4 光致发光（PL）测试

- 2.3 本章小结

- 第3章 侧向生长 ZnO 纳米线紫外探测器的研究

- 3.1 光刻技术

- 3.2 侧向生长 ZnO 纳米线探测器的制备

- 3.3 侧向生长 ZnO 纳米线探测器电学性质的表征

- 3.4 本章小结

- 第4章 电泳力作用 ZnO 纳米线排列及制备器件性能研究

- 4.1 介电泳方法的简介以及发展历程

- 4.2 电泳力排列 ZnO 纳米线

- 4.2.1 长 ZnO 纳米线的生长

- 4.2.2 采用介电泳的方法排列 ZnO 纳米线

- 4.3 电泳力制备 ZnO 纳米线紫外探测器性能研究及改善

- 4.3.1 制备 ZnO 纳米线探测器的实验过程

- 4.3.2 制备 ZnO 纳米线探测器的性能测试

- 4.3.3 银颗粒对 ZnO 纳米线紫外探测器性能的影响

- 4.4 本章小结

- 第5章 结论与展望

- 5.1 结论

- 5.2 展望

- 参考文献

- 在学期间学术成果情况

- 指导教师及作者简介

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].中科院长春应化所:发现多功能诊疗纳米颗粒[J]. 中国粉体工业 2018(06)

- [2].纳米,最熟悉的“陌生人”[J]. 中国粉体工业 2017(05)

- [3].纳米线形锂离子电池正极材料的研究进展[J]. 现代化工 2019(12)

- [4].纳米颗粒药物研发态势报告[J]. 高科技与产业化 2019(11)

- [5].Staphylococcus saprophyticus JJ-1协同所合成的钯纳米颗粒还原邻氯硝基苯[J]. 云南大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [6].氟化锶纳米板的高压相变行为研究[J]. 吉林师范大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [7].微(纳米)塑料对淡水生物的毒性效应[J]. 吉林师范大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [8].纳米绿色喷墨版的印刷适性[J]. 印刷工业 2019(06)

- [9].纳米凝胶复合物[J]. 乙醛醋酸化工 2019(12)

- [10].十氢十硼酸双四乙基铵/纳米铝复合物的制备及其性能[J]. 科学技术与工程 2019(36)

- [11].细胞膜涂层的仿生纳米颗粒在癌症治疗中的研究进展[J]. 沈阳药科大学学报 2020(01)

- [12].纳米酶的发展态势与优先领域分析[J]. 中国科学:化学 2019(12)

- [13].稀土纳米晶用于近红外区活体成像和传感研究进展[J]. 化学学报 2019(12)

- [14].纳米细菌在骨关节疾病中的研究进展[J]. 吉林医学 2020(01)

- [15].纳米酶和铁蛋白新特性的发现和应用[J]. 自然杂志 2020(01)

- [16].纳米酶:疾病治疗新选择[J]. 中国科学:生命科学 2020(03)

- [17].氧化石墨烯纳米剪裁方法[J]. 发光学报 2020(03)

- [18].薄层二维纳米颗粒增效泡沫制备及机理分析[J]. 中国科技论文 2019(12)

- [19].纳米TiO_2基催化剂在环保功能路面应用的研究进展[J]. 中国材料进展 2020(01)

- [20].铁蛋白纳米笼的研究进展[J]. 中国新药杂志 2020(02)

- [21].不锈钢表面双重纳米结构的构建及疏水性能研究[J]. 生物化工 2020(01)

- [22].基于溶解度法的纳米镉、铅、银硫化物的热力学性质研究[J]. 济南大学学报(自然科学版) 2020(02)

- [23].农药领域中新兴技术——纳米农药及制剂[J]. 农药市场信息 2020(03)

- [24].纳米TiO_2光催化涂料的研究进展[J]. 山东化工 2020(01)

- [25].纳米颗粒对含石蜡玻璃窗光热特性影响[J]. 当代化工 2020(01)

- [26].交流电热流对导电岛纳米电极介电组装的影响[J]. 西安交通大学学报 2020(02)

- [27].我国纳米科技产业发展现状研究——基于技术维度视角[J]. 产业与科技论坛 2020(01)

- [28].Al_2O_3@Y_3Al_5O_(12)纳米短纤维对铝合金基复合材料的增强作用[J]. 复合材料学报 2020(02)

- [29].表面纳米轴向光子的最新进展[J]. 光学与光电技术 2020(01)

- [30].中国科学院大学地球与行星科学学院教授琚宜文:践履笃实纳米地质情 创新不息科技强国梦[J]. 中国高新科技 2020(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/dcdf2aaa54372126cc0f4866.html