# 房屋建筑屋面防水施工技术探析刘毅

鱼台德馨建筑工程有限公司山东省济宁市272300

摘要：在房屋建筑施工中，屋面渗水是最为常见的问题之一，不仅影响了人们的正常居住，还在很大程度上阻碍了建筑行业的健康稳定发展。造成屋面渗漏的原因是多方面的，需要安排专业的人员，采取相应的方法，找出屋面渗水的原因并进行分析总结，对材料、施工步骤、检查工作等进行有效控制，保证施工整个过程的合理性，提高建筑工程的质量。基于此，本文对房屋建筑屋面出现渗漏的原因进行了分析，并结合实际情况，介绍了几种具有针对性的解决方式和防水技术，提高屋面的严密性和稳定性。

关键词：建筑施工；屋面防水技术；施工技术

很多因素会导致房屋建筑屋面出现渗漏问题。很多施工企业为了施工进度，忽略了屋面防水的重要性，或使用劣质的防水材料。要想保证房屋建筑的施工质量，施工企业必须引进先进的防水技术，加强施工技术管理。

1导致房屋建筑屋面渗漏的原因

1.1设计不合理

在进行工程设计之前，设计人员并没有对施工现场进行勘察，而且设计单位为了获取利润，与建筑企业达成合作，会按照建筑企业的要求进行设计，过于注重施工成本，减少屋面防水上的资金投入，设计人员为了满足建筑企业的设计需求，越过雷池，导致房屋建筑屋面防水设计的要求不断下降，屋面的施工质量自然得不到保障。原有的屋面设计方法可以保证房屋建筑屋面在短时间内不出现渗漏问题，但是会缩短屋面的使用年限，导致建筑屋面在使用年限内多次出现渗漏问题。

1.2材料不合格

防水材料的质量对屋面的使用寿命有很大影响，防水材料也是屋面施工的物质保障。防水材料必须符合国家标准才可使用。屋面防水材料必须满足以下条件：一是屋面常见暴漏在外，屋面防水材料必须具有耐候性，这样才能抵挡住风吹日晒，才能承受来自外界环境的影响，二是在日晒和风吹下，防水材料会出现伸缩及拉伸问题。因此，防水材料必须具有伸缩性。

1.3施工质量问题

在房屋建筑施工过程中，屋面的施工质量不仅关系到施工人员的生命安全，也关系到社会稳定和企业发展。因此，施工企业必须加强施工质量管理，每一个施工环节都必须严格按照施工方案进行。在设置屋面排水设施时，施工人员一定要合理掌控排水的坡度，如果坡度过小，屋面的积水就无法及时排出，施工人员还要在防水材料上均匀的涂抹防水膜，但是防水膜的厚度不能过厚。

1.4维护问题

在房屋建筑工程完工以后，施工企业还要加强屋面维护管理，这样才能延长屋面的使用年限。屋面维护问题主要体现在以下几个方面：一是建筑企业没有定期检查房屋建筑屋面的施工质量，在屋面出现渗漏问题以后，也没有及时进行修补，导致渗漏问题不断加重。二是屋面施工完成以后，并未设置人员进行清扫，排水设施也未定期疏通，导致排水管堵塞，大量的雨水堆积在屋面，导致屋面出现大量的植物根茎，破坏了防水材料，防水材料失去了原有的功能。一些施工企业在屋面施工完成以后再在屋面增加无线设备等，需要踩在屋面上操作，这样难免会对防水材料造成损害。

2建筑工程防水技术的应用措施与方法

2.1分格缝施工技术方法

在建筑屋面防水施工过程中，分格缝施工技术应用的非常广泛，能够使屋面的坚固性和严密性得到最大程度的保障。具体来说，需要结合实际情况，将专业的材料安装在屋面板的支承端顶部，找出屋面中心凸出位置与防水层的交界点，通过合适的方式将此部位进行全面覆盖，减少屋面板缝的数量，将屋面渗漏的概率控制到最低值，使防水施工达到理想的效果。设计的过程中需要对相关环节进行有效控制，在安排合理间距的基础上，在中部位置设计呈V形的分格缝形状，使分割裂缝之间的距离控制在5cm以上，保证施工的合理性。同时需要注重分割裂缝的深度，首先需要确定整个建筑屋面防水层的实际厚度，为屋面防水施工提供相应的借鉴和参考。如果需要将分格裂缝作为排气道，需要以排气道的相关要求和数据进行设计，为了保证空气的流通，还要增设一定数量的排气孔。如果屋面防水层材料的主要原料是油毡、石油及沥青等，在分格缝以内安设油毡，一般情况下，规格尺寸在210mm～280mm之间，使用沥青胶实施单边点贴，完成之后使用油膏进行填补。

2.2屋面找平层的防水技术方法

以图纸要求为参照，借助滚烫等专业设备，重复滚动、压实、赶动等动作，在经过有效的压实处理之后，保证找平层带有一定的坡度，然后人工抹平。在这个过程中，施工人员需要依据现场的实际情况，选用比例为1∶6的炉渣及混凝土石进行找坡，之后进行找平层的制作，1∶2.5为大多数找平层材料的比例，厚度应在25mm以上。在进行找坡的过程中，需要对泛水坡度进行确定，判断不同情况下的水流方向，连接泄水口与最高点，在拉直与打点之后，增加泄水口的高度，一般在30mm以上。找平施工需要按照规定的步骤进行，必须借助用尺方滚、滚筒等专业工具，保证施工的准确性与严密性，增强找平层的密实程度。

2.3刚性防水施工

在，混凝土防水施工是刚性防水施工中最重要的方式，必须依照合理的步骤进行。首先需要清理隔离层的表面，在完全整洁之后进行模板的架设，在没有防水隔离层的情况下，需要将泥浆涂刷在基层位置。然后施工人员需要对钢丝网片进行放置，相邻两个网片的距离为100～200mm，4mm为这种钢丝网片的内部直径，需要在分格的位置进行切断，保证其坚固性。其次，在浇筑混凝土的过程中，需要依据规定的标准，按照从远到近、从中间到两边、从高到底的顺序进行。同时，分格的浇筑需要逐一进行，最大程度的减少施工缝隙，将浇筑的厚度控制在40mm以上，完成混凝土的初凝工作之后，对模板进行专业的拆除，并采取相应的措施进行后续的维修养护。养护工作需要在混凝土浇筑的24h之内进行，同时进行固定时间段的覆盖，保证混凝土性能的有效发挥，使施工质量得到最大程度的保障。

2.4屋面防水隔离层施工技术方法

在实际的操作过程中，首先需要借助专业的设备涂刮基层，利用相应的处理剂，增强基层的均匀性和稳定性，待表面干燥之后，开始铺贴卷材。具体来说，从屋面最低处开始进行施工，一直延续到上端屋脊处，使其表面能够平行延伸。另外，需要对屋面的坡度进行考量，当屋面坡度太过陡峭的时候，需要在与屋脊垂直方向进行卷材的铺贴，增强屋面的防水性能。屋面防水层的隔离铺贴需要按照科学有序的顺序进行，打开卷材表面上的隔离纸，在基层上将卷材进行有效粘贴，在搭接卷材长边的过程中，对搭接的尺寸进行详细控制。通常情况下，45mm～48mm为长边搭接的尺寸，65mm～68mm为短边搭接的尺寸，需要保证表面处于一定的松弛状态，避免表面出现起皱现象。完成铺贴施工之后，可以借助专业的振动器，对表面进行相应的压实，使铺贴的效果得到最大程度的保障。在搭接卷材的过程中，必须在压实之后，采用专业的刷子在搭接处进行均匀粘接，然后用橡胶榔头来进行反复敲打，提高该部位的严密性，防止漏水现象的发生。

2.5其他防水技术分析

以上的防水施工技术在屋面防水施工中应用的比较常见，除此之外，还有其他的防水技术，在某些特殊情况下具有良好的适应性，能够达到理想的施工效果。比如，在有些防水施工中，如果屋面出现了不同大小的缝隙，可以在屋面的平层进行相应的涂膜，提高屋面的严密性，防止水汽的浸入。在利用这项技术的时候，需要对材料的数量、性能、组成等进行详细的了解，按照科学合理的顺序进行涂抹，使材料的性能得到最大程度的发挥，保证工程质量得到切实有效的保障。再比如，密封防水在屋面防水施工中也有良好的应用，根据实际情况的不同选取不同的材料，可以结合屋面的实际温度，具有针对性的选择冷嵌法和热灌注法，提高施工工艺的适应性，保证施工质量的达标。

3结束语

随着社会的快速发展，建筑行业也得到迅猛发展，房屋建筑的数量逐渐增多。但是，从房屋屋面防水技术应用现状可以看出，防水技术应用中还存在很多问题，需要不断完善。屋面施工完成以后，施工人员要进行定期维护，这样才能避免屋面出现裂缝，延长屋面的使用寿命。在日晒和风吹下，防水材料会出现伸缩及拉伸问题。因此，防水材料必须具有一定的伸缩性。

参考文献：

[1]王慧慧.关于屋面防水建筑施工技术的相关探讨[J].装饰装修天地，2018，（7）：288.

[2]孙兴华.建筑屋面防水土木工程施工技术浅探[J].中国房地产业，2018，（5）：70.

[3]王世峰，周禄明.建筑工程屋面防水施工技术要点分析[J].装饰装修天地，2018，（7）：289.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/dd1d1e2c6106b56dee5be5d0.html