# 吗啉衍生物的合成工艺研究

### 论文摘要

本文首先以磷酸为催化剂合成了N-甲酰吗啉,所得产品的红外光谱和N-甲酰吗啉标准谱图一致,气相色谱测定产品质量分数大于99.8 %。考察了影响反应的主要因素,确定了最佳工艺条件:原料摩尔比n（甲酸）︰n（吗啉）=1.3︰1.0,反应温度为80～90℃,反应时间为8.0 h,此工艺稳定可靠,N-甲酰吗啉的收率大于89 %。在此基础上,合成了7种酸性离子液体,并将其应用于催化合成N-甲酰吗啉,筛选出了一种易与产物分离的离子液体[HSO3-pmim]HSO4,并以红外、核磁等技术对其进行了表征。以此离子液体为催化剂,以一种环保的新工艺合成了N-甲酰吗啉,确定了最佳工艺条件:原料摩尔比n（甲酸）︰n（吗啉）=1.15︰1.00,反应温度85～95℃,反应时间8.0 h。[HSO3-pmim]HSO4在此条件下重复使用7次后,没有明显消耗,可以重复使用,产品收率大于81 %,质量分数经气相色谱测定大于99 %。合成了N-乙酰吗啉,用红外光谱对产品进行了表征,所得产品的红外光谱和N-乙酰吗啉标准谱图一致。确定了最佳工艺条件:原料摩尔比n（醋酸）︰n（吗啉）=1.2︰1.0,反应温度为125～130℃,反应时间为6.0 h,催化剂用量为吗啉用量的6 %。此工艺稳定可靠,产品收率大于88 %,质量分数经气相色谱测定大于99 %。合成了N-甲基吗啉,所得产品的红外光谱和N-甲基吗啉标准谱图一致。考察了影响反应的主要因素,确定最佳工艺条件为:原料摩尔比n（甲醛）︰n（甲酸）︰n（吗啉） =1.3︰1.2︰1.0,反应温度为90℃,反应时间为4.0 h,在此条件下,产品收率大于90 %,质量分数经气相色谱测定大于98 %。合成了N-甲基氧化吗啉,所得产品的红外光谱和N-甲基氧化吗啉标准谱图一致。确定了最佳工艺条件:原料摩尔比n（过氧化氢）︰n（N-甲基吗啉）=1.4︰1.0,反应温度为65～75℃,反应时间为6.0 h,此工艺稳定可靠,产品收率大于92 %,质量分数经气相色谱测定大于99 %。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 1 文献综述

- 1.1 吗啉

- 1.1.1 吗啉的性质用途

- 1.1.2 吗啉的生产工艺及研究现状

- 1.1.3 吗啉发展前景

- 1.2 N-甲酰吗啉

- 1.2.1 N-甲酰吗啉的性质用途

- 1.2.2 N-甲酰吗啉的合成工艺及市场情况

- 1.3 N-乙酰吗啉

- 1.3.1 N-乙酰吗啉性质用途

- 1.3.2 N-乙酰吗啉合成工艺

- 1.4 N-甲基吗啉

- 1.4.1 N-甲基吗啉的性质用途

- 1.4.2 N-甲基吗啉的合成工艺

- 1.5 N-甲基氧化吗啉

- 1.5.1 N-甲基氧化吗啉的性质用途

- 1.5.2 N-甲基氧化吗啉的研究历史及现状

- 1.5.3 N-甲基氧化吗啉的合成工艺

- 2 N-甲酰吗啉的合成

- 2.1 N-甲酰吗啉的磷酸催化合成

- 2.1.1 实验原料与试剂

- 2.1.2 实验仪器及测试条件

- 2.1.3 反应原理

- 2.1.4 反应流程图

- 2.1.5 实验步骤

- 2.1.6 结果与讨论

- 2.1.7 小结

- 2.2 N-甲酰吗啉的酸性离子液体催化合成

- 2.2.1 实验原料与试剂

- 2.2.2 实验仪器与测试条件

- 2.2.3 催化剂离子液体的制备

- 2.2.4 N-甲酰吗啉的合成

- 2.2.5 结果与讨论

- 2.2.6 小结

- 3 N-乙酰吗啉的合成

- 3.1 引言

- 3.2 实验原料与试剂

- 3.3 实验仪器及测试条件

- 3.4 反应原理

- 3.5 反应流程图

- 3.6 合成步骤

- 3.7 结果与讨论

- 3.7.1 催化剂的选择

- 3.7.2 合成工艺条件优化

- 3.7.3 各因素对产品结果的影响规律

- 3.7.4 催化剂寿命实验

- 3.7.5 产品分析表征

- 3.8 小结

- 4 N-甲基吗啉的合成

- 4.1 引言

- 4.2 实验原料与试剂

- 4.3 实验仪器及测试条件

- 4.4 反应原理

- 4.5 反应流程图

- 4.6 合成步骤

- 4.7 结果与讨论

- 4.7.1 合成工艺正交优化实验

- 4.7.2 各因素对产品结果的影响

- 4.7.3 优化条件的稳定性实验

- 4.7.4 产品分析

- 4.8 小结

- 5 N-甲基氧化吗啉的合成

- 5.1 引言

- 5.2 实验原料与试剂

- 5.3 实验仪器及测试条件

- 5.4 反应原理

- 5.5 反应流程图

- 5.6 NMMO 的合成

- 5.7 结果与讨论

- 5.7.1 催化剂的选择

- 5.7.2 NMMO 合成工艺条件优化

- 5.7.3 各反应因素对实验结果的影响规律

- 5.7.4 最佳工艺条件稳定性实验

- 5.7.5 产品分析表征

- 5.8 小结

- 结论

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士学位期间发表的学术论文目录

### 相关论文文献

- [1].氟吗啉原药大鼠急性吸入毒性试验[J]. 绿色科技 2017(18)

- [2].50%锰锌·氟吗啉防治马铃薯晚疫病药效试验[J]. 云南农业 2016(04)

- [3].吉化集团公司3000吨/年N-甲基吗啉和吗啉综合装置1500吨/年N-甲酰吗啉、500吨/年N-乙酰吗啉工业化示范项目[J]. 吉林勘察设计 2009(01)

- [4].二甘醇完全汽化法合成吗啉[J]. 化工设计通讯 2017(06)

- [5].20%氟吗啉·氟啶胺悬浮剂的高效液相色谱分析[J]. 农药 2016(01)

- [6].羟地吗啉对慢性粒细胞白血病K562细胞作用的研究[J]. 中国药学杂志 2016(05)

- [7].酰化吗啉生产技术及其应用进展[J]. 应用化工 2016(08)

- [8].N-甲基氧化吗啉合成工艺的研究[J]. 上海化工 2014(08)

- [9].N-乙酰吗啉的合成及市场应用情况[J]. 广州化工 2014(21)

- [10].浅谈吗啉装置安装中的安全控制与防范[J]. 吉林劳动保护 2011(12)

- [11].微波辐射合成对吗啉硫代酰甲基联苯[J]. 化学与生物工程 2010(12)

- [12].高效液相色谱法检测氟吗啉在土壤中的降解[J]. 分析化学 2008(01)

- [13].氧化甲基吗啉的合成研究[J]. 浙江理工大学学报 2008(04)

- [14].25%氟吗啉·唑菌酯悬浮剂的高效液相色谱分析方法[J]. 农药 2016(04)

- [15].羟地吗啉药代动力学及体内组织分布研究[J]. 辽宁大学学报(自然科学版) 2016(02)

- [16].4种生物活性物质对氟吗啉的增效作用[J]. 农药 2015(03)

- [17].不同烷基链长的吗啉型离子液体结构性能的理论研究[J]. 东北师大学报(自然科学版) 2010(03)

- [18].高速逆流色谱在氟吗啉原药杂质分离中的应用[J]. 农药 2009(05)

- [19].新型3-吗啉-3-四取代氧化吲哚的合成[J]. 合成化学 2018(06)

- [20].精馏分离顺,反2,6-二甲基吗啉的模拟与优化[J]. 化学工程师 2016(03)

- [21].50%氟吗啉·乙磷铝水分散粒剂产业化开发[J]. 农药 2015(03)

- [22].N-甲基吗啉的合成研究[J]. 西南民族大学学报(自然科学版) 2009(01)

- [23].磷酰胺吗啉代寡核苷酸关键中间产物的合成方法探索与工艺优化[J]. 军事医学 2017(08)

- [24].N-[3-(4-氯苯基)-丙酰基]吗啉的合成工艺研究[J]. 应用化工 2014(S2)

- [25].N-甲基吗啉含量测定方法研究[J]. 辽宁化工 2014(01)

- [26].吗啉类离子液体的研究进展[J]. 广东化工 2013(13)

- [27].4-(4-吗啉基)-1H-吲唑-3-胺合成方法的改进[J]. 化学研究与应用 2018(03)

- [28].多家企业新登记氟吗啉产品[J]. 农药市场信息 2018(22)

- [29].离子液体中间体溴化N-丁基-N-甲基吗啉的合成及表征[J]. 石化技术与应用 2012(01)

- [30].50%氟吗啉可湿性粉剂在烟草及土壤中的残留分析[J]. 农药 2010(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/dd31596e5a41959b2111ac6a.html