# 适用于MIMO-OFDM的ASIP的设计与实现

### 论文摘要

在数字信号处理中,采用传统的数字信号处理器（DSP）或者专用集成电路（ASIC）难以同时满足处理速度高,功耗低和应用灵活性的需求。专用指令集微处理器（Application Specific Instruction set Processor, ASIP）结合了专用集成电路的高速性和数字信号处理器的可编程特性,逐渐成为在硬件实现时一个新型的研究领域。本文围绕ASIP的设计及其在MIMO-OFDM中的应用,主要进行了以下三个方面的工作:第一,设计并实现了一个基于精简指令集（RISC）结构的ASIP处理器,并在此基础上,设计了三种典型的基于RISC结构的ASIP并行处理机结构:SIMD结构、MIMD结构和紧藕合结构。第二,设计并实现了一个基于超长指令字（VLIW）结构的ASIP处理器,并且阐述了基于VLIW结构的ASIP设计方法,包括寄存器文件结构和寄存器文件大小的选择、功能单元的设计、指令格式的设计等。第三,以Xilinx公司FPGA Virtex5 lx85为载体,采用ASIP技术实现了MIMO-OFDM应用中两个典型操作:1024点快速傅立叶变换（FFT）和四阶矩阵求逆,实验结果表明我们的方法相比于其它的方法具有明显的优势。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 论文的选课背景

- 1.2 ASIP 简介及设计方法

- 1.2.1 ASIP 技术简介

- 1.2.2 ASIP 的设计方法

- 1.3 本文的研究工作及章节安排

- 第二章 ASIP 的几种典型体系结构

- 2.1 RISC 结构和CISC 结构

- 2.2 VLIW 结构

- 2.3 TTA 结构

- 2.4 本章小节

- 第三章 基于RISC 结构的ASIP 处理单元及其并行结构的设计

- 3.1 基于RISC 结构的ASIP 处理单元结构设计

- 3.1.1 算术运算部件

- 3.1.2 通用寄存器组

- 3.1.3 数据地址产生部件

- 3.1.4 程序定序器

- 3.1.5 ASIP 处理单元的存储器结构与数据交换寄存器组

- 3.1.6 基于RISC 结构的ASIP 处理单元在FPGA 的实现

- 3.2 基于RISC 结构的ASIP 处理单元的专用指令集

- 3.3 基于RISC 结构ASIP 并行结构的设计

- 3.3.1 SIMD 并行结构

- 3.3.2 MIMD 并行结构

- 3.3.3 紧耦合并行结构

- 3.4 本章小结

- 第四章 基于VLIW 结构的ASIP 设计

- 4.1 基于VLIW 结构的ASIP 介绍

- 4.2 基于VLIW 结构的ASIP 体系结构设计

- 4.2.1 寄存器文件结构的选择

- 4.2.2 寄存器文件的大小的选择

- 4.2.3 运算功能单元的设计

- 4.2.4 存储器结构设计

- 4.2.5 基于VLIW 结构的ASIP 系统结构

- 4.3 基于VLIW 结构的ASIP 指令集的选择和汇编器的设计

- 4.3.1 基于VLIW 结构的ASIP 指令格式

- 4.3.2 基于VLIW 结构的ASIP 指令集汇编器的设计

- 4.4 本章小结

- 第五章 ASIP 在MIMO-OFDM 中的典型应用

- 5.1 FFT 算法介绍

- 5.1.1 传统DIT-FFT 算法结构

- 5.1.2 DIT-FFT 算法结构改进

- 5.2 采用基于RISC 结构的ASIP 并行技术实现FFT

- 5.2.1 采用基于RISC 结构的ASIP 并行处理1024 点FFT

- 5.2.2 各个PE 之间数据通信问题的解决

- 5.2.3 基于RISC 结构的ASIP 并行处理1024 点FFT 的FPGA 实现

- 5.3 采用基于VLIW 结构ASIP 实现FFT

- 5.3.1 适用于FFT 运算的VLIW 结构ASIP 体系结构

- 5.3.2 适用于FFT 运算的VLIW 结构ASIP 在FPGA 的实现

- 5.4 矩阵求逆算法介绍

- 5.4.1 直接分析法

- 5.4.2 QR 分解法

- 5.4.3 分块求逆法

- 5.5 采用基于VLIW 结构的ASIP 实现矩阵求逆

- 5.5.1 适用于矩阵求逆的基于VLIW 结构的ASIP 体系结构

- 5.5.2 适用于矩阵求逆的VLIW 结构的ASIP 在FPGA 中的实现

- 5.6 本章小结

- 第六章 总结与展望

- 6.1 总结

- 6.2 展望

- 致谢

- 参考文献

- 在硕士研究生期间取得的研究成果

### 相关论文文献

- [1].太行山羊ASIP在皮肤组织中的表达定位[J]. 当代畜牧 2014(18)

- [2].野猪ASIP基因的突变位点及其与毛色表型的相关性研究[J]. 家畜生态学报 2013(02)

- [3].传输触发结构ASIP软件工具的自动定制[J]. 计算机辅助设计与图形学学报 2008(06)

- [4].基于可重构计算技术的ASIP设计与实现[J]. 舰船科学技术 2012(05)

- [5].中国绵羊ASIP基因突变研究[J]. 甘肃农业大学学报 2014(01)

- [6].阿勒泰羊与新疆细毛羊ASIP基因多态性与被毛颜色的相关性[J]. 江苏农业科学 2014(07)

- [7].畜禽羽色候选基因ASIP和TYRP1的研究进展[J]. 中国家禽 2015(01)

- [8].一种基于ASIP方法的互连IP节点设计[J]. 计算机工程 2008(02)

- [9].基于Petri Nets的ASIP状态机设计方法研究[J]. 价值工程 2013(15)

- [10].基于Xtensa的ASIP开发流程研究[J]. 电子产品世界 2009(06)

- [11].不同毛色山羊皮肤组织Agouti基因mRNA及其编码ASIP差异表达研究[J]. 畜牧兽医学报 2014(12)

- [12].面向数字助听器的低功耗ASIP设计[J]. 微电子学与计算机 2013(11)

- [13].不同羽色鸡种ASIP基因SNP位点筛选及其生物信息学分析[J]. 南方农业学报 2020(08)

- [14].基于二进制插桩的ASIP处理器指令集混合仿真方法[J]. 计算机研究与发展 2012(S1)

- [15].基于改进图染色算法的ASIP寄存器分配器[J]. 浙江大学学报(工学版) 2010(12)

- [16].一个新型ASIP编译器的设计和实现[J]. 浙江大学学报(工学版) 2008(04)

- [17].ASIP编译器设计和实现[J]. 电路与系统学报 2009(06)

- [18].TD-LTE下行信道估计的ASIP实现[J]. 电光与控制 2016(12)

- [19].ASIP和MC1R基因的研究进展[J]. 中国草食动物科学 2015(01)

- [20].一种基于ASIP结构的LDPC译码器芯片设计[J]. 微电子学 2015(01)

- [21].内参基因对TYR、MITF和ASIP基因在白绒乌骨鸡各组织表达水平的影响[J]. 浙江大学学报(农业与生命科学版) 2015(06)

- [22].哈萨克绵羊MC1R和ASIP基因多态性及表达量与被毛颜色表型相关性的研究[J]. 畜牧兽医学报 2013(03)

- [23].基于ASIP平台的H.264环内去块效应滤波器实现[J]. 浙江大学学报(工学版) 2008(04)

- [24].灵长类毛色基因研究进展[J]. 生命的化学 2017(06)

- [25].酪氨酸酶(TYR)、小眼畸形相关转录因子(MITF)和刺鼠信号蛋白(ASIP)基因对白绒乌骨鸡黑色素沉积的遗传效应[J]. 农业生物技术学报 2015(08)

- [26].贵州白水牛ASIP、MC1R和TYR基因多态及其与白毛性状的关联分析[J]. 中国牛业科学 2019(03)

- [27].家兔MC4R和ASIP基因的多态性筛选及生物信息学分析[J]. 畜牧与兽医 2016(11)

- [28].专用指令集处理器(ASIP)评估方法研究[J]. 计算机工程与设计 2010(22)

- [29].基于XML描述的ASIP集成设计方法研究[J]. 通信电源技术 2016(02)

- [30].面向多发射架构ASIP的定制功能单元的自动生成[J]. 清华大学学报(自然科学版) 2011(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/dd55a4825149505e1332891d.html