# 探讨提高空调系统制冷能力的方法

陈建铭

TCL空调器(中山)有限公司528427

摘要：在社会经济水平不断提高，科学技术不断更新发展的过程中，我们的生活生活质量有了很大的改善，空调作为一种家用电器已经成为了居家生活必不可少的东西。随着空调的使用的不断普遍，特别是在炎热的南方城市，人们对空调的需求更是显著。不过，众所周知空调的能耗量比较高，而且一直以来该类家用电器的制冷效率不是太理想，给我们的生活带来了一些不便。因此对提高空调空调制冷系统效率的方法进行研究，能够更好地服务生活，是空调设计制造商应该注重关注的问题。本文笔者对此进行分析，旨在为业界人士提供一定的参考。

关键词：空调制冷系统提高效率适用方法

空调的使用越来越普遍，我们在享受空调带来的方便舒适的同时，也被其系统上的一些不足之处所困扰，例如其制冷效果。空调制冷效率不仅仅会对空调的使用期限产生影响，同时也会影响我们的生活质量，如何提高空调的制冷效率值得我们关注。

一、空调制冷系统工作原理

通常情况下，我们所使用的空调都是由以下几个主要结构构成的：压缩机、换热器、四通阀、节流部件。中一个重要的部件便是冷凝器，即空调制冷系统的重要组成部分。

在空调的日常运转过程中，它的制冷系统会产生一种低压力、低温度的制冷剂蒸气，这种蒸汽会进入空调的压缩机，然后通过压缩机的处理，转变成为一种高压、高温的过热蒸气，随着管带进入冷凝器；与此同时，室外的空调的外侧风扇进行工作，将室外的空气吸入冷凝器并带走冷凝器内过热蒸气的热量，使高温、高压的过热制冷剂蒸气变为高压液体。之后，高压液体通过节流部件，在节流部件的节流、降压的作用下，高压液体流入蒸发器蒸发为气体，同时带走周围的热量，此时，通过室内的侧风扇的作用将室内空气带入蒸发器与蒸发器内的制冷剂发生热交换作用。室内空气在蒸发器内完成热交换作用之后被排放到室内，室内外空气不断的进行循环流动，进行热交换，从而达到降温的目的。

此外，空调除了被越来越广泛地应用在我们的日常生活中，满足我们的取暖降温需求外，还有一种环保型空调，这种空调通过循环水泵的作用，不断的将水箱内的水抽出喷洒在蒸发过滤层中，室内空气进入空调的蒸发降解物质层，与蒸发的水分进行热交换，从而将洁净清凉的空气传送到空气当中，从而达到降温的目的。

二、提高空调制冷系统效率的方法

1、及时清理空调制冷系统内部灰尘

为了更好地提高空调制冷系统的整体工作效果，使用者必须要根据使用要求进行定期的设备仪器清洗工作，也就是要注意对空调制冷系统内部灰尘进行定期的清洗。

1.1冷凝器的维护

使用者在对该类设备进行维护的时候可以用压缩空气吹的形式或者用中性洗涤剂进行清洁，平均每年进行一次。在进行清洗工作之前需要将冷凝器的部分组件进行拆卸工作。首先需要卸下室外过滤网，从冷凝器进气的相反方向用压缩空气进行吹气，将翅片缝隙中的污垢吹走，若缝隙中的污垢过多，可用中性清洁剂或温水对翅片进行清洗工作。另外，在高温使用频繁的季节，应当适当的增加清洗频率，从而增加空调的使用寿命。

1.2蒸发器的维护

使用者在对该类设备进行维护的时候可以用吸尘器对其进行清洁，平均每年进行一次就可以了。在对蒸发器清洁之前同样需要将蒸发器上的部分结构进行拆卸工作，需要将蒸发器内的排水盘、过滤网检查盖打开，将回风过滤网拆下，用吸尘器进行清洁。在此基础上，用户需要每三年用中性溶剂对回风过滤网的翅片缝隙进行清洗工作，在进行清洗工作使应当注意将连接器以及逆变器冷却风道做好防水工作，避免清洗时进水。在清洁完毕之后注意将水排出，对室外过滤网的清洁工作，在夏季应当及时做好清洁工作，可根据使用状况进行适当的调节。

2、合理选择主机容量

空调主机主要可以分成两种类型，即全蓄冷和部分蓄冷。

2.1全蓄冷型空调容量

通过供电量的使用，在供电水平比较低的情况下可进行蓄冷量的储存，以满足在用电高峰期对制冷系统的要求。在这种状况下，需要在初期投入大量资金进行空调设备的安装工作，主机的容量也相当大。但是，随着空调设计技术的不断进步，对制冷装置主机的容量设计也在不断的减小，全蓄冷性的主机容量在逐渐向小于普通空调系统的主机容量的方向发展，主机容量比例系数不断缩减，对空调的制冷效率也越来越有利。

2.2部分蓄冷空调容量

部分蓄冷空调是通过冷机和蓄冰装置联合满足设计日峰值时段的负荷需要,可按冷机优先和释冷优先两种运行控制策略供冷。因此，在对部分蓄冷式制冷系统的主机容量的计算相当复杂，需要根据空调具体的运行模式进行计算；合理的选择空调主机的容量，能够在一定程度上减轻空调器的体积，提高空调制冷系统的总体运行效率。

3、在冷凝器周围增加一组冷水喷淋管

通过在冷凝器周围增加冷水喷淋管的方法可以提高空调系统制冷系统的制冷效率。在室外机组上增加软化水喷淋装置增强降温效果，从而达到制冷效果，同时能够达到节能减排的效果。采取这种措施，能够使冷凝管内的高温、高压的冷凝剂蒸气能够快速的与外界空气进行热交换工作，快速的将冷凝剂蒸气进行降温，为进一步的制冷工作提供前提条件。另外还可以在冷凝管机组周围增加软化水喷淋装置。在软水器一端与水源相连，另一端与储水箱的入水口相连，储水箱的出水口与提高软化水压力的增压机构相连接，该增压机构经控制阀与置于空调机组冷凝器下方的雾化喷头相连接。

采取该类装置设备，可以把喷淋水喷淋到冷凝管周围，通过雾化产生小液滴，进入冷凝器的室外过滤网的翅片表面，与其中的气体进行热交换作用，能够加快冷凝器的冷凝剂的降温工作，从而促进空调制冷系统的制冷工作的进行，提高制冷系统的制冷效率，增加空调质量与空调的使用寿命。

结语：

综上所述，空调给我们的日常生活带来了方便，满足了我们的取暖，制冷需求，已经成为当代居家生活中一种不可或缺的电器。人们对空调的需求量、对空调系统的工作效率的要求在不断的提高，特别是对空调的制冷系统的制冷效率有着更多的期望。加强空调制冷系统的制冷效率的研究，对实现空调系统的进一步优化完善具有积极的意义。

参考文献

[1]腊栋.开式冷水型转轮除湿空调理论与实验研究[D].上海交通大学,2013.

[2]李海军.纯电动汽车用低温热泵型空调系统性能研究[D].西安建筑科技大学,2015.

[3]张广也.城轨车辆空调制冷系统的失效及故障诊断研究[D].北京建筑大学,2013.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/dd77932ad7c1e84a528aa88b.html