# 新型贵金属配合物的电致化学发光性质研究

### 论文摘要

过渡金属有机配合物的ECL性能是目前研究的热点领域,尤其是联吡啶钌的ECL机理及应用已经得到了广泛而深入的研究。金属铱配合物由于与联吡啶钌配合物具有相似的基态和激发态氧化还原电位,所以关于它们的ECL性能的理论及应用研究也很多。然而,这些昂贵试剂在分析应用中不断消耗会带来分析成本高、环境污染和实验装置复杂等问题,使它的应用受到限制。因此,此类ECL试剂的固定化研究引起人们的极大关注。在这个背景下,本文开展了如下工作:1.依照文献合成了一种多联吡啶钌配合物（bpy）2Ru（phenNH2）（PF6）2,bpy为2,2′-联吡啶, phenNH2为5-氨基-1,10-邻菲罗啉,并用紫外光谱、荧光光谱对其进行了表征。在0.1mol/L TBAPF6,5mmol/L的（bpy）2Ru（phenNH2）（PF6）2乙腈溶液中,使用循环伏安法将该配合物氧化电聚合到了玻碳电极表面。以三丙胺为共反应物,发现在乙腈或水溶液中,其ECL性能均较为稳定。2.研究了一种不溶于水的配合物（pq）2Ir（N-phMA）的固相ECL性能,pq为2-苯基喹啉,N-phMA为N-苯基丙烯酰胺。在玻碳电极表面制备了MWNTs/（pq）2Ir（N-phMA）膜,MWNTs/ Ru（bpy）32+膜和（pq）2Ir（N-phMA）膜。在水溶液中,以三丙胺为共反应物,只有MWNTs/（pq）2Ir（N-phMA）膜可以得到稳定的ECL信号。3.合成了一种多联吡啶钌配合物（bpy）2Ru（phenCl4）（PF6）2,bpy为2,2′-联吡啶, phenCl4为3,4,7,8-四氯-1,10-邻菲罗啉,并用元素分析、红外光谱、核磁共振谱对其结构进行了表征。此化合物在紫外和可见光区都有吸收,在可见光区的最大吸收波长是440nm,这是典型的金属到配体（MLCT）的跃迁。其光致发光性能也显示出MLCT迁移特征,并且随溶剂不同,其最大发射波长从630nm变化到649nm。值得注意的是,此配合物的电致化学发光性能受pH影响不大,这与传统的随pH增大电致化学发光强度增大的联吡啶钌不同,尤其在强碱条件下,其背景电致化学发光很小。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 电致化学发光概述

- 1.2.1 电致化学发光基本原理

- 1.2.2 电致化学发光定量基础

- 1.2.3 电致化学发光分析的优点

- 1.3 贵金属配合物电致化学发光概述

- 1.3.1 自我湮灭电致化学发光

- 1.3.2 共反应物参与的电致化学发光

- 1.4 电致化学发光试剂固定化方法

- 1.4.1 Langmuir-Blodgett 技术

- 1.4.2 自组装法（self-assembled）

- 1.4.3 溶胶-凝胶法

- 1.4.4 离子交换聚合物膜

- 1.5 本课题的主要研究内容

- 2Ru（phenNH2）（PF6）2的合成、电聚合及其电致化学发光性质'>第二章 （bpy）2Ru（phenNH2）（PF6）2的合成、电聚合及其电致化学发光性质

- 2.1 引言

- 2.2 实验部分

- 2.2.1 实验试剂

- 2.2.2 仪器与设备

- 2Ru（phenNH2）（PF6）2 的合成'>2.2.3 （bpy）2Ru（phenNH2）（PF6）2的合成

- 2.2.3.1 5-硝基-1, 10-邻菲罗啉

- 2.2.3.2 5-氨基-1, 10-邻菲罗啉

- 2Cl2 的合成'>2.2.3.3 Ru（pby）2Cl2的合成

- 2Ru（phenNH2）（PF6）2 的合成'>2.2.3.4 （bpy）2Ru（phenNH2）（PF6）2的合成

- 2.3 结果与讨论

- 2Ru（phenNH2）（PF6）2 的合成与表征'>2.3.1 （bpy）2Ru（phenNH2）（PF6）2的合成与表征

- 2.3.2 紫外和荧光光谱

- 2Ru（phenNH2）（PF6）2 的电聚合'>2.3.3 （bpy）2Ru（phenNH2）（PF6）2的电聚合

- 2Ru（phenNH2）（PF6）2 聚合膜的电致化学发光性质'>2.3.4 （bpy）2Ru（phenNH2）（PF6）2聚合膜的电致化学发光性质

- 2.4 本章小结

- 2Ir（N-phMA）的固相电致化学发光性质研究'>第三章 配合物（pq）2Ir（N-phMA）的固相电致化学发光性质研究

- 3.1 引言

- 3.2 实验材料与方法

- 3.2.1 仪器与试剂

- 2Ir（N-phMA）的合成'>3.2.2 （pq）2Ir（N-phMA）的合成

- 2Ir（N-phMA）修饰电极的制备'>3.2.3 （pq）2Ir（N-phMA）修饰电极的制备

- 3.3 结果与讨论

- 2r（N-phMA）的ECL 性质'>3.3.1 乙腈溶液中（pq）2r（N-phMA）的ECL 性质

- 2Ir（N-phMA）的固相ECL 性质'>3.3.2 （pq）2Ir（N-phMA）的固相ECL 性质

- 3.4 本章小结

- 2Ru（phenCl4）（PF6）2的合成及电致化学发光性质研究'>第四章 配合物（bpy）2Ru（phenCl4）（PF6）2的合成及电致化学发光性质研究

- 4.1 引言

- 4.2 实验材料与方法

- 4.2.1 仪器与试剂

- 2Ru（phenCl4）（PF6）2 的合成'>4.2.2 配合物（bpy）2Ru（phenCl4）（PF6）2的合成

- 4.3 结果与讨论

- 4.3.1 合成与表征

- 4.3.2 紫外和荧光光谱

- 4.3.3 电致化学发光性质

- 4.4 本章小结

- 结论

- 致谢

- 参考文献

- 附图

- 攻读硕士学位期间发表的论文

### 相关论文文献

- [1].几种细胞分裂素对钌联吡啶电化学发光的增强行为研究[J]. 福州大学学报(自然科学版) 2016(05)

- [2].2,2′-联吡啶-4,4′-二丙烯酸的合成[J]. 河南科学 2017(04)

- [3].4,4'-联吡啶铜(Ⅱ)配合物的合成及其晶体结构[J]. 桂林理工大学学报 2016(04)

- [4].4,4'-取代-2,2'-联吡啶钠和铕穴状化合物的合成和性质（英文）[J]. 有机化学 2017(05)

- [5].微量2,2’-联吡啶对化学镀铜的影响[J]. 材料保护 2012(09)

- [6].联吡啶钌电化学发光研究进展[J]. 分析化学 2009(11)

- [7].2,2'-联吡啶分光光度法测定烟气中二氧化硫[J]. 化学试剂 2017(05)

- [8].α-α'联吡啶对次磷酸钠化学镀铜的影响[J]. 腐蚀科学与防护技术 2013(04)

- [9].2,2'-联吡啶催化合成研究进展[J]. 安徽化工 2015(05)

- [10].不同方法测定2,2’-联吡啶含量比较[J]. 广东化工 2015(21)

- [11].六水合三(2,2′-联吡啶)氯化钌(Ⅱ)的合成及结构研究[J]. 贵金属 2014(01)

- [12].2,2’-联吡啶-4,4’-二甲醇的绿色合成[J]. 河南科学 2015(10)

- [13].4,4’-二羟基-2,2’-联吡啶的高效合成方法[J]. 天津师范大学学报(自然科学版) 2011(04)

- [14].胆红素、铜离子与2,2′-联吡啶作用的光谱研究[J]. 分析化学 2008(08)

- [15].6,6'-二甲基-2,2'-联吡啶-4,4'-二甲酸甲酯的合成与表征[J]. 应用化学 2017(02)

- [16].2,2'-联吡啶钴配合物的合成及其结构表征[J]. 四川化工 2017(04)

- [17].2,2′-联吡啶-3,3′,6,6′-四羧酸过渡金属配合物的合成、结构及性质（英文）[J]. 无机化学学报 2015(10)

- [18].4,4’-二溴-6,6’-二氨甲基-二乙羰基-2,2’-联吡啶的合成[J]. 长春工业大学学报(自然科学版) 2008(03)

- [19].以联吡啶为配体的新型钴配合物的合成、结构及性质[J]. 广东化工 2017(06)

- [20].一个新的2,2’-联吡啶锌配合物合成与表征[J]. 井冈山大学学报(自然科学版) 2015(02)

- [21].4-[p-(1-辛基-4,4'-联吡啶)甲基苯基]-6-苯基-2,2-联吡啶多齿配体的合成[J]. 化工时刊 2012(07)

- [22].百草枯原药溶液中2,2′,6′,2″-联吡啶微量分析方法研究[J]. 农药研究与应用 2009(02)

- [23].4,4'-联吡啶钴(Ⅱ)、铜(Ⅱ)配合物的合成及其晶体结构[J]. 人工晶体学报 2008(02)

- [24].联吡啶四氮唑单核钆(Ⅲ)配合物的甲基化影响（英文）[J]. 无机化学学报 2017(02)

- [25].顺-6-苯基-4'-{4-[4-(1H-咔唑)乙烯基]苯基}-2,2'-联吡啶的合成及其光学性能[J]. 合成化学 2014(06)

- [26].联吡啶钌体系电致化学发光测定精胺的研究[J]. 广州化工 2011(08)

- [27].基于室温磷光量子点/硼酸基联吡啶盐纳米复合材料检测果糖[J]. 分析化学 2017(11)

- [28].碘法制备2,2′-联吡啶-4,4′-二甲醛[J]. 河南科学 2012(03)

- [29].4,4′-联吡啶-2,2′,6,6′-四羧酸与含氮配体构筑的金属配合物的结构和荧光性质(英文)[J]. 无机化学学报 2009(03)

- [30].新型水溶性圆柱形大三环主体与联吡啶盐的络合性能研究[J]. 有机化学 2016(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/dd91352094f857e65fa4744d.html