# 含氟手性侧链液晶聚合物的制备及其性能研究

### 论文摘要

氟原子具有电子效应、模拟效应、阻碍效应和渗透效应等特殊的性质,因此在液晶材料中引入氟原子会使液晶许多性质发生改变。含氟类的液晶具有黏度低,电阻率很高,响应速度较快,提高介电常数等优点,由于这些优良特点,含氟液晶具有广阔的应用前景。手性液晶材料因其独特的光学、电学性质而日益受到广泛重视。这类液晶材料的分子因手性中心的存在而形成螺旋结构,螺旋结构的存在使其具有一般液晶高分子所不具有的光学性质,其液晶类型一般为胆甾相或近晶相。本论文合成了五种液晶单体和两种手性单体：十一烯胆甾酯（M1）、4-（4-烯丙氧基苯甲酰氧基）-4＇-{6-（4-氟苯甲酰胺基）}已酰氧基联苯（M2）、2-{5-{4[4-（4-烯丙氧基苯甲酰氧基）苯基]苯氧羰基}戊酸}-5-（4-氟苯甲酸）异山梨醇酯（M3）、2-{5-{4[4-（4-烯丙氧基苯甲酰氧基）苯基]苯氧羰基}戊酸}-5-{6-（4-氟苯甲酰胺基）己酸}异山梨醇酯（M4）、2-{5-{4[4-（4-十一烯酰氧基）苯基]苯氧羰基}戊酸}-5-（4-氟苯甲酸）异山梨醇酯（M5）、2-{5-{4[4-（4-烯丙氧基）苯基]苯氧羰基}戊酸}-5-（4-氟苯甲酸）异山梨醇酯（M6）、2-{5-{4[4-（4-烯丙氧基）苯基]苯氧羰基}戊酸}-5-（4-全氟辛酸）异山梨醇酯（M7）。同时,合成了3个系列聚合物P1-P3,除单体M1外,其余单体和聚合物均未见国内外报道。采用红外光谱仪（FT-IR）、差示扫描量热仪（DSC）、偏光显微镜（POM）及旋光测定仪等对所合成的单体、液晶聚合物结构与性能进行了测定。结果表明：所合成的单体和聚合物的化学结构都符合分子设计。M1为胆甾型液晶单体,M2为含氟向列型液晶单体,M3、M4和M5为含氟胆甾型液晶单体,M6和M7为含氟手性单体。聚合物P1～P3系列均属于胆甾型液晶,升降温过程均呈现彩色的Grand-jean织构。随着单体M3含量的增加,P1系列的Tg呈现上升趋势,Ti呈现先下降后上升的趋势；随着单体M4含量的增加,P2系列的Tg和Ti均呈现上升趋势；随着单体M5含量的增加,P3系列的Tm呈现先下降后上升的趋势,Ti呈现上升趋势。P1、P2和P3系列均是光学活性物质,并且这三个系列都具有良好的热稳定性。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 液晶

- 1.1.1 液晶的起源与发展

- 1.1.2 液晶的研究领域

- 1.1.3 液晶的分类

- 1.2 液晶高分子简介

- 1.2.1 液晶高分子

- 1.2.2 液晶高分子的发展简史

- 1.2.3 液晶高分子的分类

- 1.2.4 液晶高分子的理论

- 1.2.5 液晶高分子的化学结构与性能

- 1.2.6 液晶高分子性能测试

- 1.3 含氟液晶简介

- 1.3.1 含氟液晶的分子结构与性能

- 1.3.2 含氟液晶的研究现状及应用前景

- 1.4 本论文特色

- 第2章 实验部分

- 2.1 主要试剂及理化性质

- 2.2 测试方法及仪器

- 2.3 合成路线

- 2.3.1 中间体及单体的合成路线

- 2.3.2 液晶聚合物的合成

- 2.4 实验步骤

- 2.4.1 液晶中间体及单体的制备

- 2.4.2 液晶聚合物的制备

- 第3章 结果与讨论

- 3.1 结构分析

- 3.1.1 单体及中间体的结构分析

- 3.1.2 聚合物的结构分析

- 3.2 旋光性能分析

- 3.2.1 单体的旋光性分析

- 3.2.2 聚合物的旋光性分析

- 3.3 液晶织构分析

- 1的液晶织构分析'>3.3.1 单体M1的液晶织构分析

- 2的液晶织构分析'>3.3.2 单体M2的液晶织构分析

- 3的液晶织构分析'>3.3.3 单体M3的液晶织构分析

- 4的液晶织构分析'>3.3.4 单体M4的液晶织构分析

- 5的液晶织构分析'>3.3.5 单体M5的液晶织构分析

- 1系列的液晶织构分析'>3.3.6 聚合物P1系列的液晶织构分析

- 2系列的液晶织构分析'>3.3.7 聚合物P2系列的液晶织构分析

- 3系列的液晶织构分析'>3.3.8 聚合物P3系列的液晶织构分析

- 3.4 热分析

- 3.4.1 单体的热性能分析

- 3.4.2 聚合物的热性能分析

- 第4章 结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].氢键超分子液晶聚合物的研究进展[J]. 科技展望 2015(06)

- [2].液晶聚合物的研究进展[J]. 塑料科技 2014(03)

- [3].南京建世界级液晶聚合物装置[J]. 合成材料老化与应用 2009(01)

- [4].薄壁电子/电气用的高流动性液晶聚合物[J]. 现代塑料加工应用 2013(05)

- [5].含葡萄糖基元的胆甾型液晶聚合物的合成与表征[J]. 东北大学学报(自然科学版) 2008(06)

- [6].本征型导热液晶聚合物的制备及导热模型构建:一种提升聚合物基体热导率的方法[J]. 材料导报 2020(10)

- [7].室温显示胆甾相的侧链液晶聚合物的合成与表征[J]. 液晶与显示 2020(06)

- [8].交联液晶聚合物光致形变及其柔性器件[J]. 科学通报 2016(19)

- [9].物理、化学双重交联偶氮液晶聚合物的合成及其光热双重响应性能（英文）[J]. Science China Materials 2018(09)

- [10].苯并菲盘状侧链液晶聚合物的大分子工程[J]. 高分子学报 2017(10)

- [11].2020年全球液晶聚合物市值将超12亿美元[J]. 塑料工业 2015(11)

- [12].南京建世界级液晶聚合物装置[J]. 塑料制造 2009(Z1)

- [13].偶氮苯液晶聚合物的研究进展[J]. 材料科学与工程学报 2008(03)

- [14].南京建世界级液晶聚合物装置[J]. 合成树脂及塑料 2009(01)

- [15].泰科纳将在南京建液晶聚合物装置[J]. 国外塑料 2008(10)

- [16].用于电响应红外反射窗的液晶聚合物薄膜特性研究[J]. 光子学报 2017(03)

- [17].未来的新颖包装材料——液晶聚合物[J]. 材料开发与应用 2010(01)

- [18].热致性液晶聚合物改性环氧树脂的研究进展[J]. 纤维复合材料 2018(02)

- [19].含氟席夫碱型环氧液晶聚合物的合成与表征[J]. 高分子材料科学与工程 2017(06)

- [20].埃万特(AVNT)为亚洲的3D/LDS应用推出新款Edgetek~(TM)材料[J]. 塑料工业 2020(09)

- [21].LAPEROS~——下一代液晶聚合物[J]. 中国塑料 2013(10)

- [22].宝理研发出LCP升级液晶聚合物[J]. 塑料科技 2013(07)

- [23].LAPEROS~——下一代液晶聚合物[J]. 中国塑料 2013(08)

- [24].LAPEROS~:下一代液晶聚合物[J]. 工程塑料应用 2013(08)

- [25].手性二糖对主链液晶聚合物性能的影响[J]. 高分子材料科学与工程 2010(04)

- [26].热重-红外联用法研究液晶聚合物的热解行为及其逸出气体组成[J]. 塑料科技 2017(12)

- [27].偶氮苯型侧链液晶聚合物的阻隔特性研究[J]. 高分子学报 2010(10)

- [28].适用于目前和下一代微波系统的液晶聚合物[J]. 半导体信息 2008(05)

- [29].泰科纳非卤阻燃科技打造Vectra液晶聚合物[J]. 工程塑料应用 2008(08)

- [30].LAPEROS~——下一代液晶聚合物[J]. 中国塑料 2013(12)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ddbaf3d9cd024256351edb8d.html