# 建筑工程中梁板模版施工技术及质量控制要点探究

江苏苏港工程有限公司江苏222100

摘要：目前我国城市发展速度非常快，城市建设规模也在不断扩大，建筑施工项目因此而不断增多。在建筑工程施工管理中梁板模板施工是一个重要环节，对工程质量、安全等方面有着重要影响，需要加强对梁板模板施工的技术管理，提高其安全性，否则可能会引发严重的安全质量事故。本文首先分析当前建筑工程施工对梁板模板施工的相关要求，然后研究施工过程中的技术控制要点，为相关技术人员做好梁板模板施工技术管理提供借鉴。

关键词：建筑；梁板模板；技术；质量；控制

当前社会，随着人们生活水平的不断提高，对于所居住环境的质量有了更高的要求。所以也就对建筑工程中的梁板模板施工技术有了更高的要求，不仅要保证建筑的安全性和牢固性，还要保证施工的高效性和功能的独特性。只有这样才能保证施工单位和客户双方的利益，从而形成良好的可持续发展的局面。保证梁板模板施工技术及质量控制，不仅具有经济效益，还具有社会意义。

1现代建筑工程对梁板模板施工技术方面的新要求

1.1测量放线施工操作的准确度和楼板施工缝处理的科学性

测量放线是现代建筑工程领域普遍使用的定位方法，测量放线的准确度关系着整个工程施工的顺利进行。在结构梁、板安装前，应在框架柱上弹出轴线、梁的位置线以及楼层顶板的水平控制线。在安装结构梁、板以前，应该先在建筑框架柱上做好轴线设计工作，对梁和楼层顶板上设置水平控制线，放线时要认真测量，确保梁位置线、顶板控制线以及框架柱轴线等都能够满足梁板模板施工的标准。在施工操作中，我们经常会遇到施工缝，施工缝是因施工组织需要而在各施工单元分区间留设的缝。在梁板模板施工中，施工缝的处理是个关键环节。由于施工难度较大，所以技术要求更加科学和严格。可以采用木方来进行封堵楼板缝，木方要大小合适，为了确保施工的质量，还可以利用钢筋来处理那些较厚的木方。需要将木方固定好，在进行施工缝操作的地方做好弹线工作，预留出木条宽度，在钢筋下网之后，为了固定钢筋间距，采用与钢筋直径大小相同的木条插入其间。要保证施工缝处理的科学性和实用性，才能保证楼板乃至整个建筑的稳固牢靠。

1.2支柱、梁模板安装及满堂脚手架搭设的合理性和安全牢固性

在进行建筑工程中梁模板施工操作时，要进行支柱、梁模板和满堂脚手架的安装搭设，保证其合理可操作性和安全牢固性，才能确保整个建筑框架的稳定和坚固。在我们安装支柱时，先要对顶板的高度和建筑的高度等认真分析，目的是更好的开展安装工作。当设计间距的时候，必须要确保精确性高。靠近跨边的第一排楼板支柱到跨边的距离不宜超过300mm，支柞间距根据模板设计确定。水平拉杆也要根据支柱高度进行确定，可在楼地面设置地杆，在纵向设置标杆，设置好以后要经常认真检查，确保支撑稳定。梁摸板安装以前要先认真调整支柱的高度并拉线找平，然后根据具体方位安装梁模板，并拉线校核两侧模板的平直度。在进行满堂脚手架搭设时，应对脚手架进行合理的选取，结合该建筑工程的实际特点进行分析和研究，采用合适的脚手架。脚手架要求牢固必须设置扫地杆,立杆下垫设合理的木方。各层满堂脚手架支撑必须上下对齐，并积极做好保险工作，最大程度上避免负重过大导致损毁的情况出现。龙骨排放要整齐，表面要顺直，将胶合板铺在龙骨上，调整两块胶合板间的缝隙，用钉子钉住。注意严禁用坚硬的器物直接敲击胶合板边缘，防止胶合板破损。

1.3模板拆除后的牢固性和美观性及模板质量要求

在模板拆除时，必须认真的掌控拆除时间，确认混凝土强度达标后方可拆除模板。可以借助脱模机来进行拆模，而且必须要按照顺序进行，先处理主模板，再拆除两边的模板和底部模板，一定要保证梁的棱角和强度不会受到影响，还要做好养护工作。使用脱模剂可以降低模板的拆除难度，保障混凝土的施工质量，要严格按照使用说明使用好脱模剂，避免因为模具与混凝土间的粘连破坏混凝土表面质量模板制作用材干燥。用于模板制作的材料必须要干燥，不得采用扭曲变性的材料，模板制作应严格按照施工图纸的要求进行放样并编号，模板使用前必须清理干净，截面污染物要消除干净，其残留也不能超标，保证模板的使用效果。

2现代建筑工程中对梁板模板质量控制的要点

2.1提高施工单位及个人思想上的安全性和严谨性

在现代建筑工程中梁板模板质量之所以会出现各种问题，主要是因为一些施工单位及个人从思想上只注重经济效益，而忽略了安全管理和施工的严谨。施工单位要做好梁模板施工人员的安全教育，坚持贯彻“安全第一，预防为主”的施工原则，定期组织施工人员、管理人员、技术人员开展安全生产学习，从思想意识上提高员工安全生产素质水平。国家和社会也要做好施工安全宣传和法制工作，倡导和通知施工单位及个人严格按照施工工序进行操作施工，不得违反施工规则，做好安全防护工作，安全第一，不仅要对建筑工程安全负责，还要对个人的生命安全负责。

2.2加强员工的技能培训和考核

当前由于城市化建设进程的加快和农业机械化的大力发展，出现了大批剩余农村劳动力。这些人进入到城市，就是所谓的农民工，他们为城市建设作出了突出的贡献。但是因为农民工的教育水平普遍偏低，没有经过专业和系统的技能培训，施工技术水平不高，操作工序也不严谨。所以施工单位非常有必要对其进行安技能教育培训，通过有经验高水平的师傅进行教授和指导，保证每一名员工都能按照施工工序进行严谨的施工操作。此外，还要落实好员工的技能考核，根据员工操作严谨和熟练度，来进行薪资和绩效的相应调整，对符合要求的员工进行升职加薪奖励，提高员工的工作积极性和安全施工的意识。

2.3重视梁模板施工安全和质量的监督检查

作为现代建筑施工的重要组成部分，梁模板施工必须抓好施工质量安全控制，只有施工安全得以保证，工程施工才能顺利推进。同时安全质量监督检查也是保证梁板模板施工质量的最科学合理的方法。通过安全质量监督检查及时发现施工过程的安全隐患，及时排除不稳定因素，快速采取有效措施，确保施工质量和安全。施工单位要委派专人做好施工安全管理监督工作，每道工序都要经过质量安全检测，确保达到预设目标和相关技术规范，检查人员还要制定专门的监督检查计划，有步骤、有重点的进行检查，在检查的过程中，将所有的内容都记录下来。发现问题，及时上报，如果问题比较棘手，还需要与设计单位等进行商讨。

3结论

在现代建筑工程中梁板模板施工十分重要，步骤繁多，所需要的技术要求及质量控制要点也很多。只有注重每一个细节和要点，深度挖掘技术人员的潜力，保证施工单位和个人的施工规范、安全，做好施工安全和质量安全的监督检查工作，才能确保建筑工程的整体质量安全。只有强化建筑工程中梁模板施工技术和质量控制，才能使建筑施工单位在竞争激烈的市场中站住脚跟，获得更大的发展空间，实现施工方和客户双方经济效益的最大化。

参考文献

[1]肖锋.现浇梁板模板在房建施工中的要求和质量控制[J].中国高新技术企业,2014(21):135-137.

[2]王晓红,本延霞.房建施工中现浇梁板模板的施工技术探究[J].建材与装饰,2012(8):83-84.

[3]马利苹.试论现场建筑施工技术及质量控制要点[J].建筑工程技术与设计,2015.

[4]李跃成.建筑工程中模板施工技术的应用分析[J].门窗，2015（3）.

[5]徐步青.试析房建施工中现浇梁板模板施工技术[J].科技创新与应用，2015（19）.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ddcbf35d2e0aca0a22ab9912.html