# 火灾对钢拱桥承载力影响及自动报警系统研究

### 论文摘要

钢拱桥是一种历史并不久远的桥型，是随着工业革命的兴起而大力发展出来的结构形式，以其强劲的力度感、优美的曲线造型在大跨径拱桥中赢得了一席之地。桥梁作为现代交通运输系统重要的组成部分，一旦发生火灾将会带来严重的经济损失和恶劣的社会影响，所以开展钢拱桥火灾后力学性能以及桥梁报警系统的研究很有必要。本文主要着重于研究高温对结构整体力学性能以及线形的影响，采用基于计算的结构抗火研究方法，建模计算时采用ANSYS有限元软件，对上承式钢拱桥拱上立柱及拱肋弦杆在局部受火情况的每一阶段进行了具体分析，另外提出了适用于桥梁的火灾自动报警系统，本文的主要研究工作如下：①对现有的高温下钢材热物理特性和力学性能变化规律，以及高温下钢材应力应变曲线进行了归纳与总结；②基于Rubert.A和Schaumann.P的试验建立有限元分析模型，并对结果进行比较分析，验证了ANSYS有限元软件的正确性以及所采用系数的准确性；③研究火灾下上承式钢拱桥桥面线形和拱肋线形，指出了变化规律并分析了跨中和1/4跨的拱上立柱在火灾作用下影响范围；④分析指出了火灾下拱上立柱和与受火立柱相应的拱肋内力的变化规律；⑤分析指出三种位置拱肋弦杆受火时的临界温度和屈服时间；⑥提出了一套适用于桥梁的火灾自动报警系统。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景

- 1.1.1 火灾的危害

- 1.1.2 桥梁抗火与报警系统研究意义

- 1.2 国内外桥梁抗火与报警系统研究现状

- 1.2.1 国内外抗火研究现状

- 1.2.2 国内外报警系统研究现状

- 1.3 桥梁抗火

- 1.3.1 桥梁抗火研究

- 1.3.2 钢拱桥抗火研究

- 1.4 本文的研究内容和目标

- 1.4.1 研究内容

- 1.4.2 研究目标

- 第二章 高温下钢材的材料特性

- 2.1 高温下钢材的热物理特性

- 2.1.1 钢材的热传导系数

- 2.1.2 钢材的比热

- 2.1.3 钢材的热膨胀系数

- 2.1.4 钢材的质量密度

- 2.2 高温下钢材的力学特性

- 2.2.1 屈服强度

- 2.2.2 弹性模量

- 2.2.3 泊松比

- 2.2.4 应力应变关系模型

- 2.3 本章小结

- 第三章 火源模型及热传导分析的有限单元法

- 3.1 火灾升温过程

- 3.2 火灾升温曲线

- 3.3 火灾的数值模拟方法

- 3.3.1 场模拟

- 3.3.2 区域模拟

- 3.3.3 经验模拟

- 3.4 传热学基本知识

- 3.4.1 温度场

- 3.4.2 热量传递的三种方式

- 3.5 热分析理论简介

- 3.5.1 稳态传热

- 3.5.2 瞬态传热

- 3.6 温度场的初始条件和边界条件

- 3.7 有限单元法在热分析中的应用

- 3.7.1 稳态热传导分析的有限单元法

- 3.7.2 瞬态传热的有限单元法

- 3.8 热变形与热应力计算

- 3.9 结构非线性有限元理论

- 3.9.1 屈服准则

- 3.9.2 加载准则

- 3.9.3 与 Mises 屈服条件相关的流动法则

- 3.9.4 热弹塑性有限元法

- 3.10 本章小结

- 第四章 钢拱桥火灾反应分析

- 4.1 ANSYS 有限元软件中的热结构分析

- 4.1.1 热分析模型

- 4.1.2 结构分析模型

- 4.1.3 实验算例验证计算

- 4.2 受火后对钢拱桥线形的影响分析

- 4.2.1 火灾对桥面线形影响

- 4.2.2 对拱肋线形的影响

- 4.3 火灾对钢拱桥承载力的影响

- 4.3.1 对钢拱桥立柱承载力的影响

- 4.3.2 立柱应力的影响

- 4.3.3 对钢拱桥拱肋承载力的影响

- 4.4 拱肋受火时临界温度的确定

- 4.4.1 拱肋单弦受火时临界温度

- 4.4.2 拱肋两根弦受火时临界温度

- 4.5 本章小结

- 第五章 桥梁火灾报警系统的设计

- 5.1 火灾自动报警系统原理

- 5.1.1 区域报警系统

- 5.1.2 集中报警系统

- 5.1.3 控制中心报警系统

- 5.2 桥梁火灾探测器选用

- 5.2.1 火灾探测器种类

- 5.2.2 适用于桥梁的火灾探测器选用

- 5.3 桥梁火灾控制器选用

- 5.3.1 火灾控制器种类

- 5.3.2 火灾报警控制器工作原理

- 5.4 桥梁火灾自动报警系统设计

- 5.4.1 报警系统的结构

- 5.4.2 报警系统的构成

- 5.4.3 平面系统设计

- 5.5 本章小结

- 第六章 结论与展望

- 6.1 本文主要成果

- 6.2 今后的展望

- 致谢

- 参考文献

- 攻读硕士期间发表的论文及参与的科研项目

### 相关论文文献

- [1].大节段拱肋提升整体稳定性精确控制理论分析[J]. 中小企业管理与科技(上旬刊) 2020(07)

- [2].大跨度渡槽拱肋浇筑技术在工程中的应用[J]. 江西水利科技 2020(04)

- [3].(92+3×152+92) m连续梁-拱拱肋施工技术研究[J]. 铁道标准设计 2020(S1)

- [4].提篮拱桥钢拱肋线型控制技术[J]. 钢结构 2017(02)

- [5].空间变截面钢拱肋加工工艺研究[J]. 天津建设科技 2017(01)

- [6].拱肋倾角对中承式拱桥受力的影响[J]. 低温建筑技术 2017(02)

- [7].怡园路飘带式系杆拱桥钢拱肋设计与安装[J]. 现代交通技术 2017(04)

- [8].桥梁拱肋测量系统与应用[J]. 科技风 2015(11)

- [9].系杆拱桥拱肋平卧法预制措施[J]. 科技展望 2015(20)

- [10].双曲拱桥拱肋局部构造非线性应力应变分析探究[J]. 华东公路 2020(02)

- [11].怡园路飘带式系杆拱桥混凝土拱肋设计与施工[J]. 黑龙江交通科技 2017(04)

- [12].三拱肋钢筋混凝土系杆拱桥设计计算要点[J]. 福建交通科技 2020(02)

- [13].装配式混凝土拱肋强迫合龙的可行性分析[J]. 现代交通技术 2017(01)

- [14].日本庄川大桥跨径190m拱肋合龙[J]. 世界桥梁 2017(03)

- [15].斜靠式拱肋系极限承载能力研究[J]. 广州大学学报(自然科学版) 2012(05)

- [16].斜靠式拱肋系侧倾失稳临界荷载计算方法[J]. 工程力学 2011(12)

- [17].钢管混凝土拱肋制造及线形控制[J]. 甘肃科技 2018(15)

- [18].L形拱肋加固拱桥受力机理研究[J]. 科学技术与工程 2017(06)

- [19].戴河大桥拱肋施工线形控制技术[J]. 施工技术 2011(08)

- [20].钢管拱竖转合拢拱肋调整[J]. 企业导报 2009(01)

- [21].328省道苏北灌溉总渠大桥钢拱肋安装工艺简介[J]. 公路交通技术 2009(S1)

- [22].连续梁-拱组合结构拱肋混凝土压注工艺[J]. 四川水泥 2019(11)

- [23].蚌埠闸分洪道钢管拱桥拱肋混凝土施工缺陷分析及处理[J]. 江淮水利科技 2017(02)

- [24].112m提篮拱通用拱肋定位计算优化研究[J]. 铁道建筑技术 2016(06)

- [25].高速铁路系杆拱桥拱肋施工技术[J]. 城市道桥与防洪 2012(05)

- [26].提篮拱桥拱肋线型控制[J]. 城市道桥与防洪 2012(07)

- [27].大跨度提篮拱桥拱肋安装及线型控制施工技术[J]. 铁道建筑技术 2010(01)

- [28].肋拱桥拱肋结构表观缺损状况评定标准研究[J]. 山西建筑 2009(24)

- [29].中承式钢管混凝土拱桥拱肋灌注方案设计及比选研究[J]. 北方交通 2019(11)

- [30].大跨度坦拱桥拱肋分叉处的三维仿真分析[J]. 城市道桥与防洪 2017(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ddcd193c0e80411b7518db22.html