# 沥青搅拌设备干燥滚筒热效率分析和结构优化设计

### 论文摘要

干燥技术在各个行业和领域都有着广泛的应用,是生产过程中耗能最大,污染最大的环节之一,因此干燥装备的节能和环保成为现今社会人们的关注点之一。论文研究了一种最常见的干燥装置——回转干燥滚筒装置,在沥青混合料搅拌设备上通常被称为干燥滚筒。干燥滚筒是沥青拌和设备的关键组成部分,也是路面施工中不可缺少的关键设备之一,主要作用是把沥青路面施工所需骨料的水分干燥并加热到施工规定的温度。在路面施工中,燃烧器燃烧产生的火焰和热气通过干燥滚筒直接与骨料接触进行干燥和加热,骨料多采用逆流加热的方式,产生的烟气通过后置除尘系统排入大气。所以,整个干燥过程中的能耗和污染成为现代路面施工行业亟待解决的问题。论文通过分析国内外干燥滚筒的发展状况,借鉴国内外相关技术,以市场上应用的某J2000型沥青搅拌站用干燥滚筒为研究实体,采用理论分析与软件仿真相结合的研究方法,同时对仿真结果进行了初步的试验验证,分析了影响干燥滚筒热效率的因素,综合理论分析和仿真分析结果,对干燥滚筒进行了结构优化设计,这对于研究回转滚筒干燥装置,提高干燥滚筒热效率,节约能源,降低排放,都具有现实意义。论文参照某J2000型沥青搅拌站用干燥滚筒,对干燥滚筒内颗粒运动进行了理论分析,并建立了干燥滚筒内部颗粒运动的数学模型,计算了干燥滚筒内提料叶片、持料量和物料在干燥滚筒内滞留时间,并分析了其影响因素；利用流体分析软件Fluent完成了对干燥滚筒内流场的数值模拟,通过试验对仿真结果进行了验证。通过分析干燥滚筒内温度场,压力场和速度场的变化规律,设计了不同区段提料叶片；在理论分析和仿真分析的基础上,确定了干燥滚筒各个参数的合理取值范围,对原有模型进行了结构优化设计,提高了干燥滚筒的热效率。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 国内外沥青拌和设备用干燥滚筒设备的现状

- 1.1.1 国外干燥滚筒设备的现状

- 1.1.2 国内干燥滚筒设备的现状

- 1.1.3 国内外沥青搅拌站生产厂商对干燥滚筒的研究现状

- 1.2 干燥新技术

- 1.3 主要研究内容和方法

- 第二章 干燥滚筒内颗粒物料运动分析

- 2.1 提料叶片结构及其型式的选择

- 2.1.1 提料叶片的结构

- 2.1.2 提料叶片型式的选择

- 2.2 颗粒物料的运动分析

- 2.2.1 干燥滚筒内部颗粒运动参数计算模型

- 2.2.2 填充率的计算

- 2.2.3 物料滞留时间的计算

- 2.2.4 提料叶片持料量计算

- 2.3 影响因素分析

- 2.3.1 滞留时间分析

- 2.3.2 持料量分析

- 2.4 本章小结

- 第三章 干燥滚筒热力学参数计算及热效率分析

- 3.1 干燥的传热和传质方程的建立

- 3.2 干燥过程的热力学描述——干燥动力学特性曲线

- 3.3 干燥滚筒的耗热量Q

- 3.4 干燥滚筒热效率分析

- 3.5 本章小结

- 第四章 干燥滚筒内部流场的仿真分析

- 4.1 CFD软件简介

- 4.2 问题的提出

- 4.3 干燥滚筒内流体流动的控制方程

- 4.4 干燥滚筒内流场和传热过程的数值模拟

- 4.4.1 建立干燥滚筒的仿真模型

- 4.4.2 干燥滚筒内流场的仿真计算

- 4.4.3 仿真结果的后处理

- 4.4.4 仿真结果的工业试验验证

- 4.4.5 干燥滚筒结构参数对其流场分布和传热过程的影响分析

- 4.5 仿真分析结论

- 4.6 本章小结

- 第五章 J2000型干燥滚筒改进设计

- 5.1 主要设计参数的选择

- 5.1.1 干燥滚筒生产能力的选择

- 5.1.2 干燥滚筒转速的选择

- 5.1.3 干燥滚筒安装倾角的选择

- 5.1.4 干燥滚筒内径和长度参数的选择

- 5.1.5 干燥滚筒不同区段的长度选择

- 5.1.6 不同区段提料叶片型式选择

- 5.2 新型J2000型干燥滚筒结构设计

- 5.3 新型J2000干燥滚筒计算机仿真分析

- 5.4 本章小结

- 第六章 结论与展望

- 6.1 主要的研究结论

- 6.2 建议与展望

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间取得的研究成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].带式输送机换向滚筒的优化设计研究[J]. 机械管理开发 2020(08)

- [2].花样玩滚筒[J]. 儿童与健康 2018(Z2)

- [3].会唱歌的健身滚筒[J]. 小星星(低年级版) 2011(03)

- [4].基于ANSYS换向滚筒的结构改进及优化[J]. 内燃机与配件 2020(22)

- [5].电动滚筒在煤矿生产中的改造应用[J]. 当代化工研究 2020(04)

- [6].新型电动滚筒试验装置的改进与应用[J]. 煤矿机械 2020(07)

- [7].永磁直驱电动滚筒带式输送机应用分析[J]. 江西化工 2020(03)

- [8].电动滚筒代替刮板机在煤矿配煤系统的应用[J]. 科技创新导报 2017(25)

- [9].自清煤滚筒的优化设计[J]. 煤矿机械 2019(12)

- [10].永磁同步电动滚筒在矿用带式输送机的应用[J]. 能源与节能 2017(06)

- [11].采煤机鼓形破碎滚筒的设计[J]. 煤矿机械 2020(04)

- [12].电镀用微型滚筒的设计和制作[J]. 电镀与涂饰 2008(04)

- [13].印刷机的滚筒结构及中心距的调整[J]. 科技传播 2015(03)

- [14].煤矿用YDB型电动滚筒的优化设计[J]. 煤矿机电 2009(06)

- [15].柔性滚筒设计方法的分析[J]. 装备维修技术 2020(02)

- [16].基于ANSYS Workbench的带式输送机滚筒优化设计[J]. 煤矿机电 2017(01)

- [17].多滚筒驱动带式输送机的驱动参数计算[J]. 矿山机械 2008(03)

- [18].JC90DB绞车滚筒的设计与分析[J]. 内燃机与配件 2019(03)

- [19].我国发明1种加工淡水鱼的卧式多级滚筒去鳞设备及其去鳞方法[J]. 中国食品学报 2014(10)

- [20].新型重型滚筒的设计[J]. 煤矿现代化 2013(03)

- [21].矿井提升机滚筒的检修与维护[J]. 同煤科技 2013(03)

- [22].斗轮堆取料机电动滚筒改造[J]. 华电技术 2011(11)

- [23].基于正交实验的输送带滚筒安装参数优化设计[J]. 湖南科技大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [24].水冷滚筒的关键零部件研制[J]. 机床与液压 2011(14)

- [25].多滚筒驱动胶带输送机的驱动参数计算[J]. 煤炭技术 2009(05)

- [26].卧式滚筒的浸没方式[J]. 电镀与精饰 2008(09)

- [27].带式输送机转弯装置转向滚筒结构优化设计[J]. 煤矿机械 2020(08)

- [28].输送机用大带宽滚筒的分析[J]. 煤矿机械 2012(05)

- [29].混龄区域活动:趣味滚筒[J]. 福建教育 2016(Z7)

- [30].落地式多绳摩擦提升机滚筒绳衬更换的探讨[J]. 山东煤炭科技 2013(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ddd9b79a09aaa90be2cf36c4.html