# 对高层建筑基础埋置深度及嵌固端选取问题的探讨

### 论文摘要

随着高层建筑在我国的迅速发展,建筑高度不断增加,建筑类型与功能愈来愈复杂,使得结构类型与体系、结构分析更加多样化和复杂化。作为高层建筑地基与基础设计的两个重要环节,基础埋置深度的确定和嵌固端的选取不仅对基础本身有重要影响,而且还影响到整个建筑物的结构分析计算。从工程设计现状来看,基础埋置深度的确定和结构嵌固端的选取仍然存在很多问题,本文针对这些问题进行了详细讨论。本文对高层建筑基础埋置深度确定及结构嵌固端选取的主要影响因素进行了深入分析,提出了合理确定基础埋置深度及选取嵌固端的技术措施,并结合工程实践,对此进行了进一步说明。主要研究结论如下。1)从设计规范、规程入手,根据建筑物的高度、体型(高宽比)、用途、有无地下室、设备基础和地下设施,分析基础的选型和构造要求,综合分析确定埋置深度。2)在确定基础埋置深度时应进行地基承载力、地基变形和地基稳定性的验算。要分别考虑基础埋深对建筑结构的动力特性以及地震时产生的地基震陷的影响。3)确定基础埋深,要综合考虑工程地质条件,通过工程造价分析及施工方法的选择和比较后,确定合理的基础埋深。4)考虑上部结构嵌固于基础结构或地下室结构上时,应使基础结构或地下室结构保持弹性工作状态。5)无地下室小高层钢筋混凝土框架结构,要特别注意嵌固端高于基础顶面时的技术分析及处理措施。带有地下室的高层建筑嵌固端的选取首先应建立考虑共同作用的弹簧刚度法和嵌固水平位移法的计算模型。6)对于抗震设防的高层建筑,要根据上部结构对嵌固部位的要求来合理选取结构嵌固端。7)在选取结构嵌固端时,要重视和认真分析不同结构分析计算软件在模型分析上的差异对结构嵌固端的选取产生的不同影响。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 "高层建筑基础埋置深度确定"、"结构嵌固端选取"的重要性

- 1.1.1 确定高层建筑基础埋置深度的意义

- 1.1.2 高层建筑结构嵌固端的作用

- 1.2 国内研究现状

- 1.2.1 合理确定基础埋置深度的研究现状

- 1.2.2 合理选取结构嵌固端的研究现状

- 1.3 国外研究现状

- 1.3.1 合理确定基础埋置深度的研究现状

- 1.3.2 合理选取结构嵌固端的研究现状

- 1.4 现行规范、规程的相关规定

- 1.4.1 对确定基础埋置深度的规定

- 1.4.2 对选取结构嵌固端的规定

- 1.5 本文所做的主要工作

- 第二章 高层建筑结构基础埋置深度的确定

- 2.1 确定基础埋置深度的主要影响因素

- 2.1.1 地基承载力和变形

- 2.1.2 地基基础与上部结构组成的相互作用体系的动力反应

- 2.1.3 高层建筑体型差异

- 2.1.4 工程地质水文条件及地形

- 2.1.5 建筑物使用功能

- 2.1.6 高层建筑结构类型、基础型式和构造要求

- 2.1.7 抗震设防烈度和设计基本地震加速度

- 2.1.8 工程造价及施工方法的选择

- 2.2 高层建筑确定合理基础埋置深度的技术分析及处理措施

- 2.2.1 规范对高层建筑基础埋深规定的分析

- 2.2.2 根据建筑物的用途选取基础埋深

- 2.2.3 根据地基承载力、变形和稳定性的验算确定基础埋深

- 2.2.4 基础埋深对建筑结构动力反应性质的影响

- 2.2.5 确定基础埋深要认真分析工程地质条件

- 2.2.6 注意地下水的埋藏条件和动态

- 2.2.7 地基冻融对确定基础埋深虑的影响

- 2.2.8 确定基础埋深要根据场地地质环境条件采取必要的措施

- 2.2.9 根据抗浮要求确定基础埋深

- 2.2.10 通过工程造价分析及施工方法的选择确定基础埋深

- 2.2.11 利用概念设计理念确定基础埋深

- 第三章 高层建筑结构嵌固端的选取

- 3.1 选取结构嵌固端的主要影响因素

- 3.1.1 工程地质水文条件

- 3.1.2 基础埋置深度

- 3.1.3 基础结构型式

- 3.1.4 有无地下室

- 3.1.5 首层楼面活荷载

- 3.1.6 基坑支护条件、支护方式及施工回填要求和方式

- 3.1.7 不同结构计算软件对结构嵌固端选取

- 3.2 高层建筑合理选取嵌固端的技术分析及处理措施

- 3.2.1 无地下室小高层钢筋混凝土框架结构嵌固端选取

- 3.2.2 有地下室高层结构嵌固端选取的技术分析及处理方法

- 3.2.3 根据上部结构对嵌固部位的要求选取嵌固端

- 3.2.4 通过分析上下部结构平面投影面积比确定嵌固端

- 3.2.5 大底盘多塔楼结构体系嵌固端的选取措施

- 3.2.6 设置抗震缝解决复杂高层建筑嵌固端的选取

- 3.2.7 超高层结构嵌固端的选取应保持谨慎的态度

- 3.2.8 分析不同结构计算软件在建立模型上的差异确定嵌固端

- 3.2.9 选取结构嵌固端要充分考虑多层地下室结构的延性要求

- 第四章 工程实例

- 4.1 某大底盘多塔楼结构嵌固层的选取

- 4.1.1 工程概况

- 4.1.2 嵌固端的判断条件及计算分析

- 4.1.3 嵌固端的技术处理措施

- 4.1.4 调整结构布置和构造满足将地下室作为上部多塔楼的嵌固端

- 4.2 某筒中筒超限高层结构基础埋置深度的确定

- 4.2.1 工程概况

- 4.2.2 结构布置情况

- 4.2.3 基础埋置深度的确定

- 第五章 结论

- 致谢

- 参考文献

- 在学期间发表的论著及取得的科研成果

### 相关论文文献

- [1].高层建筑基础埋置深度不足问题的探讨[J]. 低温建筑技术 2011(02)

- [2].基础埋置深度的选择[J]. 内蒙古科技与经济 2008(06)

- [3].基础埋置深度的确定与应用[J]. 科技信息 2012(23)

- [4].地基承载力特征值宽度和深度修正原理分析及工程应用[J]. 建筑结构 2017(15)

- [5].基础埋置深度和底层计算高度的确定[J]. 陕西建筑 2008(01)

- [6].高层结构设计中相关问题的探讨[J]. 中国建材科技 2012(04)

- [7].高层建筑基础埋置深度的技术研究[J]. 现代装饰(理论) 2014(05)

- [8].《建筑地基基础设计规范》(GB50007—2002)条文解疑[J]. 湖北水利水电职业技术学院学报 2010(03)

- [9].桥梁浅基础埋置深度的模糊确定[J]. 黑龙江科技信息 2009(16)

- [10].河床铺砌地段桥梁墩台基础埋置深度研究[J]. 科技创新导报 2008(04)

- [11].浅谈基础埋置深度d的取值[J]. 科技信息 2014(05)

- [12].河床铺砌地段桥梁墩台基础埋置深度确定方法的探讨[J]. 铁道建筑 2008(03)

- [13].地基承载力深度修正应注意的问题[J]. 山西建筑 2013(15)

- [14].浅谈高层建筑的基础埋置深度[J]. 中国商界(上半月) 2010(12)

- [15].基础埋置深度取值计算[J]. 中国勘察设计 2014(05)

- [16].关于地基承载力深度修正的探讨[J]. 建材与装饰 2016(03)

- [17].浅谈岩石地基上的高层建筑基础埋深设计[J]. 能源技术与管理 2014(06)

- [18].高层住宅基础优化设计实例[J]. 广东土木与建筑 2011(11)

- [19].高层建筑基础构造防水底板设计[J]. 建筑结构学报 2009(S1)

- [20].建筑结构设计中结构方案与基础设计的优化探析[J]. 四川水泥 2019(02)

- [21].地基承载力深度修正原理及基础埋深取值探讨[J]. 陕西理工大学学报(自然科学版) 2020(04)

- [22].尼伯特台风引起桥涵水毁调查及计算分析[J]. 福建交通科技 2017(01)

- [23].高楼大厦为何要修建防空地下室[J]. 生命与灾害 2016(05)

- [24].高层建筑施工技术探讨[J]. 科技与企业 2013(10)

- [25].小议地基与基础在工业建筑抗震设计中的重要性[J]. 粮食与食品工业 2015(03)

- [26].复合基坑支护设计与施工分析[J]. 中华民居(下旬刊) 2014(07)

- [27].圆形浅基础承载力计算新模型及验证[J]. 岩土工程技术 2009(04)

- [28].结构设计有关问题探讨[J]. 福建建筑 2015(07)

- [29].高层建筑基础埋置深度不足时的结构设计[J]. 福建建设科技 2014(04)

- [30].裙板消能工设计中应注意的几个问题[J]. 甘肃水利水电技术 2009(09)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/de011f7e65d64f64fb480361.html