# NiO薄膜制备及特性研究

### 论文摘要

氧化镍是具有典型的3d电子结构的半导体氧化物,是一种P型氧化物材料,它的禁带宽度在3.0-4.0eV之间。由于NiO薄膜具有很好的化学稳定性,较好的光学,电学和磁学特性,被广泛应用于电致变色器件,电池电极,气体传感器及智能窗等领域。制备NiO薄膜的方法有很多,比如磁控溅射,电子束蒸发,溶胶-凝胶,分子束外延等。在这些方法中,反应磁控溅射法是应用较为广泛的一种,薄膜的性质与一定溅射条件有关,如反应气体的比例,溅射压强,溅射功率和衬底温度等。本论文采用射频磁控溅射法在不同溅射电压,不同氧氩比下制备了NiO薄膜,并对所得薄膜进行测试:分别用X射线衍射仪（XRD）,紫外-可见（UV-VIS）分光光度计,四探针范德堡法研究了薄膜的结构,光学,电学等特性。同时对退火后薄膜的光学和电学特性进行了初步探讨,给出了实验结论。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 目录

- 第一章 绪论

- 1.1 透明导电薄膜的研究现状

- 1.2 透明导电薄膜的应用

- 1.3 透明导电薄膜的发展方向

- 1.4 本论文的研究意义和主要研究内容

- 第二章 NiO薄膜性质和制备技术

- 2.1 NiO薄膜性质

- 2.2 NiO薄膜的制备技术

- 第三章 射频磁控溅射法制备NiO薄膜

- 3.1 磁控溅射法原理

- 3.2 磁控溅射特点

- 3.3 NiO陶瓷靶的制备

- 3.4 磁控溅射法制备NiO薄膜

- 3.5 NiO成膜过程

- 3.6 生长工艺参数对NiO薄膜的影响

- 3.7 NiO薄膜性质表征手段

- 第四章 溅射电压对NiO薄膜性质的影响

- 4.1 溅射电压对NiO薄膜结构的影响

- 4.2 溅射电压对NiO薄膜光学透过率的影响

- 4.3 溅射电压对NiO薄膜光学带隙的影响

- 4.4 溅射电压对NiO电学特性的影响

- 第五章 氧氩比对NiO薄膜性质的影响

- 5.1 氧氩比对NiO薄膜结构特性的影响

- 5.2 氧氩比对NiO薄膜光学透过率的影响

- 5.3 氧氩比对NiO薄膜光学带隙的影响

- 5.4 氧氩比对NiO薄膜电学特性的影响

- 第六章 退火对NiO薄膜性质影响的初步探讨

- 6.1 退火对NiO薄膜结构特性的影响

- 6.2 退火对NiO薄膜光学透过率的影响

- 6.3 退火对NiO薄膜光学带隙的影响

- 6.4 退火对NiO薄膜电学特性的影响

- 结论

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].溅射设备腔室处理工艺的优化研究[J]. 电子与封装 2016(04)

- [2].片阻端面垂直溅射研究[J]. 电子质量 2015(06)

- [3].超高速正撞击溅射物实验与仿真研究[J]. 高压物理学报 2012(06)

- [4].离子溅射在奥氏体不锈钢离子渗氮中的应用[J]. 金属热处理 2009(06)

- [5].离子溅射银对光电协同灭青霉菌的影响[J]. 农业工程学报 2017(06)

- [6].溅射能量对WC/a-C:H薄膜结构与性能的影响[J]. 中国有色金属学报 2018(05)

- [7].表面粗糙度对面向等离子体钨材料溅射的影响[J]. 核聚变与等离子体物理 2015(02)

- [8].择优溅射对深度剖析谱和深度分辨率的影响[J]. 真空 2013(01)

- [9].基于响应曲面法的溅射沉积薄膜工艺参数优化[J]. 工具技术 2017(07)

- [10].钼溅射靶材的应用、制备及发展[J]. 中国钼业 2011(02)

- [11].在钛酸锶钡体材上溅射厚铜膜工艺[J]. 新技术新工艺 2008(06)

- [12].高氮含量钠杂氮团簇的生成与检测[J]. 火炸药学报 2020(02)

- [13].国内溅射靶材行业视角下镍钒溅射靶材的制备及应用探讨[J]. 中国建材科技 2017(03)

- [14].熔铸法制备贫铀溅射靶片[J]. 产业与科技论坛 2014(13)

- [15].磁控溅射氧化钛薄膜在不同溅射温度下的光电性能研究[J]. 电子器件 2010(05)

- [16].溅射靶材的制备及发展趋势[J]. 新疆有色金属 2008(05)

- [17].溅射压强对低阻高透过率掺钛氧化锌透明导电薄膜的影响[J]. 人工晶体学报 2010(01)

- [18].溅射参数对合金表面硬质膜层性能影响的研究现状[J]. 热加工工艺 2020(20)

- [19].气体火花开关电极的溅射特性[J]. 高电压技术 2018(06)

- [20].对“论‘太湖冲击坑溅射物’”一文的答复[J]. 高校地质学报 2012(02)

- [21].铝溅射沉积速率与刻蚀槽深度变化关系研究[J]. 真空科学与技术学报 2018(07)

- [22].溅射环境下影响硅薄膜晶化的因素[J]. 表面技术 2011(03)

- [23].溅射气压对直流电源磁控溅射制备掺铝氧化锌薄膜性能的影响[J]. 人工晶体学报 2010(S1)

- [24].第十九讲 真空溅射镀膜[J]. 真空 2015(01)

- [25].溅射压强对钛镓共掺杂氧化锌透明导电薄膜性能的影响[J]. 液晶与显示 2011(01)

- [26].溅射技术在SiC薄膜沉积中的应用和工艺研究进展[J]. 表面技术 2008(02)

- [27].溅射靶功率对W-C:H薄膜结构与摩擦学性能的影响[J]. 表面技术 2017(11)

- [28].原位溅射型单次试开密码鉴别电路[J]. 强激光与粒子束 2016(11)

- [29].溅射压强对光伏玻璃表面二氧化钛自清洁薄膜润湿性的影响[J]. 甘肃科技 2020(04)

- [30].溅射角度对氧化铬薄膜性能结构的影响[J]. 真空科学与技术学报 2008(S1)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/de0a9084bf22f8d951060d1b.html