# 多晶稀土六硼化物阴极的制备、结构与性能研究

### 论文摘要

稀土六硼化物是一种在现代高科技中被广泛应用的优秀热电子发射阴极材料。然而,目前对稀土六硼化物的研究还主要集中在二元硼化物LaB6的制备、结构与应用上,对其他二元、多元稀土硼化物的研究较少。稀土六硼化物的传统烧结制备方法存在烧结温度高、烧结时间长、晶粒粗大、发射性能较低等缺点。本论文详细介绍了采用放电等离子烧结（SPS）新技术,分别以固相和液相反应烧结法制备多种二元、三元稀土六硼化物多晶块体材料并分析其结构与性能的研究工作。其中二元稀土六硼化物以LaB6和CeB6为主要研究对象,同时也涉及SmB6、NdB6等。三元稀土六硼化物则选择了La掺杂（La基）和Ba掺杂（Ba基）两类多晶阴极材料,分子式分别为:(LaxR1-x)B6和(BaxR1-x)B6,其中R为Sm、Ce、Nd等稀土金属元素。采用SPS固相烧结方法,以碳化硼反应法制备的LaB6粉末为原料,制备了高致密、高性能的LaB6阴极材料。确定了SPS固相烧结的最佳工艺为,压力50 MPa,烧结温度1650℃,保温时间10 min。样品的相对密度为96.2%,维氏硬度达到17.2 GPa,抗弯强度达到203.2 MPa。脉冲发射性能测试表明,1600℃,阴极与阳极间电压达到1 KV时,脉冲发射电流密度达27.67 A·cm-2。样品的理查生功函数ΦR和发射常数AR分别为2.24 eV和2.3 A·cm-2·K-2。研究表明,与传统热压烧结方法相比,SPS固相烧结提高了LaB6的力学性能和发射性能,并明显降低了致密化过程中的烧结温度、缩短了烧结时间。采用SPS反应液相烧结方法,以微米硼粉和直流电弧法制备的稀土金属氢化物纳米粉末为原料,制备了LaB6、CeB6、NdB6、SmB6等二元稀土六硼化物细晶块体阴极材料。EBSD分析表明,在一定的烧结条件下,样品均形成了有利于发射性能提高的（100）择优取向。研究表明,与传统热压烧结相比,SPS反应液相烧结将反应合成和致密化过程合二为一,促进了致密化,提高了烧结体的性能。当阴极表面温度为1873 K,电压达到1 KV时,LaB6和CeB6的发射电流密度分别为36.1和40.5 A·cm-2。样品的理查生功函数ΦR分别为1.98 eV,1.94 eV,理查生发射常数AR分别为1.24和0.46 A·cm-2·K-2。发射性能数据表明,SPS制备的具有（0 0 1）择优取向的稀土六硼化物阴极的发射性能超过了现有文献报导的最高水平。采用SPS反应液相烧结方法,制备了(LaxR1-x)B6和(BaxR1-x)B6两类三元稀土六硼化物块体阴极材料。XRD分析表明,(LaxSm1-x)B6和(SmxBa1-x)B6为替代式单相固溶体,而其他三元(BaxR1-x)B6为两相混合材料。SPS制备的三元稀土六硼化物阴极材料例如(La0.6Sm0.4)B6,(La0.6Ba0.4)B6等均具有优异的发射性能,而且这些三元稀土六硼化物大多在中低温区具有比LaB6更高的发射性能,因此适合中低温区工作的阴极。此外,三元稀土六硼化物的电阻率均远大于LaB6的电阻率,电阻率的提高有利于稀土六硼化物在直热式阴极方面的应用。采用SPS反应液相烧结的方法,以纳米B粉末及氢直流电弧法制备的稀土金属纳米粉末为原料,增大烧结压力到80 MPa,分别在1300和1400℃保温5 min成功制备了LaB6和(La0.6Ba0.4)B6纳米晶块体。EBSD分析表明样品均形成了有利于提高发射性能的（3 1 0）,和（2 1 0）择优取向。当阴极表面温度为1873 K,电压达到1 KV时,LaB6和(La0.6Ba0.4)B6的发射电流密度分别为56.81和43.74 A·cm-2。样品的理查生功函数ΦR分别为1.55 eV和1.83 eV,理查生发射常数AR分别为0.09 A·cm-2·K-2和0.48 A·cm-2·K-2。本论文的研究工作表明,采用SPS方法制备的多晶RB6阴极在相对密度、力学性能和电子发射性能等诸多方面均优于传统烧结方法制备的样品。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 热发射原理与热电子阴极材料

- 1.2 稀土六硼化物阴极的基本性质及应用

- 6多晶的传统制备方法及存在的问题'>1.3 RB6多晶的传统制备方法及存在的问题

- 1.4 稀土六硼化物的研究进展

- 1.5 本课题的研究思路、意义

- 1.6 本课题的研究内容

- 第2章 实验原理及方法

- 2.1 样品制备

- 6多晶块体'>2.1.1 SPS固相烧结LaB6多晶块体

- 6块体'>2.1.2 SPS反应液相烧结制备多晶二元、三元RB6块体

- 6烧结体的物相、结构表征'>2.2 RB6烧结体的物相、结构表征

- 2.2.1 物相及化学成分分析

- 2.2.2 微观形貌分析

- 2.2.3 晶体取向分析

- 6烧结体的力学性能分析'>2.3 RB6烧结体的力学性能分析

- 6烧结块体的电学性能分析'>2.4 RB6烧结块体的电学性能分析

- 2.4.1 电阻率的测试

- 2.4.2 电子发射特性的测试

- 6多晶块体'>第3章 SPS固相烧结制备LaB6多晶块体

- 3.1 引言

- 3.2 实验设备及材料

- 3.3 实验过程

- 3.4 实验结果及分析

- 3.4.1 烧结时间

- 3.4.2 相及微观结构分析

- 3.4.3 力学性能分析

- 3.4.4 脉冲发射特性分析

- 3.5 本章小结

- 6细晶块体'>第4章 SPS反应液相烧结制备二元RB6细晶块体

- 4.1 引言

- 4.2 稀土纳米粉末的制备及表征

- 4.2.1 稀土纳米粉末的制备

- 4.2.2 稀土氢化物纳米粉末的TEM形貌

- 4.3 制备流程及烧结原理

- 4.3.1 制备实验过程

- 4.3.2 烧结反应原理

- 4.4 实验结果与分析

- 6的制备、结构与性能'>4.4.1 LaB6的制备、结构与性能

- 6的制备、结构与性能'>4.4.2 CeB6的制备、结构与性能

- 6和SmB6的制备、结构与性能'>4.4.3 NdB6和SmB6的制备、结构与性能

- 4.5 本章小结

- 6细晶块体'>第5章 SPS反应液相烧结制备多元RB6细晶块体

- 5.1 引言

- 5.2 纳米粉末的制备及表征

- 5.3 实验过程

- 5.4 实验结果与分析

- 6的制备、结构与性能'>5.4.1 La基多元RB6的制备、结构与性能

- 6的制备、结构与性能'>5.4.2 Ba基多元RB6的制备、结构与性能

- 5.5 本章小结

- 6纳米晶块体'>第6章 SPS反应液相烧结制备RB6纳米晶块体

- 6.1 引言

- 6纳米晶块体的结构与性能'>6.2 SPS烧结LaB6纳米晶块体的结构与性能

- 6.2.1 实验过程

- 6.2.2 实验结果与分析

- xBa1-x)6纳米晶块体的结构与性能'>6.3 SPS烧结(LaxBa1-x)6纳米晶块体的结构与性能

- 6.3.1 实验过程

- 6.3.2 实验结果与分析

- 6阴极发射性能的对比分析'>6.4 各种方法制备RB6阴极发射性能的对比分析

- 6.5 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读博士学位期间所发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].单相硼化物的制备及摩擦磨损性能研究[J]. 润滑与密封 2020(11)

- [2].三元硼化物金属陶瓷的研究进展[J]. 粉末冶金工业 2008(04)

- [3].具有层状结构过渡金属硼化物硬度机理的研究[J]. 大学物理实验 2019(06)

- [4].三元硼化物系堆焊合金的研究进展[J]. 精密成形工程 2017(05)

- [5].茂金属/有机硼化物催化体系催化1-癸烯聚合[J]. 化学反应工程与工艺 2015(04)

- [6].系列阳离子硼化物的研究进展[J]. 计算机与应用化学 2015(08)

- [7].三元硼化物基金属陶瓷涂层的制备、应用与发展[J]. 科技信息 2012(01)

- [8].钛硼化物的结构、力学和电子性质的第一性原理研究(英文)[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2011(07)

- [9].稀土六硼化物的研究进展[J]. 中国材料进展 2020(02)

- [10].过渡金属硼化物的结构与性质[J]. 物理学报 2017(03)

- [11].金属硼化物的合成与应用[J]. 辽宁化工 2008(05)

- [12].二元钒硼化物的反应合成及其放电性能[J]. 无机材料学报 2017(04)

- [13].感应加热三元硼化物金属陶瓷涂层的组织和性能[J]. 表面技术 2016(09)

- [14].金属硼化物及其复合材料的合成工艺和市场应用[J]. 辽宁化工 2014(06)

- [15].12种二硼化物的电子结构研究[J]. 廊坊师范学院学报(自然科学版) 2009(01)

- [16].轻金属硼化物体系及应用研究进展[J]. 材料开发与应用 2010(02)

- [17].固相反应法制备三元硼化物陶瓷涂层的耐磨性研究[J]. 中国陶瓷 2009(10)

- [18].3d过渡金属四硼化物研究进展[J]. 燕山大学学报 2015(06)

- [19].过渡金属硼化物的实验研究现状与趋势[J]. 贵金属 2014(02)

- [20].过渡金属硼化物超硬材料的研究进展[J]. 稀有金属 2013(04)

- [21].大力发展硼化物金属陶瓷[J]. 辽宁化工 2014(08)

- [22].感应加热三元硼化物陶瓷涂层的组织及界面结构[J]. 热加工工艺 2010(20)

- [23].坡缕石对三元硼化物陶瓷涂层磨损的影响[J]. 兵器材料科学与工程 2012(01)

- [24].硼化物分散工艺对Mg-Li基复合材料组织与性能的影响[J]. 粉末冶金材料科学与工程 2015(06)

- [25].坡缕石对三元硼化物陶瓷涂层磨损性能的影响[J]. 表面技术 2012(01)

- [26].硼化物陶瓷基涂层制备技术的研究进展[J]. 热喷涂技术 2012(01)

- [27].过渡金属硼化物的制备工艺及其应用[J]. 无机盐工业 2012(11)

- [28].电位滴定求导法测定硼化物中硼含量[J]. 化学分析计量 2018(01)

- [29].5d过渡金属二硼化物的结构和热、力学性质的第一性原理计算[J]. 物理学报 2013(04)

- [30].Mo-Ni-B系三元硼化物制备与性能研究评述[J]. 表面技术 2016(11)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/de0b6e9e5b9641439ca73d58.html