# 静电纺丝素蛋白及制备增强型复合纳米纤维的研究

### 论文摘要

静电纺丝是制备超细纤维和纳米纤维的一种常用方法,以天然或者合成聚合物为原料,可以制备出直径从几十纳米至几微米的纤维。静电纺丝的过程是在高压的条件下使聚合物产生带点射流,射流在电场中被拉伸,溶剂挥发,凝固形成纤维收集在接收板上。利用静电纺丝制备的纳米纤维所构成的膜具有三维多孔结构,比表面积大且孔隙率高,可以应用在组织工程支架及生物医用材料领域。本课题以再生丝素蛋白（SF）为基质,桑皮纳米纤维素晶须（CNW）为增强剂,采用静电纺丝的方法制备了增强型再生丝素蛋白复合纳米纤维。桑蚕丝素蛋白是一种天然的高分子材料,具有良好的生物相容性、氧气和水蒸气渗透性、生物可降解性并且在体内有最小的炎症反应等优点,所以被视为理想的生物材料,但再生丝纤维的力学性能与天然的蚕丝纤维或者蜘蛛丝相比,还有一定的差距,所以进一步改善再生丝纤维的力学性能具有重要的研究意义。本课题研究主要包括以下两个方面:首先研究了纺丝液质量分数、电压、极距、纺丝液流速和电导率等因素对静电纺再生丝素蛋白纳米纤维直径和形貌的影响,找出最佳的工艺条件,并且探讨了经乙醇处理后的纤维结构和性能的变化。结果表明:纤维直径随纺丝液质量分数的增大而增大,随电压的增大而减小,随极距和纺丝液流速及电导率的变化直径都有不同的变化,经过乙醇处理后纤维结构β折叠结构的比例明显提高;其次,选用桑皮纳米纤维晶须作为增强剂,因为纳米纤维素晶须的杨氏模量和抗张强度比纤维素有指数级的增长,已被用作复合材料、电极等的纳米增强剂,以甲酸为溶剂,将桑皮纳米纤维素晶须和再生丝素蛋白以不同的比例在适当的工艺条件下进行混纺,制备了CNW/SF增强型复合纳米纤维。利用FE-SEM研究了CNW/SF复合纳米纤维的形貌和直径变化。结果表明,随着添加CNW的量不同,纳米纤维的直径从250 nm减小到75～160 nm,且纤维表面比较光滑。通过TEM研究了CNW在纳米纤维中的取向分布,可以观察到CNW在纳米纤维中沿着轴向分布。通过拉伸试验机对复合纤维进行力学性能测试,结果表明,加入CNW后纳米纤维的力学性能得到了显著的提高,当CNW的含量为2%时,纤维的拉伸强度和杨氏模量增加了约2倍。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 静电纺制备纳米纤维的研究进展

- 1.1.1 静电纺丝的基本原理

- 1.1.2 静电纺丝的影响因素

- 1.1.3 静电纺丝制备纳米纤维研究的现状

- 1.2 再生丝素蛋白静电纺丝的研究进展

- 1.2.1 再生丝素蛋白的结构与性能

- 1.2.2 再生丝素蛋白的静电纺丝

- 1.3 静电纺制备增强型复合纳米纤维的研究进展

- 1.3.1 静电纺制备各种增强型复合纳米纤维

- 1.3.2 静电纺制备增强丝素蛋白复合纳米纤维

- 1.4 本课题的研究目的及主要研究内容

- 1.4.1 研究目的及创新点

- 1.4.2 研究内容

- 第二章 纺丝工艺条件对静电纺再生丝素纤维形貌和直径的影响

- 2.1 实验材料与方法

- 2.1.1 实验材料与仪器

- 2.1.2 再生丝素膜的制备

- 2.1.3 静电纺丝制备再生丝素纳米纤维

- 2.1.4 再生丝素纳米纤维的后处理及形貌表征

- 2.2 结果与讨论

- 2.2.1 工艺参数对丝素蛋白纳米纤维的形貌和直径的影响

- 2.2.1.1 纺丝液质量分数对丝素蛋白纳米纤维的形貌和直径的影响

- 2.2.1.2 纺丝电压对丝素蛋白纳米纤维的形貌和直径的影响

- 2.2.1.3 接收距离对丝素蛋白纳米纤维的形貌和直径的影响

- 2.2.1.4 纺丝流速对丝素蛋白纳米纤维的形貌和直径的影响

- 2.2.1.5 NaCl 含量对丝素蛋白纳米纤维的形貌和直径的影响

- 2.2.2 丝素蛋白纳米纤维的性能

- 2.2.2.1 丝素蛋白纳米纤维结构变化

- 2.2.2.2 丝素蛋白纳米纤维膜吸水透湿性

- 2.2.2.3 丝素蛋白纳米纤维力学性能

- 2.3 本章小结

- 第三章 桑皮纳米纤维素晶须/再生丝素蛋白增强型复合纳米纤维的制备和性能研究

- 3.1 引言

- 3.2 实验材料与方法

- 3.2.1 实验材料与仪器

- 3.2.2 再生丝素蛋白/甲酸/桑皮纳米纤维素晶须复合纳米纤维的制备

- 3.2.2.1 再生丝素蛋白/甲酸/桑皮纳米纤维素晶须三元溶液的制备

- 3.2.2.2 再生丝素蛋白/甲酸/桑皮纳米纤维素晶须复合纳米纤维的制备

- 3.2.3 桑皮纳米纤维素晶须/再生丝素蛋白增强型复合纳米纤维形貌观察

- 3.2.3.1 桑皮纳米纤维晶须形貌观察

- 3.2.3.2 桑皮纳米纤维素晶须/再生丝素蛋白增强型复合纳米纤维表面观察

- 3.2.3.3 桑皮纳米纤维素晶须/再生丝素蛋白增强型复合纳米纤维截面观察

- 3.2.3.4 桑皮纳米纤维素晶须/再生丝素蛋白增强型复合纳米纤维的结构性能

- 3.2.3.5 桑皮纳米纤维素晶须/再生丝素蛋白增强型复合纳米纤维拉伸性能测试

- 3.3 实验结果分析

- 3.3.1 桑皮纤维化学成分分析

- 3.3.2 三元纺丝液的制备及性能研究

- 3.3.3 桑皮纳米纤维晶须形貌观察

- 3.3.4 桑皮纳米纤维素晶须/丝素蛋白增强型复合纳米纤维的表面形貌

- 3.3.5 桑皮纳米纤维素晶须/丝素蛋白增强型复合纳米纤维的截面形貌

- 3.3.6 桑皮纳米纤维素晶须/丝素蛋白增强型复合纳米纤维的结构红外光谱分析

- 3.3.7 桑皮纳米纤维素晶须/丝素蛋白增强型复合纳米纤维的力学性能分析

- 3.4 本章小结

- 第四章 总结与展望

- 4.1 总结

- 4.2 展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读学位期间发表的论文

### 相关论文文献

- [1].中科院长春应化所:发现多功能诊疗纳米颗粒[J]. 中国粉体工业 2018(06)

- [2].纳米,最熟悉的“陌生人”[J]. 中国粉体工业 2017(05)

- [3].纳米线形锂离子电池正极材料的研究进展[J]. 现代化工 2019(12)

- [4].纳米颗粒药物研发态势报告[J]. 高科技与产业化 2019(11)

- [5].Staphylococcus saprophyticus JJ-1协同所合成的钯纳米颗粒还原邻氯硝基苯[J]. 云南大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [6].氟化锶纳米板的高压相变行为研究[J]. 吉林师范大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [7].微(纳米)塑料对淡水生物的毒性效应[J]. 吉林师范大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [8].纳米绿色喷墨版的印刷适性[J]. 印刷工业 2019(06)

- [9].纳米凝胶复合物[J]. 乙醛醋酸化工 2019(12)

- [10].十氢十硼酸双四乙基铵/纳米铝复合物的制备及其性能[J]. 科学技术与工程 2019(36)

- [11].细胞膜涂层的仿生纳米颗粒在癌症治疗中的研究进展[J]. 沈阳药科大学学报 2020(01)

- [12].纳米酶的发展态势与优先领域分析[J]. 中国科学:化学 2019(12)

- [13].稀土纳米晶用于近红外区活体成像和传感研究进展[J]. 化学学报 2019(12)

- [14].纳米细菌在骨关节疾病中的研究进展[J]. 吉林医学 2020(01)

- [15].纳米酶和铁蛋白新特性的发现和应用[J]. 自然杂志 2020(01)

- [16].纳米酶:疾病治疗新选择[J]. 中国科学:生命科学 2020(03)

- [17].氧化石墨烯纳米剪裁方法[J]. 发光学报 2020(03)

- [18].薄层二维纳米颗粒增效泡沫制备及机理分析[J]. 中国科技论文 2019(12)

- [19].纳米TiO_2基催化剂在环保功能路面应用的研究进展[J]. 中国材料进展 2020(01)

- [20].铁蛋白纳米笼的研究进展[J]. 中国新药杂志 2020(02)

- [21].不锈钢表面双重纳米结构的构建及疏水性能研究[J]. 生物化工 2020(01)

- [22].基于溶解度法的纳米镉、铅、银硫化物的热力学性质研究[J]. 济南大学学报(自然科学版) 2020(02)

- [23].农药领域中新兴技术——纳米农药及制剂[J]. 农药市场信息 2020(03)

- [24].纳米TiO_2光催化涂料的研究进展[J]. 山东化工 2020(01)

- [25].纳米颗粒对含石蜡玻璃窗光热特性影响[J]. 当代化工 2020(01)

- [26].交流电热流对导电岛纳米电极介电组装的影响[J]. 西安交通大学学报 2020(02)

- [27].我国纳米科技产业发展现状研究——基于技术维度视角[J]. 产业与科技论坛 2020(01)

- [28].Al_2O_3@Y_3Al_5O_(12)纳米短纤维对铝合金基复合材料的增强作用[J]. 复合材料学报 2020(02)

- [29].表面纳米轴向光子的最新进展[J]. 光学与光电技术 2020(01)

- [30].中国科学院大学地球与行星科学学院教授琚宜文:践履笃实纳米地质情 创新不息科技强国梦[J]. 中国高新科技 2020(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/de1136081d936a35c7be45d0.html