# U型钢支架屈曲机理及控制

### 论文摘要

U型钢支架参与的联合支护，是解决高压力软碎围岩巷道支护难题的重要途径之一。支架受力承载的变形特征，既有平面内的折弯和错断，也有平面外的翻转扭曲，其中不乏由于结构失稳、纵向受力、偏载侧倾造成的低阻折损现象。现有的面内弹性线单元力学模型，较难解释其力学机理，面对更为复杂的约束状况和受载条件，则难以给出理论解析解。探究支架的三维受力计算和屈曲机理分析，可更准确的评定支架的承载能力，预判薄弱点位置和变形发展趋势，为屈曲控制指明方向，具有较高的研究价值和指导意义。基于上述背景，深入调研了两淮矿区和开滦矿区的支架变形折损状况，根据变形特征和力学原因归纳了平面内结构性受载折损、搭接部位撕裂型破损、卡缆失效与破坏、拉杆和背板失效与破坏、轴力错断型折损、纵向扭曲破坏、综合性破坏等7种型式，提出了屈曲概念和内涵，其中平面内结构性受载折损、纵向扭曲破坏和轴力错断型折损均有屈曲破坏现象的发生。以ANSYS中的BEAM189结构单元建模支架，通过变换约束类型、断面积、跨高比和加载方式，研究了包括弯矩、剪力和轴力的在支架棚梁和棚腿各部位的分布变化规律，查明了内力极值点的大体位置包括棚脚、起拱线、拱顶以及两个肩窝，条件变换会造成内力方向、薄弱点数目和位置的变化。设计了U型钢钢梁加载试验，进行了试验模型的理论分析，选取位移、加载力和3个关键点位的挠度和横纵应变重要指标，试算反演了包括泊松比、屈曲强度、抗拉强度和强化阶段的切线模量等重要参数，解释了局部受载中25UY支架强于29U支架的原因。通过FLAC3D中BEAM单元的模拟计算，对比了碎矸充填和浆液充填下支架与围岩的作用关系。以常用29U型钢直腿拱形支架为原型，实现了支架、拉条和约束类型的三维ANSYS建模，开展了面内失稳和空间失稳、支架的特征值与屈曲模拟对比计算，分析了不同条件的等效载荷集度和薄弱点分布状况，进行了不同条件的支架承载能力评定，从面外失稳、纵向受力和偏载受力三方面的力学机制方面和力学来源方面，阐明了支架的屈曲机理。系统分析了架型优化、壁后充填、锚杆（索）强化以及滞后注浆在控制屈曲及提升支架承载效能方面的重要作用，提出了开展屈曲控制的一般过程与方法。采用壁后充填、锚杆锁腿、帮部锚索补强、滞后注浆等屈曲控制对策，成功开展了两类典型条件的软岩巷道支护治理，进行了浅拱底梁、锚杆（索）锁腿、滞后注浆等施工方法的有益尝试。该论文有图109幅，表22个，参考文献149篇。

### 论文目录

- 致谢

- 摘要

- Abstract

- Extended Abstract

- 目录

- 图清单

- 表清单

- 变量注释表

- 1 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 文献综述

- 1.3 存在问题

- 1.4 主要研究内容、方法和路线

- 2 U 型钢支架的屈曲类别与内力分布

- 2.1 U 型钢支架的基本特征

- 2.2 支架的屈曲分类

- 2.3 支架的内力分布

- 2.4 本章小结

- 3 U 型钢梁加载试验及参数反演

- 3.1 U 型钢梁加载试验

- 3.2 影响屈曲计算的主要参数

- 3.3 加载试验的模拟验证与反演

- 3.4 本章小结

- 4 U 型钢支架的三维稳定性计算

- 4.1 强度校核法与梁拱稳定性分析

- 4.2 支架-围岩作用关系

- 4.3 支架稳定性计算

- 4.4 支架的屈曲形态与机理分析

- 4.5 本章小结

- 5 U 型钢支架屈曲控制技术

- 5.1 架型优选

- 5.2 支架壁后充填

- 5.3 薄弱点锚杆（索）强化

- 5.4 滞后注浆

- 5.5 本章小结

- 6 工程应用

- 6.1 高水平应力-膨胀型巷道工程实践

- 6.2 强底臌型巷道工程实践

- 6.3 本章小结

- 7 结论与展望

- 7.1 主要结论

- 7.2 论文创新点

- 7.3 研究展望

- 参考文献

- 附录

- 作者简历

- 学位论文数据集

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/de2b87d61e7cc727663a81a4.html