# 工业有机废气的危害及防治措施分析骆华高

广东盈睿通环境科技有限公司

摘要：近年来，在经济发展的推动下，化工企业持上升趋势，使中国的环境受到严重破坏。化工企业在生产经营过程中，因为排放机制不完善，环境保护企业监管不力，很多化工企业的废气未处理排放到空气中，严重污染了大气质量并使得全球的温度升高。空气质量下降对人们的身心健康造成严重影响。

关键词：工业有机废气；治理技术；废气治理

引言

在环境保护和减排理念下，人们对环保的认识不断提高。有机废气的处理是环境保护中的难题，对我国社会经济的可持续发展有严重影响并对自然环境和人类健康有威胁。分析了有机废气的处理工艺及发展前景，对有机废气的处理进行了优化。

一、工业废气成分

最大的工业废气生产排放和废气污染最难控制的是石化工行业。由于石料化学废气排放复杂多样，污染强，排放处理难。从形态分析看，工业废气有颗粒废气和气态废气。

1.1颗粒性废气

这些污染物主要是污染性烟尘。主要来源有水泥厂，重工业材料生产厂，重金属制造厂和化工厂。生产过程中，这些企业的原材料需要净化。因为杂质含量高，纯化的可燃物不可以完全燃烧和分解。所以它们以烟灰的形式存在，形成废气并排放到大气中以造成空气污染。

1.2气态性废气

在工业生产中，不可避免地产生废气。如果不进行处理，将不可避免地影响环境。其中，气态废气是工业废气中最危险的。目前气态废气有氮、硫废气和碳氢有机废气。

（1）含氮废气。这种废气可能导致空气成分的损坏并改变气体成分的比例。在石油产品燃烧时，工业生产中燃烧大量含氮化合物非常大石油产品，所以废气中含有大量的氮氧化物。排放到空气中会增加空气中氮氧化物的含量，影响大气循环

（2）含硫废气。含硫废气直接危害人们的生活环境，因为它与空气中的水结合形成酸性物质，产生酸雨。酸雨对建筑物和人体健康造成危害，特别是对人的呼吸道造成影响，它还会影响土壤和水源，产生二次污染。

（3）碳氢有机废气由碳原子和氢原子构成，统称烃类。破坏臭氧层，造成一系列问题，例如增加紫外线辐射对人体皮肤造成损害，并导致各种健康问题。此外，紫外线照射的变化也会影响生态系统和气候。

二、工业有机废气处理技术

2.1热破坏法

热破坏方法是辅助、直接燃烧有机气体的方法，或使用催化剂加速有机物质的化学反应，实现降低有机物质浓度。该方法因处理低浓度废气效果好而被广泛应用。热破坏分为直接火焰燃烧和催化燃烧。采用直接火焰燃烧时，有机物热处理效率高，基本能量可达99%。催化燃烧是在催化床作用下加快有机物的化学反应。它比直接燃烧需要更少的时间，但它与催化剂的作用是分不开的。现在使用的大多数催化剂是金属和金属盐，尽管金属催化剂效果非常好，技术相对成熟，但价格昂贵，成本太高。因此，近年来，催化剂的开发主要集中在非贵金属催化剂上，同时取得了良好的效果。

2.2吸收法

吸收法是气态污染物的处理方法中常用的。按吸收过程分为物理吸收和化学吸收。采用有机废气与液体吸收液兼容的原理处理有机废气。一般是液体物质，水，液体石油物质和表面活性剂的混合物作为吸收剂来吸收有机废气，具有良好的强化效果。液体溶剂吸附法可用于处理各种气体污染物。产品析释后可回收，吸附剂可重复使用，经济效果好，无毒，不污染环境。

2.3冷凝回收法

利用有机物在不同温度下不同饱和蒸气压的特性，然后利用减压系统的温度或提高系统压力冷凝提取蒸汽状态的污染有机物。冷凝处理后，可以在废气中获得更高的净化程度，但实际操作困难，一般情况下不可以在室温冷却水中完成，但可以通过降低冷却温度来实现。一定程度上增加了处理的成本和难度，故此方法主要用于处理高浓度废物和相对低温的。

2.4活性炭吸附法

2.4.1当有机废气浓度相对较低时，主要使用活性炭吸附。活性炭具有的吸附能力极强，可以调节废气的吸收，使有机废气浓度变化时废气浓度保持稳定。目前，颗粒活性炭，粉状活性炭，活性炭纤维等都是常用于处理有机废气的吸附剂。

进行废气处理前，要相应地处理活性炭，以形成一定的形状，达到一定的强度。处理后，活性炭结构中形成了许多孔洞。利用分子间的相互作用吸收有机废气中的气体分子来净化有机废气。

2.4.2活性炭吸附法分为两部分。（1）吸附净化，鼓风机把有机废气输送至含有活性炭的吸附装置，通过吸附净化气体。（2）热脱和再生，因为活性炭的吸附容量有限，所以达到其吸附极限时会失去吸附能力。需将活性炭转移到热脱再生过程中才能恢复其吸附能力。热脱再生是把含催化剂的空气输送至吸附装置，将有机气体从活性炭中分离，恢复其吸附能力。活性炭吸附也是最早的有机废气处理技术。该方法实用便捷，成本低，具有很好的应用前景。

三、工业有机废气防治对策

政府及相关监管部门要对工业废气污染问题严格监管，加大监管力度、落实监管制度，发现问题，指导需整改的企业。

（1）治理。首先，人们应该意识到工业废气污染的危害以及这个问题的严重性，以及控制工业废气污染的必要性。加强监督，定期检查和通报。

（2）发现问题。空气污染是中国最严重的环境污染问题，它与生活息息相关。因此，在通知和检查过程中，如果发现问题，必须认真对待。

（3）严格监督工厂及企业重视废气处理。政府严格监察不合格的工厂及企业，予以查封，停止作业，在中国，许多工厂以牺牲环境为代价来盈利，或者即使他们被迫安装废气处理系统，由于想要降低生产成本，废气处理只能是展示。因此，需提高管理者和工人环保意识。环保部门定期组织环保活动，使工人和管理员意识到任意排放废气的后果。

结束语

有机废气是影响大气环境的关键因素。环保行业的快速发展使企业和工厂排放到大气中的有机气体在数量和类型上都发生了质的变化，环境管理也不能拖延。从源头开始减少环境污染是最有效方法，减少有机气体的排放。这要求政府加强对排放的监督，切合实际，发挥监督和指导作用。

参考文献：

[1]易灵.有机废气治理技术的研究进展，2014.03

[2]张正怡.浅谈化工行业有机废气处理技术，2015.04

[3]卞光明.有机废气处理方法探讨2014，01.

[4]张旭东.工业有机废气污染治理技术及其进展探讨2016.03

本文来源: https://www.lw50.cn/article/de3395ce26f9173559506e44.html