# 滚动轴承故障检测系统与实验研究

### 论文摘要

滚动轴承是旋转机械中使用最广泛,同时也是最易损坏的机械部件之一。许多旋转机械的故障都与滚动轴承运行的状态有关,其运行状态良好与否对机器设备工作状况的影响极大。因此,进行滚动轴承故障诊断技术研究具有很强的现实意义。在本课题的研究中,首先研究了滚动轴承故障检测的理论与方法,应用共振解调原理设计了滚动轴承故障检测系统信号处理电路,其中包括电荷放大器、滤波器电路、检波电路及峰值均值电路等;其次,为使用PC机分析处理振动信号,使用具有USB控制器和A/D转换器的混合信号微处理器C8051F340,设计了一种可通过USB接口和VB6.0程序实现与PC机联机的数据采集电路。再次,编写了上位机应用软件,该软件具有实时监测、频谱分析、频谱细化、倒频谱分析及频谱平均等功能。最后,将本系统应用于滚动轴承振动测试实验,针对具有典型故障的轴承进行实验测量,测量结果与理论计算值基本吻合,验证了本故障诊断系统的正确性和实用性。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 轴承故障诊断技术的目的和意义

- 1.2 轴承故障诊断的研究历程和发展趋势

- 1.3 本文主要的研究内容

- 第2章 滚动轴承故障诊断的基本理论与基本方法

- 2.1 滚动轴承失效的主要形式及原因

- 2.2 滚动轴承结构及故障特征频率计算

- 2.3 滚动轴承故障诊断方法

- 2.4 滚动轴承振动信号测量

- 2.4.1 传感器及测点的选择

- 2.4.2 滚动轴承故障信号频带的划分

- 2.5 滚动轴承振动信号分析诊断方法

- 2.5.1 滚动轴承故障的判定标准

- 2.5.2 振动信号简易诊断法

- 2.5.3 滚动轴承的冲击脉冲诊断法（SPM 法）

- 2.5.4 滚动轴承共振解调诊断法（IFD 法）

- 第3章 滚动轴承故障检测系统模拟信号处理电路设计

- 3.1 滚动轴承故障检测系统模拟信号处理电路框图

- 3.2 压电加速度传感器介绍

- 3.2.1 压电加速度传感器的原理

- 3.2.2 电荷放大器

- 3.3 滤波器电路设计

- 3.3.1 二阶压控电压源LPF 电路设计

- 3.3.2 二阶压控电压源HPF 电路设计

- 3.3.3 状态变量滤波器电路设计

- 3.4 中心频率可调可显的带通滤波器设计

- 3.4.1 控制及显示器电路设计

- 3.4.2 方案一：数字电位器控制电路

- 3.4.3 方案二：多路开关选择电路

- 3.5 功能电路模块设计

- 3.5.1 全波检波电路

- 3.5.2 峰值保持电路

- 3.5.3 均方根值电路

- 第4章 滚动轴承故障检测系统数据采集及通信模块设计

- 4.1 滚动轴承故障检测系统数据采集模块设计

- 4.1.1 C8051F340 单片机ADC 数据采集系统介绍

- 4.1.2 电压调理电路及数据采集电路设计

- 4.2 USB 通信模块

- 第5章 滚动轴承故障检测系统应用程序设计

- 5.1 实时监测程序设计

- 5.2 快速傅里叶变换FFT

- 5.3 移频ZOOM-FFT

- 5.4 FFT 平均

- 5.5 倒频谱分析

- 5.5.1 倒频谱分析原理及实现方法

- 5.5.2 倒频谱分析实验

- 第6章 实验及结果分析

- 6.1 实验装置

- 6.2 实验目的与实验方法

- 6.3 实验内容

- 6.3.1 确定滚动轴承故障检测系统的共振频率

- 6.3.2 测量故障轴承包络信号的频率

- 6.3.3 测量结果与理论计算值对比

- 6.4 实验结论

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文和获得的科研成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].基于振动信号的6201型滚动轴承品质检测设备[J]. 仪表技术 2020(03)

- [2].滚动轴承材料及热处理进展与展望(续完)[J]. 轴承 2020(02)

- [3].浅谈铁路客车轮对和滚动轴承轴承组装及检修[J]. 科技经济导刊 2020(08)

- [4].滚动轴承试验台动载荷加载装置[J]. 科技创新与应用 2020(12)

- [5].提高滚动轴承装置一次组装合格率的研究[J]. 轨道交通装备与技术 2020(03)

- [6].基于长短期记忆网络的滚动轴承寿命预测方法[J]. 振动.测试与诊断 2020(02)

- [7].打捆机常见问题的处理[J]. 农业装备技术 2020(05)

- [8].滚动轴承常见故障分析及解决措施[J]. 炼油与化工 2019(02)

- [9].高速滚动轴承动力学及润滑热失效研究[J]. 机械工程学报 2019(08)

- [10].滚动轴承常见故障分析及防止措施[J]. 杨凌职业技术学院学报 2018(02)

- [11].车辆滚动轴承传动故障现状概述及典型故障分析[J]. 科技风 2017(06)

- [12].滚动轴承的优缺点[J]. 河北农机 2017(06)

- [13].滚动轴承-转子系统缺陷故障建模及动力学行为分析[J]. 西安工业大学学报 2017(08)

- [14].滚动轴承失效形式分析[J]. 内江科技 2015(11)

- [15].小型滚动轴承疲劳寿命试验机[J]. 计量与测试技术 2016(04)

- [16].基于比例风险模型的列车滚动轴承剩余寿命预测[J]. 济南大学学报(自然科学版) 2016(05)

- [17].滚动轴承的检查及其失效原因探讨[J]. 科技展望 2016(31)

- [18].滚动轴承的失效形式及原因[J]. 读书文摘 2014(18)

- [19].在轧钢企业中滚动轴承的检查与维护[J]. 科技致富向导 2011(12)

- [20].铁路机车、车辆、动车组转向架滚动轴承试验技术研究[J]. 铁道机车与动车 2020(11)

- [21].精密滚动轴承的油压法拆卸技术[J]. 工程与试验 2019(03)

- [22].滚动轴承材料及热处理进展与展望[J]. 轴承 2020(01)

- [23].航空滚动轴承失效原因及预防的研究[J]. 设备管理与维修 2020(13)

- [24].船用滚动轴承故障振动特性及判定[J]. 防爆电机 2019(02)

- [25].滚动轴承打滑蹭伤试验研究[J]. 润滑与密封 2019(09)

- [26].铁路货车车辆滚动轴承运用中的故障分析及措施[J]. 科技资讯 2017(34)

- [27].基于模糊理论的滚动轴承质量评估[J]. 轴承 2018(08)

- [28].浅析货车滚动轴承运用中的故障分析及措施[J]. 内燃机与配件 2018(18)

- [29].基于支持向量机模型的滚动轴承运行状态预测研究[J]. 石油矿场机械 2016(03)

- [30].货车滚动轴承热轴故障分析及解决措施[J]. 甘肃科技 2015(11)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/de36289212b4833eb1869f96.html