# 负载Ag空心纳米TiO2、Ag/Ti-SBA-1催化剂的合成及光催化降解苯酚性能的研究

### 论文摘要

含酚废水是工业废水中危害大、处理困难的一种,是我国目前重点控制的废水之一。光催化氧化技术是近年来发展起来的一种新型水处理技术,具有处理效率高、工艺设备简单、操作条件易控制、非选择性地降解有机污染物、无二次污染等优点。TiO2是良好的半导体光催化剂,具有良好的光电特性、化学性能稳定性、价格低廉、无毒等特征,但只有波长小于387nm的紫外线照射,光催化反应才能进行,因而光催化剂的负载和掺杂改性也逐渐成为一个新的研究热点。本文用溶胶-凝胶法合成了单分散的SiO2纳米颗粒,并以SiO2为模板制备了负载金属Ag的空心TiO2纳米颗粒（Ag/H-TiO2）催化剂,还在强酸条件下,用十六烷基三乙基溴化胺为模板剂制备了不同钛含量的Ti-SBA-1分子筛,用浸渍法制备了负载金属Ag的Ti-SBA-1光催化材料。运用TEM、SEM、XRD和N2吸附/脱附等手段对制备的催化剂进行了表征。表征结果表明催化剂Ag/H- TiO2的粒径约为250nm,Ag/Ti-SBA-1呈花瓣状,具有较大的比表面积,金属Ag高度分散在催化剂表面上。然后以6W的紫外灯为光源,苯酚水溶液为目标降解产物,对催化剂光催化活性进行了评价。研究了反应物初始浓度、体系pH值、反应时间等条件对降解苯酚的影响。并且对纯TiO2,Ag/TiO2,Ag/Ti-SBA-1的光催化效率进行了比较。在最佳实验条件下,即苯酚的初始浓度为6×10-4molL-1,Ag的负载量为6.7%,溶液的PH值为2时,实验结果表明,金属Ag的负载能有效提高纳米TiO2的光催化活性,负载金属Ag的空心TiO2比纯TiO2能更有效地降解苯酚,反应2h后TiO2,Ag/TiO2,Ag/Ti-SBA-1对100 mg/L苯酚的降解率分别为68%和100%,70%。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 前言

- 2光催化氧化法去除水中有机污染物的反应机理'>1.2 TiO2光催化氧化法去除水中有机污染物的反应机理

- 1.3 半导体光催化剂的类型

- 1.3.1 单一化合物光催化剂

- 1.3.2 修饰改性的光催化剂

- 2的性质及优缺点'>1.4 纳米TiO2的性质及优缺点

- 2的性质'>1.4.1 纳米TiO2的性质

- 2的优缺点'>1.4.2 纳米TiO2的优缺点

- 1.5 光催化反应活性的影响因素

- 1.5.1 催化剂结构的影响

- 1.5.2 催化剂浓度的影响

- 1.5.3 水溶液pH值的影响

- 1.5.4 外加氧化剂的影响

- 1.5.5 表面改性的影响

- 1.5.6 载体的影响

- 1.5.7 其他因素的影响

- 1.6 光催化剂的改性技术

- 2光催化材料的制备'>1.6.1 复合TiO2光催化材料的制备

- 1.6.2 金属离子掺杂

- 1.6.3 非金属元素掺杂

- 1.6.4 贵金属沉积

- 1.6.5 表面光敏化

- 1.6.6 强酸修饰

- 2光催化研究的现状'>1.7 国内外TiO2光催化研究的现状

- 1.8 国内外处理酚类废水的方法

- 1.8.1 化学法

- 1.8.2 焚烧法

- 1.8.3 化学氧化法

- 1.8.4 汽提法

- 1.8.5 吸附法

- 1.8.6 溶剂萃取法

- 1.8.7 膜技术法

- 1.8.8 生化处理

- 2光催化氧化存在的问题及发展方向'>1.9 TiO2光催化氧化存在的问题及发展方向

- 1.10 本论文研究意义

- 参考文献

- 2及Ag/Ti-SBA-1催化剂的制备'>第二章 负载Ag空心纳米TiO2及Ag/Ti-SBA-1催化剂的制备

- 2.1 前言

- 2.2 实验部分

- 2.2.1 试剂

- 2的制备'>2.2.2 Ag/H-TiO2的制备

- 2纳米颗粒的制备'>2.2.2.1 SiO2纳米颗粒的制备

- 2的制备'>2.2.2.2 空心纳米TiO2的制备

- 2的制备'>2.2.2.3 Ag/H-TiO2的制备

- 2.2.3 Ag/Ti-SBA-1催化剂的合成

- 16H33（C2H5）3NBr,CTEABr)的合成'>2.2.3.1 模板剂十六烷基三乙基溴化铵(C16H33（C2H5）3NBr,CTEABr)的合成

- 2.2.3.2 Ti-SBA-1中孔分子筛的合成

- 2.2.3.3 Ag/Ti-SBA-1中孔分子筛的合成

- 2.3 本章小结

- 参考文献

- 第三章 光催化降解苯酚溶液的研究

- 3.1 前言

- 3.2 实验部分

- 3.2.1 试剂

- 3.2.2 仪器

- 3.2.3 实验方法

- 3.2.4 分析方法

- 3.3 Ag/Ti-SBA-1降解苯酚的结果与讨论

- 3.3.1 Ag的负载量的影响结果及分析

- 3.3.2 光催化反应时间的影响及结果分析

- 3.3.3 溶液初始浓度的影响结果及分析

- 3.3.4 溶液PH的影响结果及分析

- 2降解苯酚的结果与讨论'>3.4 Ag/H-TiO2降解苯酚的结果与讨论

- 3.5 本章小结

- 参考文献

- 第四章 催化剂的表征

- 4.1 仪器

- 2的表征'>4.2 Ag/H-TiO2的表征

- 4.2.1 ICP表征

- 4.2.2 XRD表征

- 4.2.3 透射电镜（TEM）表征

- 4.2.4 扫描电镜表征

- 4.3 Ag/Ti-SBA-1催化剂的表征

- 4.3.1 XRD

- 2吸附/脱附'>4.3.2 N2吸附/脱附

- 4.3.3 扫描电镜

- 4.3.4 ICP表征

- 4.4 本章小结

- 第五章 结论与展望

- 5.1 结论

- 5.2 展望

- 在学期间研究成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].一种新型荧光探针的合成及其对Ag~+识别性能研究[J]. 化学世界 2020(03)

- [2].基于石墨烯和功能核酸的Ag~+荧光检测方法[J]. 生物技术通报 2020(08)

- [3].二氢杨梅素-Ag~+纳米乳液的制备及其对金黄色葡萄球菌抑制性能与机理[J]. 食品科学 2020(15)

- [4].绿茶提取液纳米Ag的制备及表征[J]. 陕西科技大学学报(自然科学版) 2017(01)

- [5].糖尿病酮症酸中毒患者AG值变化意义探讨[J]. 糖尿病新世界 2017(03)

- [6].载Ag活性碳纤维的制备及其杀菌性能评价[J]. 复合材料学报 2017(10)

- [7].静脉血气分析及AG值在糖尿病酮症酸中毒患者预后价值中的分析[J]. 吉林医学 2020(10)

- [8].Ag纳米粒子修饰的玻碳电极及对甲醛的检测研究[J]. 广东化工 2017(12)

- [9].加工率及退火温度对纯Ag硬度的影响[J]. 热加工工艺 2015(24)

- [10].巯基化复合微球的合成及其对Ag~+吸附性能的研究[J]. 食品工业科技 2016(16)

- [11].Ag(Ⅲ)-鲁米诺化学发光体系对泼尼松龙的测定研究[J]. 化学研究与应用 2014(12)

- [12].Ag~+对猕猴桃愈伤组织再分化培养的影响[J]. 江苏农业科学 2013(01)

- [13].水溶性白杨素磺化衍生物制备及Ag(Ⅰ)配合物的合成[J]. 光谱实验室 2012(04)

- [14].Ag晶体的力学稳定性和理论强度[J]. 材料导报 2009(12)

- [15].负载纳米Ag木质过滤材料的制备及其染料催化降解性能[J]. 林业工程学报 2020(06)

- [16].电感耦合等离子体原子发射光谱法测量铝锂合金中的Ag含量[J]. 南昌航空大学学报(自然科学版) 2014(03)

- [17].狂犬病病毒aG株G基因的克隆与生物信息学分析[J]. 中国兽医科学 2012(03)

- [18].对电感耦合等离子体质谱法测定的地下水中Ag元素不确定度的评定[J]. 地质通报 2012(04)

- [19].电化学Ag量子线在维生素C检测中的应用[J]. 医学研究与教育 2011(02)

- [20].烧伤创面对红药膏中银(Ag~+)的吸收、分布和排泄[J]. 时珍国医国药 2009(07)

- [21].关于(Ag)型弱交换映象的公共不动点[J]. 西南大学学报(自然科学版) 2009(08)

- [22].石墨烯及Ag/石墨烯纳米复合材料的原位合成[J]. 材料导报 2015(04)

- [23].Ag(Ⅲ)流动注射化学发光体系测定磺胺甲噁唑[J]. 中国卫生检验杂志 2014(10)

- [24].Ag(Ⅲ)配合物-鲁米诺化学发光体系用于文拉法辛的测定[J]. 分析测试学报 2011(12)

- [25].有机累托石负载Ag等离子体插层材料对苯酚的去除[J]. 咸阳师范学院学报 2020(02)

- [26].不锈钢镀Ag涂层的制备及对变形链球菌的抗菌性研究[J]. 口腔医学研究 2014(09)

- [27].丝瓜络负载聚苯胺吸附还原银(Ag~+)离子的研究[J]. 广州化工 2014(09)

- [28].解析软交换AG承载方案[J]. 通讯世界 2014(03)

- [29].Ag(110)表面吸附酞菁铜分子的紫外光电子谱研究[J]. 物理学报 2008(01)

- [30].Ag~+-13X分子筛吸附汽油中苯并噻吩的性能[J]. 化工科技 2008(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/de4820b59b6e0dadee2441b8.html