# 不锈钢管混凝土柱耐火性能的试验研究和数值模拟

### 论文摘要

随着近些年来不锈钢在建筑结构工程中日益广泛的应用，具有良好力学性能的不锈钢管混凝土柱正越来越受到研究者们的广泛关注。因此深入研究不锈钢管混凝土柱的力学性能和设计方法非常重要。本文对不锈钢管混凝土柱的耐火性能进行了研究，主要的研究工作和取得的成果如下：（1）进行了足尺圆形和方形不锈钢管混凝土柱在轴心荷载和按ISO834标准升温曲线进行升温的火灾共同作用下的试验研究。试验参数包括火灾荷载比、截面尺寸等。试验得到了不锈钢管混凝土柱轴向变形-时间曲线、截面特征点的温度-时间曲线、试件的破坏形态以及耐火极限等结果。通过对试验结果的分析，研究了试验参数对试件破坏形态和耐火极限的影响。试验结果表明，不锈钢管混凝土柱具有较好的耐火性能，其耐火极限受火灾荷载比和截面尺寸影响较大。（2）采用热力相继耦合的分析方法，建立了不锈钢管混凝土柱在轴心荷载和高温共同作用下的有限元分析模型。模型考虑了材料非线性和几何非线性、钢管和混凝土不同的热工性能及其在接触界面上的接触热阻和相互作用、初始缺陷以及非理想化边界条件等因素的影响。采用收集到的以往的相关试验数据和本文的试验结果对模型进行了验证，对比分析表明，采用该有限元模型进行温度场分析和热力学分析，结果具有较高的准确性。（3）采用建立的有限元分析模型，对按ISO834标准升温曲线进行升温的火灾作用下的不锈钢管混凝土柱的破坏形态，变形特征，内力、应力、应变、钢管和混凝土之间的接触应力等参数随时间变化的规律进行了深入的剖析。在此基础上，进一步对构件的破坏机理进行了研究。（4）采用有限元模型对影响不锈钢管混凝土柱耐火极限的各因数进行了参数分析，具体参数包括火灾荷载比、长细比、截面尺寸、不锈钢和混凝土的材料性能等。结果表明，火灾荷载比、构件长细比以及截面尺寸对构件的耐火极限有重要影响，而其他因素，包括不锈钢和混凝土的强度以及截面含钢率等，对构件的耐火极限影响较小。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 研究背景

- 1.1.1 火灾及结构抗火设计

- 1.1.2 钢管混凝土柱的抗火性能

- 1.1.3 不锈钢在结构中的应用

- 1.2 相关课题的研究现状

- 1.2.1 火灾下钢管混凝土柱耐火性能

- 1.2.2 不锈钢高温性能研究现状

- 1.2.3 文献综述小结

- 1.3 本文研究目的和主要内容

- 第2章 不锈钢混凝土柱耐火性能试验研究

- 2.1 引言

- 2.2 试验概况

- 2.2.1 试件设计与制作

- 2.2.2 材料性能

- 2.2.3 试验装置和测试内容

- 2.2.4 试验过程

- 2.3 试验结果与分析

- 2.3.1 试验现象

- 2.3.2 破坏形态

- 2.3.3 温度-时间关系

- 2.3.4 轴向变形-时间关系

- 2.4 本章小结

- 第3章 不锈钢管混凝土柱耐火性能有限元分析模型的建立

- 3.1 引言

- 3.2 热力耦合的分析方法概述

- 3.3 传热分析模型

- 3.3.1 传热理论

- 3.3.2 材料热工性能

- 3.3.3 材料界面热阻

- 3.4 力学性能分析模型

- 3.4.1 材料的热力学性能

- 3.4.2 界面接触关系

- 3.4.3 边界条件和初始缺陷

- 3.5 有限元模型的验证

- 3.6 本章小结

- 第4章 火灾下不锈钢管混凝土柱的工作机理分析

- 4.1 引言

- 4.2 受力机理分析

- 4.2.1 破坏形态和变形特点

- 4.2.2 内力变化

- 4.2.3 应变分析

- 4.2.4 应力分析

- 4.2.5 不锈钢管和混凝土相互作用分析

- 4.3 耐火极限参数分析

- 4.3.1 外截面直径（边长）的影响

- 4.3.2 火灾荷载比的影响

- 4.3.3 长细比的影响

- 4.3.4 混凝土强度的影响

- 4.3.5 含钢率的影响

- 4.3.6 钢材强度的影响

- 4.4 不锈钢管混凝土柱抗火设计建议

- 4.5 本章小结

- 第5章 结论与展望

- 5.1 结论

- 5.2 展望

- 参考文献

- 致谢

- 个人简历、在学期间发表的学术论文

### 相关论文文献

- [1].混凝土柱—钢梁结构体系设计探讨[J]. 山西建筑 2020(15)

- [2].防火型智能混凝土柱研究综述[J]. 产业与科技论坛 2020(09)

- [3].考虑灌浆缺陷的装配式混凝土柱抗震性能数值模拟[J]. 建筑结构 2018(23)

- [4].预制管混凝土柱粘结性能试验研究及数值分析[J]. 广西大学学报(自然科学版) 2019(05)

- [5].装配式混凝土柱受力性能试验研究[J]. 河南建材 2018(05)

- [6].加掺粉煤灰再生混凝土柱受压性能试验研究[J]. 建筑结构学报 2016(S2)

- [7].截面高宽比对约束混凝土柱轴压性能影响研究[J]. 工程抗震与加固改造 2017(03)

- [8].预制管混凝土柱-梁中节点承载力分析[J]. 建筑结构 2016(10)

- [9].混凝土柱头裂缝的分析和加固处理[J]. 黑龙江科技信息 2015(08)

- [10].自密实再生混凝土柱轴压性能的试验研究[J]. 山西建筑 2015(16)

- [11].再生混凝土柱综述[J]. 中国科技信息 2012(03)

- [12].再生混凝土柱抗震性能试验[J]. 哈尔滨工业大学学报 2012(02)

- [13].我国混凝土柱结构的抗扭发展现状及展望[J]. 建设科技 2018(05)

- [14].灌芯装配式混凝土柱性能分析[J]. 吉林建筑大学学报 2017(05)

- [15].再生混凝土柱足尺试件轴心受压性能试验研究[J]. 结构工程师 2013(06)

- [16].常用金属管混凝土柱力学性能试验和理论探究[J]. 哈尔滨师范大学自然科学学报 2014(06)

- [17].全轻混凝土柱偏心受压性能试验研究[J]. 吉林建筑工程学院学报 2012(03)

- [18].水下不分散混凝土柱抗剪承载力试验研究[J]. 公路 2010(08)

- [19].约束混凝土柱性能研究与进展[J]. 福建建筑 2008(12)

- [20].型钢混凝土柱的研究与探讨[J]. 陕西建筑 2009(10)

- [21].使用超强材料的高恢复混凝土柱的抗震试验研究[J]. 西南交通大学学报 2020(02)

- [22].侧向冲击荷载作用下不锈钢管混凝土柱的力学性能研究[J]. 防护工程 2019(06)

- [23].纤维混凝土柱受剪承载力计算公式研究[J]. 居舍 2020(16)

- [24].基于频率变化的钢管混凝土柱损伤评价[J]. 结构工程师 2017(06)

- [25].地铁车站清水混凝土柱预制安装[J]. 上海建设科技 2017(03)

- [26].混凝土柱头裂缝的分析和加固处理[J]. 科技致富向导 2015(09)

- [27].再生混凝土柱受压性能试验研究[J]. 工业建筑 2012(04)

- [28].高韧性水泥基复合材料柱及普通混凝土柱抗震性能数值模拟计算研究[J]. 安徽建筑 2012(04)

- [29].圆钢管混凝土柱轴心受压承载力计算分析[J]. 低温建筑技术 2011(03)

- [30].再生混凝土柱受压性能试验研究[J]. 混凝土 2011(07)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/de4d1e83f156fd570f39f244.html