# 自转式转子强化传热实验与安全性研究

### 论文摘要

能源是人类生存和发展的原动力，在能源的利用过程中，80%以上的能量转换过程都是通过传热过程或者换热器换热来实现的,但是，就目前的国情来看，我国人均资源占有率及能源利用效率均明显低于其他发达国家。因此，节能和能源的高效利用仍然是我国当前的主要任务，而换热器作为能量转换过程中的一个关键设备，提高其换热效率是各项任务中的重中之重。本文首先对换热器强化传热机理进行了阐述，从理论上探究强化传热的技术的根本所在；其次，又介绍了现有的管程强化传热技术，分析其优缺点，从中得到借鉴。在此基础上，设计搭建了强化传热综合性能实验台，并利用此实验台针对不同结构、不同参数的转子进行了一系列实验研究，分析其传热特性以及阻力特性，与光管以及不同结构参数转子进行比较，采用工程中广泛应用的PEC评价标准对转子的综合性能进行评估，分析了转子结构参数的改变对强化传热综合效果的影响，以寻求最适合于工业应用的转子结构形式。从转子自身结构角度以及使用过程中出现的问题角度出发，分析了转子的安全性能及使用寿命。同时，对转子在换热管内的不同安装形式进行了实验分析。此外，本文还提出了一种新的转子连接方式，意在提高转子在使用过程中的安全性。本文还利用自行设计搭建的可视化实验平台对转子进行了扰流实验，直观地证明转子对管内流体的扰动作用的存在。最后，通过转速测定实验得出了转子的起转流速。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 符号说明

- 第一章 绪论

- 1.1 课题来源

- 1.2 研究背景

- 1.3 强化传热技术机理

- 1.3.1 平均传热温差

- 1.3.2 换热面积

- 1.3.3 传热系数

- 1.4 强化传热技术分类

- 1.4.1 异形管强化传热技术

- 1.4.2 内插物强化传热技术

- 1.5 强化传热研究方法

- 1.5.1 实验研究

- 1.5.2 数值模拟研究

- 1.5.3 理论研究

- 1.6 实验研究理论基础

- 1.6.1 边界层理论

- 1.6.2 场协同理论

- 1.7 本课题主要研究内容

- 第二章 强化传热实验装置

- 2.1 实验目的

- 2.2 实验原理

- 2.3 实验装置

- 2.3.1 测量仪表选型

- 2.3.2 水循环系统

- 2.3.3 管路保温措施

- 2.4 实验方法

- 2.4.1 实验流程

- 2.4.2 实验步骤

- 2.5 实验数据处理方法

- 2.5.1 数据处理内容

- 2.5.2 数据处理步骤

- 2.6 光管验证实验

- 2.6.1 光管换热特性验证实验

- 2.6.2 光管阻力特性验证实验

- 2.7 本章小结

- 第三章 强化传热综合性能实验

- 3.1 实验对象

- 3.2 螺旋三叶片转子与叶片间断型转子

- 3.2.1 传热特性比较

- 3.2.2 阻力特性比较

- 3.2.3 综合性能比较

- 3.2.4 回归分析

- 3.3 不同结构参数叶片间断型转子

- 3.3.1 传热特性比较

- 3.3.2 阻力特性比较

- 3.3.3 综合性能比较

- 3.3.4 回归分析

- 3.4 螺旋阶梯与螺旋无阶梯转子

- 3.4.1 传热特性比较

- 3.4.2 阻力特性比较

- 3.4.3 综合性能比较

- 3.4.4 回归分析

- 3.5 螺旋两叶片转子与螺旋开槽两叶片转子

- 3.5.1 传热特性比较

- 3.5.2 阻力特性比较

- 3.5.3 综合性能比较

- 3.5.4 回归分析

- 3.6 导程对转子性能影响

- 3.6.1 转子导程对传热特性的影响

- 3.6.2 转子导程对阻力特性的影响

- 3.6.3 转子导程对综合性能的影响

- 3.7 外径对转子性能的影响

- 3.7.1 转子外径对传热特性的影响

- 3.7.2 转子外径对阻力特性的影响

- 3.7.3 转子外径对综合性能的影响

- 3.7.4 余隙率

- 3.7.5 回归分析

- 3.8 螺旋开槽两叶片转子与短螺旋开槽两叶片转子

- 3.8.1 传热特性比较

- 3.8.2 阻力特性比较

- 3.8.3 综合性能比较

- 3.8.4 回归分析

- 3.9 本章小结

- 第四章 转子安全性分析

- 4.1 故障率

- 4.2 转子结构分析

- 4.3 转子安全性能测试实验

- 4.3.1 实验条件

- 4.3.2 实验目的

- 4.4 实验结果分析

- 4.4.1 转子运转状况

- 4.4.2 转子参数变化

- 4.4.3 转子串脱落现象

- 4.4.4 挂件倒倾现象

- 4.4.5 转子磨损现象

- 4.5 本章小结

- 第五章 结构创新

- 5.1 首尾错开型转子

- 5.1.1 首尾错开型转子对传热特性的影响

- 5.1.2 首尾错开型转子对阻力特性的影响

- 5.1.3 首尾错开型转子对综合性能影响

- 5.2 入口效应研究

- 5.2.1 传热特性比较

- 4.2.2 阻力特性比较

- 5.2.3 综合性能比较

- 5.3 连接方式

- 5.3.1 传热特性比较

- 5.3.2 阻力特性比较

- 5.3.3 综合性能比较

- 5.3.4 结构改进

- 5.4 本章小结

- 第六章 冷态实验研究

- 6.1 可视化扰流实验研究

- 6.1.1 实验目的

- 6.1.2 实验装置

- 6.1.3 实验步骤

- 6.1.4 实验结果分析

- 6.1.5 实验结论

- 6.2 转子转速实验研究

- 6.2.1 实验目的

- 6.2.2 实验装置

- 6.2.3 实验步骤

- 6.2.4 实验结果分析

- 6.2.5 实验结论

- 6.3 本章小结

- 第七章 结论与展望

- 7.1 结论

- 7.2 展望

- 参考文献

- 致谢

- 研究成果及发表的学术论文

- 作者和导师简介

- 硕士研究生学位论文答辩委员会决议书

### 相关论文文献

- [1].椭圆弧凸转子的型线构造及进一步高形技术[J]. 机械传动 2020(01)

- [2].压力筛新型高浓度双区转子[J]. 中华纸业 2020(02)

- [3].双跨转子平行不对中故障研究[J]. 沈阳工程学院学报(自然科学版) 2020(01)

- [4].基于啮合理论的双螺旋转子接触线计算研究[J]. 时代农机 2019(11)

- [5].密炼机转子系统流场特性研究[J]. 中国塑料 2020(04)

- [6].单齿转子式压缩机的转子设计与性能分析[J]. 制冷与空调 2020(04)

- [7].风扇转子动特性试验与分析[J]. 航空发动机 2020(02)

- [8].小麦脱皮机转子预弯工艺及优化设计[J]. 中国农机化学报 2020(03)

- [9].带有波转子的水蒸气压缩式制冷循环性能分析[J]. 低温与超导 2020(05)

- [10].摆动转子油桶泵的结构特点及流量分析[J]. 大众科技 2020(03)

- [11].基于全频谱技术的油膜诱发转子失稳的故障诊断[J]. 集美大学学报(自然科学版) 2020(03)

- [12].煤粉转子秤下煤不稳的处理措施[J]. 新世纪水泥导报 2020(05)

- [13].低压力脉动罗茨真空泵转子的研究[J]. 机械设计与制造 2020(10)

- [14].菲斯特煤粉转子秤的使用实践[J]. 水泥 2020(09)

- [15].老挝南湃水电站事故转子现场检测及分析[J]. 水电站机电技术 2018(11)

- [16].重型离心机组焊式转子头的设计与制造[J]. 机械工程师 2014(11)

- [17].气波引射前向流道波转子设计及性能研究[J]. 大连理工大学学报 2020(06)

- [18].基于三维有限元模型对裂纹非对称转子振动及裂纹扩展控制研究[J]. 振动与冲击 2019(23)

- [19].分块转子磁通切换电机绕组理论及谐波特性的研究[J]. 电工技术学报 2020(S1)

- [20].轴承摩擦磨损对柔性支承转子动力响应特性的影响[J]. 原子能科学技术 2020(04)

- [21].罗茨泵用高能渐开线新型转子的型线研究[J]. 机床与液压 2020(04)

- [22].多跨转子系统联轴器偏角不对中试验研究[J]. 动力工程学报 2020(04)

- [23].双跨转子联轴器偏角不对中试验测量与分析[J]. 热能动力工程 2020(04)

- [24].基于不抽转子的发电机大修状态评估测试方法及装置[J]. 电工电气 2020(06)

- [25].一种适用于农业多足机器人的螺旋转子泵转子加工及测试[J]. 中国农机化学报 2020(09)

- [26].大型汽轮机振动转子弯曲原因分析及处理[J]. 大氮肥 2018(05)

- [27].周向布局对串列转子气动性能的影响研究[J]. 风机技术 2016(02)

- [28].转子振动对直通式迷宫密封性能的影响[J]. 推进技术 2016(08)

- [29].定-转子反应器内液体停留时间的研究[J]. 中国科技论文 2016(18)

- [30].高负荷跨音转子复合掠优化设计研究[J]. 工程热物理学报 2014(12)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/de7b7459ae82729a4484ce2a.html