# 铂铬共掺杂纳米TiO2薄膜的制备及其光催化性能研究

### 论文摘要

太阳能的利用,环境污染的控制与治理是人类面临和亟待解决的重大课题。二氧化钛光催化剂被广泛应用于气相及水溶液中有机污染物的降解、除臭、自洁杀菌以及光电转换等领域。但是二氧化钛的禁带较宽（锐钛矿的E≈3.2 eV ）,光催化吸收仅限于紫外光区,而紫外光仅仅占太阳能的3%-5%。因此,通过修饰或改性使得二氧化钛响应长波可见光部分,高效利用太阳能来解决环境问题己成为二氧化钛光催化研究领域的一大热点。本文以钛酸丁酯为前驱体,采用溶胶-凝胶法在载波片上分别制备了铂、铬金属离子单掺杂和铂铬共掺杂纳米TiO2薄膜。实验表明:通过改变水、乙醇、硝酸等与钛酸丁酯的配比,可控制溶胶的水解聚合速度,生成具有良好成膜性能的溶胶。试验得出了较理想的摩尔配比及反应条件:（水:二乙醇胺:无水乙醇:硝酸:钛酸丁酯=1:1:35:0.3:1）,水解反应温度为30℃,退火温度是450℃,退火时间为1h。改变溶胶中铬离子、铂离子的含量,制备出掺铬、掺铂和铂铬共掺杂的TiO2光催化薄膜。光催化活性用薄膜对亚甲基蓝的降解率来表征,使用紫外灯作为照射源。采用X射线衍射仪、紫外-可见光分光光度计、X光电子能谱仪、薄膜厚度测试仪及扫描探针显微镜等测试手段,研究分析了薄膜的组分、结构、吸收光谱、膜厚和表面形貌等。研究表明:共掺体系的最佳掺杂量摩尔比为n（Cr:TiO2）=0.4%, n（Pt∶TiO2）=0.03%,此时TiO2薄膜对亚甲基蓝有良好的降解效果,铂铬共掺杂纳米TiO2薄膜为锐钛矿,粒径约为32nm;厚度的阈值为290nm左右,薄膜对亚甲基蓝的降解率在2.5h达到95%左右,在该值范围内,薄膜的光催化活性随膜厚的增加而增强,超过此阈值后,光催化活性不再增加;且铂铬共掺杂纳米TiO2薄膜光催化性能优于同等条件下制备的纯TiO2薄膜和铂、铬单掺杂TiO2薄膜。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 1 绪论

- 1.1 半导体光催化剂

- 2 光催化原理'>1.2 TiO2光催化原理

- 1.2.1 半导体能带结构

- 2 光催化原理'>1.2.2 TiO2光催化原理

- 2 光催化活性的因素'>1.2.3 影响TiO2光催化活性的因素

- 2 改性技术'>1.3 TiO2改性技术

- 2 的贵金属沉积'>1.3.1 TiO2的贵金属沉积

- 2 的金属离子掺杂'>1.3.2 TiO2的金属离子掺杂

- 2 的非金属掺杂'>1.3.3 TiO2的非金属掺杂

- 1.3.4 半导体复合

- 1.3.5 半导体染料光敏化

- 1.3.6 共掺杂

- 2 薄膜制备方法'>1.4 TiO2薄膜制备方法

- 1.4.1 溅射镀膜法

- 1.4.2 化学气相沉积法（CVD）

- 1.4.3 液相合成法

- 1.4.4 微乳液法

- 1.4.5 溶胶-凝胶法

- 2 的应用'>1.5 纳米TiO2的应用

- 1.6 存在的主要问题及研究趋势

- 1.7 本课题研究的目的及意义

- 2 催化剂的制备方法及表征'>2 金属掺杂TiO2催化剂的制备方法及表征

- 2.1 溶胶-凝胶法的理论基础

- 2.1.1 溶胶-凝胶法原理

- 2.1.2 溶胶的形成

- 2.1.3 凝胶的形成

- 2.2 实验试剂与仪器、实验装置、流程图

- 2.2.1 实验试剂与仪器

- 2.2.2 实验装置

- 2.2.3 实验流程图

- 2.3 实验体系的选择

- 2.3.1 醇盐的选择

- 2.3.2 溶剂的选择

- 2.3.3 其他试剂的选择

- 2.4 催化剂的性能表征

- 2 的制备及分析'>3 PT、CR 单掺杂纳米TiO2的制备及分析

- 3.1 工艺参数的确定

- 3.1.1 水对薄膜光催化性能的影响

- 3.1.2 溶剂对薄膜光催化性能的影响

- 3.1.3 硝酸用量对薄膜光催化性能的影响

- 3.1.4 二乙醇胺用量对薄膜光催化性能的影响

- 3.1.5 退火温度对薄膜光催化性能的影响

- 3.1.6 退火时间对薄膜光催化性能的影响

- 3.2 催化剂的制备

- 3.2.1 溶胶的制备

- 3.2.2 薄膜的制备

- 2 光催化降解亚甲基蓝'>3.3 PT、CR 单掺杂纳米TiO2光催化降解亚甲基蓝

- 3.3.1 Cr 掺杂量对光催化降解亚甲基蓝的影响

- 3.3.2 Pt 掺杂量对光催化降解亚甲基蓝的影响

- 3.4 本章小结

- 2 的制备及性能分析'>4 PT-CR 共掺杂纳米TiO2的制备及性能分析

- 2 催化剂的制备'>4.1 PT-CR 共掺杂纳米TiO2催化剂的制备

- 2 的制备过程'>4.1.1 Pt-Cr 共掺杂纳米TiO2的制备过程

- 4.1.2 Pt-Cr 共掺杂浓度对亚甲基蓝降解率的影响

- 4.1.3 薄膜厚度对光催化降解亚甲基蓝的影响

- 4.1.4 光照时间对光催化降解亚甲基蓝的影响

- 4.2 催化剂光催化活性对比分析

- 4.2.1 催化剂光催化降解亚甲基蓝溶液的对比分析

- 4.2.2 催化剂光催化降解罗丹明B 的对比分析

- 4.2.3 COD 检测分析

- 2 薄膜AFM 分析'>4.3 PT-CR 共掺杂纳米TiO2 薄膜AFM 分析

- 2 薄膜的XPS 分析'>4.4 PT-CR 共掺杂纳米TiO2 薄膜的XPS 分析

- 4.5 X 射线衍射分析

- 4.6 紫外－可见光谱分析

- 4.7 本章小结

- 5 结论

- 致谢

- 参考文献

- 附录

### 相关论文文献

- [1].BaFe_(12)O_(19)/BaTiO_3复合材料的制备及微波性能[J]. 稀有金属材料与工程 2009(S2)

- [2].载体对磷钨酸催化性能的影响研究[J]. 科协论坛(下半月) 2009(02)

- [3].La掺杂对TiO_2光催化剂的影响[J]. 稀土 2010(06)

- [4].聚酰亚胺/无机纳米体系中偶联剂的影响[J]. 电线电缆 2008(04)

- [5].纳米Al_2O_3颗粒对Cu-Al_2O_3性能的影响[J]. 有色金属材料与工程 2018(01)

- [6].热处理对Bi_2O_3-B_2O_3-SiO_2凝胶玻璃粉体结构与性能的影响[J]. 材料导报 2018(22)

- [7].氧化硅稳定的氧化锡量子点薄膜的制备及其光学性能[J]. 强激光与粒子束 2009(05)

- [8].三苄基杯[6]芳烃固相微萃取复合涂层的研制及其应用[J]. 化学学报 2008(12)

- [9].有机玻璃表面增强增透的研究[J]. 厦门大学学报(自然科学版) 2008(03)

- [10].溶胶-凝胶法制备铁氧体粉体的动力学分析[J]. 江苏陶瓷 2015(05)

- [11].方形基片旋涂法镀疏水性二氧化硅减反膜（英文）[J]. 稀有金属材料与工程 2012(S3)

- [12].高纯莫来石粉体的溶胶-凝胶法制备及表征[J]. 武汉理工大学学报 2010(02)

- [13].TiO_2/SiO_2纳米粉体的相变及其红外性能[J]. 河北师范大学学报(自然科学版) 2009(01)

- [14].化合物Sr_(1.98)Nd_(0.02)FeMoO_6和Sr_(1.96)Nd_(0.04)FeMoO_6的制备及磁学表征[J]. 功能材料 2019(02)

- [15].高强度有序介孔二氧化硅减反膜的制备及性能[J]. 稀有金属材料与工程 2016(S1)

- [16].(Pb_(0.5)Sr_(0.5))TiO_3粉体与薄膜的合成、结构与电性能研究(英文)[J]. 稀有金属材料与工程 2010(S2)

- [17].ZnO:Al透明导电薄膜的制备及其光电性能的研究[J]. 福建师范大学学报(自然科学版) 2009(03)

- [18].La_(1-X)Ca_XCrO_3导电涂层制备及其表征[J]. 腐蚀科学与防护技术 2009(04)

- [19].V~(5+)掺杂TiO_2凝胶的相变过程研究[J]. 非金属矿 2018(04)

- [20].二氧化硅对稀土掺杂二氧化钛薄膜形貌与发光性能的影响(英文)[J]. 发光学报 2013(12)

- [21].溶胶-凝胶法制备紫外光固化聚氨酯丙烯酸酯/环氧丙烯酸酯/纳米二氧化硅杂化材料[J]. 高分子材料科学与工程 2013(04)

- [22].二氧化钛介孔膜制备、表征及其光催化性能研究[J]. 水处理技术 2011(07)

- [23].低温TiO_2对甲基橙的催化性能研究[J]. 绵阳师范学院学报 2010(08)

- [24].低碳钢表面改性用耐磨无机涂层的研究[J]. 湖南有色金属 2009(06)

- [25].银纳米颗粒负载阶层多孔二氧化硅块体的制备及表征[J]. 物理化学学报 2014(07)

- [26].热处理工艺参数对TiO_2成膜性的影响[J]. 西华大学学报(自然科学版) 2012(03)

- [27].SiO_(2f)/SiO_2-BN复合材料的制备及其性能[J]. 复合材料学报 2011(03)

- [28].MCM41-CaTiO_3∶Pr~(3+)超细颗粒的制备及发光性能研究[J]. 材料导报 2011(24)

- [29].掺杂Co的介孔SiO_2的制备与表征[J]. 安徽大学学报(自然科学版) 2010(04)

- [30].溶胶-凝胶非硫化法制备铜锌锡硫薄膜（英文）[J]. 红外与毫米波学报 2015(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/de8bcc23b9633e7bee517d1e.html