# 基于WEB的GPS监控系统设计与实现

### 论文摘要

随着我国经济的快速发展及城市规模的逐渐扩大,汽车已相当的普遍,它已成为我们工作和生活中常用的一种交通工具。虽然到目前为止国内开发的GPS车辆监控系统已经很多,然而基于Web/Internet方式的却并不多见。GPS技术能应用在移动目标的定位、指挥、调度、和监控,具有很大的发展潜力,在这种形势下,研究与设计该种GPS监控系统非常有意义。本文对基于WEB的GPS监控系统设计与实现包括两部分,分别为设备端部分和服务器端部分。前者在构建的Linux软件平台上,利用操作系统资源设计应用程序,实现GPS数据的获取与处理,同时根据射线法来判断当前的GPS经纬度是否在服务器端下发的封闭区域内,并与服务器端相结合实现车辆区域越界报警。后者则是以Python开发的WEB框架Django为基础,利用开源的JavaScript框架ExtJS搭建整个架构,后利用Jquery的Ajax功能,把该车辆对应的ID发送到后台服务器中,通过操作Python与数据库的接口查询该车辆对应的经纬度信息并发送至图吧,图吧返回描述地理位置信息的XML数据,服务器端解析这些数据,最后加载图吧的API接口把该点对应的地理位置标注在地图上,实现车辆的定位。本文提供了一套切实可行的具有实时监控能力的GPS监控系统设计方案。它可在智能交通中担负起重要的作用,同时还可以提供车辆的跟踪,物流车辆调度等多种服务。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 课题研究的背景与意义

- 1.2 GPS 监控系统国内外研究现状与发展趋势

- 1.3 本文研究的主要内容及结构安排

- 第2章 设计与实现基于WEB 的GPS 监控系统相关技术

- 2.1 GPS 监控系统整体框架

- 2.2 射线法判断点在多边形内

- 2.3 开发语言python

- 2.4 WEB 开发框架Django

- 2.4.1 Django 组件总体框架

- 2.4.2.Django 中的MTV 开发模式

- 2.5 JavaScript 框架ExtJS

- 2.6 本章小结

- 第3章 GPS 监控系统设备端设计与实现

- 3.1 GPS 监控系统设备端硬件电路框架

- 3.2 ARM 处理器与操作系统选择

- 3.3 GPS 模块接口电路及GPS 协议

- 3.4 GPS 监控系统设备端应用程序设计

- 3.4.1 嵌入式软件开发平台的搭建

- 3.4.2 串口编程

- 3.4.3 GPS 模块数据的解析

- 3.5 GPS 模块数据的应用

- 3.5.1 超速告警事件

- 3.5.2 定时和/或定距离发送

- 3.5.3 设备端GPS 封闭区域判定

- 3.6 本章小结

- 第4章 GPS 监控系统服务器端软件设计与实现

- 4.1 GPS 监控系统原型

- 4.2 WEB 服务器的搭建及启动

- 4.3 WEB 服务器的发布

- 4.4 网站实现GPS 定位总流程

- 4.5 表单模块的设计

- 4.6 定位主界面的设计

- 4.7 图吧（Mapbar）接口

- 4.7.1 Mapbar 软件体系构架

- 4.7.2 加载Mapbar 接口

- 4.8 定位功能的实现

- 4.8.1 定位模块设计流程

- 4.8.2 定位模块中Ajax 的应用

- 4.8.3 解析Mapbar 返回的数据及定位图

- 4.9 区域越界报警模块的设计

- 4.10 本章小结

- 第5章 调试

- 5.1 调试工具Firebug

- 5.2 解决不同浏览器间的兼容性

- 5.3 调试过程中常见错误分析

- 第6章 总结与展望

- 6.1 论文总结

- 6.2 论文展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读学位期间参加的科研项目和成果

### 相关论文文献

- [1].基于单片机的嵌入式系统设计要点分析[J]. 数码世界 2017(02)

- [2].嵌入式系统的应用分析[J]. 科技创新导报 2017(27)

- [3].浅谈嵌入式系统对智能家居的影响[J]. 广东科技 2015(10)

- [4].对嵌入式系统的开发与应用研究[J]. 电子测试 2019(13)

- [5].嵌入式系统在物联网中的设计应用分析[J]. 电子世界 2014(16)

- [6].基于嵌入式系统下水情自动测报系统的设计与实现[J]. 电子技术与软件工程 2018(10)

- [7].嵌入式系统在物联网中的应用初探[J]. 信息化建设 2015(12)

- [8].看门狗定时器的设计与实施[J]. 电脑知识与技术 2010(31)

- [9].嵌入式系统的安全问题及应对策略[J]. 魅力中国 2009(13)

- [10].单片机在电子技术中的应用和开发[J]. 电子测试 2014(13)

- [11].高职院校嵌入式系统应用教学探索与实践[J]. 科技信息 2010(28)

- [12].嵌入式系统的应用现状及发展趋势[J]. 中国新通信 2018(23)

- [13].高职嵌入式课程体系及嵌入式实验室建设探索[J]. 电子技术与软件工程 2013(14)

- [14].嵌入式系统在医疗仪器上的应用[J]. 医疗卫生装备 2008(04)

- [15].嵌入式系统应用现状及发展趋势[J]. 科技信息 2011(02)

- [16].嵌入式系统实验教学的探讨及评价体系的建立[J]. 科技信息 2010(31)

- [17].浅析嵌入式系统中硬件设计对驱动程序实现的影响[J]. 网络安全技术与应用 2008(02)

- [18].安全关键系统的结构以及分区操作的实现[J]. 电子技术与软件工程 2019(02)

- [19].浅谈嵌入式系统的应用[J]. 科学家 2016(09)

- [20].嵌入式移动数据库研究[J]. 硅谷 2011(20)

- [21].基于嵌入式系统物联网的智能监测系统探究[J]. 信息记录材料 2020(06)

- [22].浅谈嵌入式系统的应用[J]. 农家参谋 2019(07)

- [23].集中授课方式在嵌入式系统课程教学中的应用[J]. 教育教学论坛 2015(49)

- [24].浅谈嵌入式系统在物联网中的应用[J]. 信息技术与信息化 2013(01)

- [25].嵌入式系统实验教学体系的探索与研究[J]. 装备制造技术 2009(01)

- [26].嵌入式系统在装配机器人控制中的应用[J]. 盐城工学院学报(自然科学版) 2009(02)

- [27].基于嵌入式系统应用的研究及趋势分析[J]. 农家参谋 2019(23)

- [28].基于应用的高校嵌入式系统方向培养模式探究[J]. 科技风 2018(17)

- [29].嵌入式移动数据库的研究[J]. 青春岁月 2012(06)

- [30].浅谈对嵌入式系统的认识[J]. 科技信息 2013(20)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/de9b5a61bd088c75fad7e04b.html