# 用于钢水定氧MgO-PSZ相变特性对抗热震性的影响研究

### 论文摘要

用于钢水定氧的氧探头除了要满足良好的导电性能的要求外,还需要满足抗热震性的要求,而氧探头中最重要的是MgO-PSZ管的抗热震性,其优劣直接影响着钢水定氧的成败。本文首先以共沉淀法为基础,探索不同的粉体制备工艺制备复合掺杂其他氧化物的8 mol%MgO-PSZ（理论含量）粉体,并分析了沉淀剂pH值和洗涤介质对粉体中MgO含量的影响。然后分别采用干压成型和挤压成型制备了Φ10 mm柱状试样和长约40 mm的棒状试样,探讨了粉体的最佳制备工艺及试样的烧结和热处理工艺,用X射线衍射仪定性和定量分析了相组成,用热膨胀仪测定了试样的热膨胀曲线,并用扫描电镜观察了试样的显微结构。最后用注射成型机把MgO-PSZ粉体注射成管状,按所探讨的工艺处理,并组装成探头,进行了模拟抗热震性试验。试验研究结果表明采用直接共沉淀法复合掺入CeO2、Y2O3及CaO的MgO-PSZ试样在1700℃烧结0.5 h可以达到所需要的致密度和相组成。先经1420℃保温2 h,再经1100℃保温6 h两步热处理的试样,在烧结试样得到的立方相氧化锆基（c-ZrO2）的晶内和晶界处析出细小的单斜相,使得试样表现良好的热膨胀特性。两步热处理,高温段,在立方相基体和晶界处析出细小的四方相颗粒;低温段,较大的四方相将转变为单斜相,而细小的四方相将被保留下来,可以很好地控制MgO-PSZ的相比例和相结构,在一定程度上优于一步热处理。模拟抗热震性试验也证实了这一结果。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 引言

- 第一章 文献综述

- 1.1 固体电解质概述

- 2 固体电解质'>1.2 ZrO2固体电解质

- 2 相变特征'>1.2.1 ZrO2相变特征

- 2 的热膨胀行为'>1.2.2 ZrO2的热膨胀行为

- 2 的增韧机制'>1.2.3 ZrO2的增韧机制

- 2 固体电解质的离子导电机理'>1.2.4 ZrO2固体电解质的离子导电机理

- 1.3 MgO-PSZ 概述

- 1.3.1 钢水定氧探头选用MgO-PSZ 作固体电解质的原因

- 1.3.2 复合掺杂MgO-PSZ

- 1.3.3 MgO-PSZ 粉体的制备方法

- 1.3.4 成型方法

- 1.4 钢水定氧探头

- 1.4.1 钢水定氧的意义

- 1.4.2 定氧探头工作原理

- 1.5 国内外研究现状

- 1.5.1 钢水定氧传感器的研究现状

- 1.5.2 抗热震性研究现状

- 第二章 试验材料、设备及分析方法

- 2.1 本课题的研究思路

- 2.2 试验材料及试验设备

- 2.3 试验试样制备

- 2.4 试验分析方法

- 2.5 试验试样的性能检测

- 第三章 共沉淀法制备氧化镁部分稳定氧化锆粉体

- 3.1 共沉淀法制备粉体

- 3.2 粉体中 MgO 含量的控制

- 3.2.1 沉淀剂pH 值对MgO 含量的影响

- 3.2.2 洗涤介质对MgO 含量的影响

- 3.3 本章小结

- 第四章 氧化镁部分稳定氧化锆粉体制备工艺的选择

- 4.1 实验方法

- 4.1.1 复合掺入其他元素工艺介绍

- 4.1.2 试样的成型

- 4.1.3 试样的烧结

- 4.1.4 体积密度测量

- 4.1.5 X 射线衍射分析（XRD）

- 4.1.6 热膨胀曲线的测定

- 4.2 结果分析及讨论

- 4.2.1 体积密度测量结果及分析

- 4.2.2 试样相分析

- 4.2.3 试样热膨胀特性分析

- 4.3 本章小结

- 第五章 氧化镁部分稳定氧化锆试样热膨胀曲线分析

- 5.1 试样的热处理

- 5.1.1 一步热处理

- 5.1.2 两步热处理

- 5.2 热处理对热膨胀曲线的影响

- 5.3 重现性

- 5.4 显微结构分析

- 5.5 本章小结

- 第六章 抗热震模拟试验

- 6.1 试样的准备

- 6.2 钢水定氧锆管抗热震模拟试验

- 6.3 现象分析

- 第七章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 硕士论文工作期间撰写和发表的论文

### 相关论文文献

- [1].MgO-PSZ固体电解质管的研制[J]. 天津城建大学学报 2017(01)

- [2].相变特性对MgO-PSZ热膨胀特性的影响[J]. 武汉科技大学学报 2008(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/dea22f2f26788b7b52c0a25b.html