# 基于数字图像处理的油管螺纹检测方法的研究

### 论文摘要

油管是石油开采中反复使用的钢管柱,在油田的应用数量非常庞大,油管螺纹的质量直接影响油田的正常生产。但是,油管的质量参差不齐,很多油田逐渐出现了抽油管柱破坏和失效的情况,粘扣、泄漏、滑脱掉井、挤毁等时有发生,严重的会导致油管断裂,给生产和作业带来了很大的经济损失与劳动力损失。在油管生产和修复过程中,对螺纹进行检测分析,判定油管螺纹的优劣,可以有效减少不合格的油管下井使用,预防油管失效,保证油田安全稳定高产。然而由于国内检测技术落后,到目前为止,对油管螺纹的质量检测以及评判大部份还停留在依靠人工的基础上。这种人工检测的方法检测误差大,效率低,而且在评判的过程中,检测结果直接受到检测工人的经验以及其他方面人为因素的影响,缺乏严格标准的尺度。随着计算机技术和图像处理技术的发展,根据油管螺纹检测的要求,将图像处理技术应用到油管螺纹检测之中,可以取代用人眼检测和判断螺纹质量的落后检测方法,极大地提高劳动生产效率,降低生产成本,提高产品质量,对于实现油管螺纹检测的自动化、智能化、精确化、快速化具有重要现实意义。本文基于数字图像处理技术,研究一套可靠性高、检测精确、速度快、集成化、智能化的油管螺纹检测方法。首先对数字图像处理技术进行综合分析,比较检测过程中的图像预处理、图像二值化、边缘检测、亚像素定位方法有关算法。结合油管螺纹图像的特点,选用中值滤波算法对油管螺纹图像进行预处理,然后采用直方图分割方法对图像进行二值化处理,提出一种改进型Canny边缘检测算子提取油管螺纹的边缘特征信号,并基于多项式插值的方法对油管螺纹边缘图像进行亚像素定位,以提高边缘定位精度。最后根据油管螺纹几何形貌特点和美国石油学会确定的测量方法,按照国产油管螺纹的基本尺寸,对经过处理后的油管螺纹图像进行几何测量,得到其锥度、夹角、螺距、高度、中径等几何参数,并且对油管螺纹表面的形貌进行检测。实验室采用数码相机和自制照明光源系统搭建的平台对检测方法进行实验。本方法测量准确,完全可以满足油管螺纹检测要求,是测量油管外螺纹的一种有效方法。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 问题的提出及意义

- 1.2 基于图像处理的检测技术发展概况

- 1.2.1 基于图像处理的检测技术发展

- 1.2.2 基于图像处理的螺纹检测发展概况

- 1.3 本文研究的主要内容

- 第2章 基于数字图像处理的检测原理与影响因素

- 2.1 数字图像检测原理

- 2.1.1 数字图像检测系统构成

- 2.1.2 图像处理的原理

- 2.2 影响检测精度的主要因素

- 2.2.1 光学成像系统几何畸变

- 2.2.2 成像系统的噪声

- 第3章 油管螺纹检测系统图像处理方法的研究

- 3.1 图像的预处理

- 3.2 图像的二值化

- 3.3 边缘检测算法

- 3.4 图像边缘亚像素精确定位

- 第4章 油管螺纹几何参数测量

- 4.1 油管螺纹检测系统构成

- 4.1.1 硬件系统构成

- 4.1.2 软件系统组成

- 4.2 油管螺纹的几何形貌

- 4.3 图像测量的原理与方法

- 4.3.1 边界拟合方法的选择

- 4.3.2 测量系统的标定

- 4.4 螺纹几何形状参数测量

- 4.4.1 螺纹锥度的测量

- 4.4.2 螺纹夹角的测量

- 4.4.3 螺距的测量

- 4.4.4 螺纹高度的测量

- 4.4.5 螺纹中径的测量

- 4.5 实验结果

- 4.6 油管螺纹形貌检测

- 4.6.1 螺纹表面的形貌特点

- 4.6.2 形貌检测的方法

- 4.6.3 判废条件的研究

- 第5章 总结与展望

- 参考文献

- 致谢

- 附录

### 相关论文文献

- [1].浅析油管螺纹粘扣因素分析与措施[J]. 化工管理 2016(10)

- [2].基于贝壳表面仿生油管螺纹抗粘扣性能仿真分析[J]. 长春理工大学学报(自然科学版) 2016(05)

- [3].论应对管螺纹技术强国的策略[J]. 考试周刊 2011(65)

- [4].基于55°密封管螺纹的锥螺纹数控加工研究[J]. 新技术新工艺 2013(02)

- [5].仿生油管螺纹表面结构的优化研究[J]. 机械设计与制造 2012(10)

- [6].管螺纹及其相关标准[J]. 机械工业标准化与质量 2008(04)

- [7].管螺纹及其相关标准[J]. 汽车工艺与材料 2008(04)

- [8].基于管螺纹的数控编程[J]. 中外企业家 2019(06)

- [9].基于图像技术的管螺纹位置测量方法[J]. 武汉理工大学学报 2018(08)

- [10].石油管螺纹的机械检测[J]. 石化技术 2018(01)

- [11].论石油管螺纹的机械检测[J]. 科技创新与应用 2017(08)

- [12].石油管螺纹分析研究[J]. 化工管理 2014(14)

- [13].石油管螺纹检测人员技术资质培训的发展[J]. 焊管 2009(05)

- [14].高强度平式油管螺纹有限元分析[J]. 中国石油和化工标准与质量 2014(01)

- [15].基于ANSYS的套管螺纹应力分析[J]. 广东化工 2012(04)

- [16].油管螺纹缺欠原因分析与探讨[J]. 石油工业技术监督 2012(03)

- [17].一种新型膨胀管螺纹的连接可靠性分析及试验[J]. 石油天然气学报 2012(06)

- [18].内管螺纹塑件的注射模结构设计[J]. 模具制造 2012(04)

- [19].基于有限元分析的油管螺纹区磁化方法研究[J]. 石油化工设备 2008(02)

- [20].管螺纹梳刀三维检测方法分析[J]. 工具技术 2018(09)

- [21].浅析用数控车床加工油管螺纹[J]. 黑龙江科技信息 2016(30)

- [22].油管螺纹基础参数与粘扣相关性分析[J]. 石油矿场机械 2013(04)

- [23].可移式管螺纹成型机设计与研究[J]. 制造业自动化 2011(11)

- [24].可移式管螺纹成型机减速器优化设计[J]. 机械设计与制造 2009(08)

- [25].油管螺纹漏磁检测探头的设计[J]. 无损检测 2008(09)

- [26].油井管螺纹梳刀的显微组织及磨损研究[J]. 宝钢技术 2020(04)

- [27].石油管螺纹单项参数测量仪使用注意事项[J]. 中国计量 2011(04)

- [28].可移式管螺纹成形机传动装置创新设计[J]. 化工机械 2011(05)

- [29].可移式管螺纹成型机减速系统方案与结构设计[J]. 机械研究与应用 2009(01)

- [30].可移式管螺纹成型机传动系统的设计研究[J]. 制造业自动化 2009(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/dec07737c9123eeecad55b49.html