# U71Mn钢高温氧化动力学实验研究

### 论文摘要

关于钢铁在热加工工艺中表面缺陷的研究,在材料加工领域内一直是一个研究热点。而氧化铁皮又是钢表面质量的主要缺陷之一,是导致其质量损失的主要原因之一,直接影响了钢铁生产中金属的成材率。本文结合包头钢铁集团轨梁厂重轨钢的实际加工工艺,以U71Mn钢为主要研究对象,针对该钢种在通过热轧加热过程时表面产生的氧化烧损较为严重的情况,深入研究了加热温度、加热时间以及氧化气氛对重轨钢坯表面氧化的影响。目的是为了弄清重轨钢的氧化动力学规律,提高产品的成材率。研究工作以实验为主,采用增重法对试样进行连续称重,根据实验记录计算出试样单位面积的增重量,绘制增重曲线,得出钢坯表面氧化与加热时间、加热温度之间的动力学规律,并结合不同气氛下的结果分析氧化性气氛含量对氧化烧损的影响。快速升温、典型升温和慢速升温三种加热制度实验中,在空气气氛下,经过260min加热后,钢坯在三种加热制度下氧化烧损率分别为4.6%、3.4%和1.3%。在模拟炉膛气氛下,钢坯的氧化烧损率分别为3.1%、1.7%和0.6%。氧化气氛对氧化烧损量有明显影响。900~1300℃的恒温保温试验中,在空气气氛下,试样平均氧化速率从0.04提高到0.96 mg/cm2·min,1100℃以前的氧化速率较慢,之后明显变快,1100℃是速率变化的拐点;在模拟炉膛气氛下,平均氧化速率从0.01提高到0.81mg/cm2·min,速率变化的拐点在1150℃。氧化气氛对各温度下的氧化速率有明显影响。模拟炉膛气氛下,1200℃和1300℃保温试验的增重曲线各有一个拐点,拐点之前增重曲线较陡,之后致密的氧化层抑制了氧的渗透,氧化速率随之减慢,增重曲线变缓。研究结果为钢坯高温加热过程中氧化动力学规律的探索提供了数据支持,为实际生产中控制钢的高温氧化,改进加热工艺提供可靠的理论依据,对钢铁企业节能减排有重要的实践意义。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 引言

- 1.1 课题来源

- 1.2 课题研究的意义

- 1.3 课题研究内容

- 2 文献综述

- 2.1 氧化铁皮的组成及生成机制

- 2.1.1 氧化铁皮的组成

- 2.1.2 氧化铁皮的生成机制

- 2.2 金属高温氧化动力学

- 2.2.1 金属氧化膜的稳定性

- 2.2.2 金属氧化膜的生长速度

- 2.2.3 钢在加热炉中的氧化过程及动力学特性

- 2.3 影响氧化的因素

- 2.3.1 加热温度

- 2.3.2 加热时间

- 2.3.3 炉内气氛

- 2.3.4 钢的表面特征以及钢的品种与成分

- 2.4 减少氧化的措施

- 2.4.1 减少氧化措施概述

- 2.4.2 国内外钢坯防氧化的研究现状

- 2.5 钢高温氧化动力学实验研究现状

- 3 研究方案及实验组织

- 3.1 实验设备

- 3.2 实验方案

- 3.3 实验的组织实施

- 4 实验过程及结果分析

- 4.1 试样的制备

- 4.2 空气环境下的实验

- 4.2.1 不同加热制度试验

- 4.2.2 保温试验

- 4.3 模拟炉膛气氛下的实验

- 4.3.1 各组分气体含量及流量的确定

- 4.3.2 不同加热制度试验

- 4.3.3 保温试验

- 4.4 不同气氛下实验结果对比

- 4.5 氧化铁皮XRD 分析

- 4.6 小结

- 结论

- 参考文献

- 在学研究成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].U71Mn钢轨开裂分析[J]. 科技展望 2016(14)

- [2].U71Mn钢轨钢喷丸和运行后组织及硬度分析[J]. 热加工工艺 2016(04)

- [3].U71Mn钢轨踏面剥离掉块缺陷分析[J]. 中国铁道科学 2013(02)

- [4].U71Mn钢轨淬火工艺及装置的改进[J]. 轧钢 2011(06)

- [5].贝氏体钢与U71Mn钢闪光对焊材料性能研究[J]. 钢结构 2016(06)

- [6].U71Mn钢轨端部淬火工艺研究[J]. 天津冶金 2015(02)

- [7].某地方铁路用U71Mn钻孔钢轨的断裂原因分析[J]. 铸造技术 2014(03)

- [8].贝氏体钢辙叉与U71Mn钢轨的焊接[J]. 焊接学报 2009(12)

- [9].U71Mn轨道断裂机理的分析研究[J]. 热加工工艺 2019(14)

- [10].U71Mn起重机轨道焊接工艺[J]. 起重运输机械 2013(08)

- [11].U71Mn钢轨道焊接工艺探讨[J]. 广东科技 2008(02)

- [12].U71Mn重轨钢高温力学性能研究[J]. 包钢科技 2016(06)

- [13].U71Mn钢轨焊缝处核伤扩展寿命的估算[J]. 铁道学报 2011(11)

- [14].基于正交试验法的U71Mn高锰钢的表面粗糙度模型分析[J]. 机械工程师 2020(04)

- [15].U71Mn钢轨闪光焊焊后火焰正火与感应正火接头性能对比[J]. 热加工工艺 2009(24)

- [16].U71Mn钢轨电子束焊接头组织与性能分析[J]. 焊接 2012(05)

- [17].U71Mn重轨裂纹分析[J]. 热加工工艺 2014(15)

- [18].PD3与U71Mn钢轨材料微观与宏观磨损性能分析[J]. 润滑与密封 2014(11)

- [19].关于提高U71Mn、U74再用轨焊接接头质量的探讨[J]. 科技传播 2012(05)

- [20].细化U71Mn钢轨焊接接头晶粒度的焊后热处理工艺优化研究[J]. 铁道建筑 2016(08)

- [21].U71Mn钢轨气压焊焊接接头滚动磨损与损伤性能研究[J]. 摩擦学学报 2020(05)

- [22].PD3和U71Mn钢轨钢的弯-弯疲劳裂纹扩展特性[J]. 机械工程材料 2010(04)

- [23].新标准U71Mn钢轨预热闪光焊调试[J]. 现代焊接 2016(12)

- [24].珠光体片层间距对U71Mn重轨钢初期腐蚀的影响[J]. 材料热处理学报 2020(11)

- [25].U71Mn重轨全轧制过程孔型填充情况的有限元研究[J]. 热加工工艺 2013(11)

- [26].4种成分车轮钢与U71Mn钢轨钢间的磨损行为[J]. 机械工程材料 2017(07)

- [27].服役U71Mn钢轨疲劳裂纹萌生及扩展分析[J]. 湖南大学学报(自然科学版) 2017(06)

- [28].U71Mn钢轨闪光焊接头暗色灰斑成因及消除方法[J]. 铁道技术监督 2020(06)

- [29].考虑次裂纹时U71Mn钢的主裂纹扩展行为[J]. 机械工程材料 2017(06)

- [30].最小二乘支持向量机在U71Mn高锰钢表面粗糙度预测模型中的运用[J]. 机械 2020(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/dec14e3c108abe75a2b6deee.html