# 超临界流体连续染纱流程与装置研究

### 论文摘要

超临界流体染色(Supercritical Fluid Dying,简称“SFD”)是21世纪最具活力的绿色染色方法之一,文中首先综述了SFD工艺和装置的研究现状,归纳了SFD的参数,指出了SFD工艺和核心设备—染纱器所存的问题,并针对存在的问题,提出了染纱器的设计思想,介绍了染纱器结构的由来,并给出了连续式染纱器的设计方法。所设计的超临界流体染纱器功能齐全,集染色、清洗浮色于一体,不仅实现了均匀染色,而且实现了连续化操作,节约了资源,又减少了染色的时间,易于工业放大。通过归纳分析目前超临界流体染色工艺及所设计染纱器的特点,确定了动态染色工艺,给出了染色工艺参数,并给出了整套染色装置的设计方法,包括循环泵、加热器、冷却器和二氧化碳储罐等设备,确定了各设备的结构尺寸,并进行了强度校核计算。所确定的动态染色工艺可以涵盖目前市场上绝大多数的织物和纱线,实现了均匀染色。将流体穿过筒纱的模型简化为流体穿过多孔介质的二维轴对称模型,建立了纱仓流场数值模拟的计算模型,并利用FLUENT软件自带的多孔介质模型对纱仓流场进行了数值模拟,找出了影响纱仓流场的各个因素,确定了流体分布器的结构:开孔直径5mm、开孔率0.6。在流场模拟结果的基础上,将开孔均布的筒管改为轴向上开孔率不同的五段式筒管,并设计了正交试验,得到了最优的筒管开孔情况,即筒管各段的开孔率分别为0.5、0.1、0.3、0.1和0.4。所取得的模拟结果,为纱仓结构的优化提供了依据。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 符号说明

- 第1章 绪论

- 1.1 研究背景和意义

- 1.1.1 研究背景

- 1.1.2 研究意义

- 1.2 超临界流体染色技术综述和研究现状

- 1.2.1 超临界流体染色技术综述

- 1.2.2 超临界流体染色工艺研究现状

- 1.2.3 超临界流体染色装置研究现状

- 1.2.4 超临界流体染色器现状

- 1.2.5 超临界流体染色参数现状

- 1.3 超临界流体染色存在的问题

- 1.4 课题的研究内容

- 第2章 超临界流体连续染纱器创新结构

- 2.1 染纱器创构思想

- 2.2 染纱器结构由来

- 2.3 染纱器结构

- 2.3.1 纱仓

- 2.3.2 纱仓托架

- 2.4 染纱器操作说明

- 2.5 染纱器工艺尺寸

- 2.5.1 纱仓尺寸

- 2.5.2 筒体尺寸

- 2.5.3 卡箍尺寸

- 2.6 本章小结

- 第3章 超临界流体连续染纱工艺和装置设计

- 3.1 染纱工艺流程设计

- 3.1.1 染纱工艺流程设计思想

- 3.1.2 染纱工艺流程

- 3.1.3 染纱工艺流程操作说明

- 3.2 染纱参数的确定

- 3.3 设备设计

- 3.3.1 循环泵选型

- 3.3.2 二氧化碳罐设计

- 3.3.3 加压泵选型

- 3.3.4 冷却器设计

- 3.3.5 加热器设计

- 3.4 强度和刚度校核

- 3.4.1 筒体强度校核

- 3.4.2 平盖强度校核

- 3.4.3 卡箍强度校核

- 3.4.4 流体分布器刚度校核

- 3.5 超临界流体连续染纱装置

- 3.6 本章小结

- 第4章 纱仓流场模拟与优化

- 4.1 引言

- 4.2 纱仓流场模拟的理论分析

- 4.3 纱仓流场模拟

- 4.3.1 纱仓几何模型

- 4.3.2 网格划分

- 4.3.3 边界条件的指定

- 4.3.4 模型的求解

- 4.4 筒管和流体分布器开孔的确定

- 4.4.1 流体对纱仓流场的影响

- 4.4.2 筒管和流体分布器适宜开孔组合的确定

- 4.4.3 染纱器结构的优化

- 4.5 本章小结

- 结论与展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士期间发表论文

- 学位论文评阅及答辩情况表

### 相关论文文献

- [1].段染纱横编袜子花纹形成方法[J]. 纺织学报 2020(10)

- [2].印度SHREE BALAJI与立信携手打造现代染纱厂[J]. 纺织导报 2013(08)

- [3].创新染纱技术 实现节能减排——节能新技术和设备在筒子染纱中的应用[J]. 纺织导报 2010(05)

- [4].新型环保泡沫染纱技术[J]. 纺织科技进展 2019(02)

- [5].段染纱横编织物花纹预测[J]. 纺织学报 2017(10)

- [6].工作研究对染纱生产线效率提升的应用[J]. 企业导报 2011(15)

- [7].段染纱在纬编针织服装设计中的应用[J]. 针织工业 2015(03)

- [8].超临界流体染纱器现状与新型结构[J]. 现代化工 2010(07)

- [9].MW/UV/H_2O_2工艺处理染纱废水及回用中试研究[J]. 工业水处理 2010(04)

- [10].段染纱的特点及其横编针织物的外观效果[J]. 纺织导报 2019(02)

- [11].段染纱色织条格面料的设计与生产[J]. 上海纺织科技 2015(12)

- [12].基于改进型BP网络的染纱能耗软测量[J]. 机床与液压 2008(07)

- [13].印染要发展 节能环保是必然 杨立新谈冷轧堆染纱设备及工艺[J]. 纺织服装周刊 2009(18)

- [14].西班牙牛仔布工厂研发出新型环保泡沫染纱技术[J]. 化纤与纺织技术 2019(01)

- [15].首台冷轧堆染纱设备获专家认可[J]. 浙江纺织服装职业技术学院学报 2010(03)

- [16].精梳棉涤纶混纺套染纱的生产实践[J]. 棉纺织技术 2020(08)

- [17].世界首台冷轧堆染纱设备研制成功[J]. 针织工业 2010(09)

- [18].基于自适应模糊聚类的多模型染纱能耗软测量[J]. 计算机集成制造系统 2009(12)

- [19].立信杯——色织行业节能降耗减排染纱先进技术奖名单[J]. 纺织服装周刊 2008(40)

- [20].彩格彩条牛仔织物的涂料染纱[J]. 印染 2011(06)

- [21].德棉举办质量把关交流会[J]. 纺织服装周刊 2011(22)

- [22].科技动态[J]. 江苏纺织 2010(06)

- [23].染纱废水处理及膜回用工程实例[J]. 印染 2019(21)

- [24].编织梦想[J]. 光彩 2016(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/dec26c824a1a056d0627ac44.html