# 多飞艇多载荷对地观测任务规划关键技术研究

### 论文摘要

随着对地观测技术的日新月异,临近空间以其独特的资源优势成为各国关注的焦点。平流层飞艇作为临近空间对地观测的主要平台,具有分辨率高、全天候持续观测、覆盖区域大、可定点悬停与巡航机动等特点,填补了卫星对地观测与无人机对地观测之间的领域空白。为了充分发挥平流层多飞艇对地观测的优势,需要对多飞艇部署位置、任务分配进行合理规划,使满足各种约束下的观测收益最大化,以提高对地观测系统效能。论文结合现有的国内外研究成果,针对多飞艇多载荷对地观测任务规划的几个关键问题展开研究,主要研究成果包括以下几个方面:1、建立了基于本体的飞艇平台、载荷、任务描述模型。论文首先对多飞艇多载荷对地观测问题进行概述,从整体上阐明研究对象后通过分析其工作过程、工作特点,理清资源特性和任务需求及其约束条件,然后采用基于本体的建模方法对飞艇平台、载荷、任务进行了建模,使问题表达规范化、清晰化、统一化。2、研究了载荷侧摆条件下的成像近似计算方法。飞艇所携带载荷通过侧摆实现大范围立体覆盖,侧摆会影响载荷的地表投影范围,从而影响观测分辨率。首先对载荷的固有特性进行分析,然后研究了特殊情况(观测点与艇下点同纬度)和一般情况下成像视场的近似计算。在此基础上,对飞艇的覆盖范围和侧摆情况下的观测分辨率计算进行了研究,得出观测分辨率随距离衰减较大、必须考虑其对观测质量的影响的结论。3、提出了基于混沌粒子群的多飞艇位置部署方法。在对多飞艇位置部署问题进行详细分析的基础上,建立了适当的约束满足优化模型。采用粒子群优化方法对问题进行求解,并利用混沌优化对算法进行改进,使原有算法在具备计算简单、收敛速度快等优点的同时,克服了初始解随机、早熟收敛的缺陷。仿真实验表明,该方法对于解决多飞艇位置部署问题快速有效。4、提出了基于离散粒子群的多飞艇任务分配方法。通过对多飞艇任务分配问题的分析,理清内在约束与目标要求,建立了多约束组合优化模型。利用重新定义粒子群操作算子的离散粒子群算法,并通过混沌和变异对算法进行改进,仿真实验验证了该算法能够有效提高多飞艇任务分配的效率。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 课题研究背景及意义

- 1.1.1 研究背景

- 1.1.2 研究意义

- 1.2 课题研究现状

- 1.2.1 飞艇发展现状

- 1.2.2 位置部署技术研究现状

- 1.2.3 任务分配技术研究现状

- 1.2.4 研究现状总结

- 1.3 论文的研究内容及组织结构

- 1.3.1 研究内容

- 1.3.2 论文的组织结构

- 第二章 多飞艇多载荷对地观测问题分析与建模

- 2.1 多飞艇多载荷对地观测问题概述

- 2.2 飞艇对地观测问题分析

- 2.2.1 飞艇对地观测工作过程

- 2.2.2 飞艇对地观测工作特点

- 2.2.3 资源特性与任务需求分析

- 2.3 基于本体的飞艇平台、载荷、任务描述模型

- 2.3.1 本体建模理论

- 2.3.2 飞艇平台本体模型

- 2.3.3 载荷本体模型

- 2.3.4 任务本体模型

- 2.4 本章小结

- 第三章 载荷侧摆条件下的成像近似计算

- 3.1 载荷成像视场分析

- 3.1.1 载荷垂直视场分析

- 3.1.2 特殊情况下的成像视场近似计算

- 3.1.3 一般情况下的成像视场近似计算

- 3.2 飞艇覆盖范围近似计算

- 3.3 载荷成像分辨率近似计算

- 3.4 本章小结

- 第四章 基于混沌粒子群的多飞艇位置部署方法研究

- 4.1 多飞艇位置部署问题分析与建模

- 4.1.1 问题分析

- 4.1.2 约束满足优化模型

- 4.2 基于混沌粒子群的多飞艇位置部署方法

- 4.2.1 基本粒子群算法

- 4.2.2 混沌优化

- 4.2.3 多飞艇位置部署计算流程

- 4.2.4 算法复杂度分析

- 4.3 仿真实验与分析

- 4.4 本章小结

- 第五章 基于离散粒子群的多飞艇任务分配方法研究

- 5.1 多飞艇任务分配问题分析与建模

- 5.1.1 问题分析

- 5.1.2 约束满足优化模型

- 5.2 基于离散粒子群的多飞艇任务分配方法

- 5.2.1 离散粒子群算法

- 5.2.2 基于混沌和变异的改进算法

- 5.2.3 多飞艇任务分配算法流程

- 5.2.4 算法复杂度分析

- 5.2.5 离散粒子群与混沌粒子群比较

- 5.3 仿真实验与分析

- 5.4 本章小结

- 第六章 实验系统设计与实现

- 6.1 多飞艇多载荷对地观测任务规划实验系统设计

- 6.1.1 实验系统体系结构设计

- 6.1.2 实验系统技术体系

- 6.1.3 实验系统处理流程

- 6.2 系统关键模块实现

- 6.2.1 多飞艇位置部署模块实现

- 6.2.2 多飞艇任务分配模块实现

- 6.3 本章小结

- 第七章 总结与展望

- 7.1 主要研究成果

- 7.2 进一步展望

- 致谢

- 参考文献

- 作者在学期间取得的学术成果

- 在学期间参加的与本课题相关的科研项目

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ded3e8cdec1a0479984552b8.html