# 基于FPGA的LD-CELP语音编解码器设计

### 论文摘要

LD-CELP（Low Delay– Code Excited Linear Prediction）语音编码技术是ITU-T1992年颁布的低延迟语音编码标准,其单向编码延迟小于2ms,主观评价MOS分为4.0。该标准采用向后自适应技术。其指标参数达到了进入公众通信网的要求。该标准被广泛应用于数字卫星系统、数字线路倍增设备（DCME）、综合业务数字网（ISDN）、公共交换电话网（PSTN）、话音存储转发系统等领域。本文对LD-CELP语音编解码算法进行研究,根据该标准算法特点,设计编码器硬件的体系构架。语音编解码算法中的运算功能由内嵌DSP软核完成,编解码输入输出部分由专门的输入输出控制模块处理并缓存,编解码过程中的常数存储在常数ROM中,中间变量存储在片上SRAM中。软件设计方面,采用DSP嵌入软件代码实现运算部分的功能,嵌入软件通过编写汇编代码实现。汇编代码通过专用编译器被编译成二进制指令集,并最终存储在程序ROM中。本文基于NC-VERILOG和SIMVISION仿真软件进行软硬件的协同仿真,仿真输入采用ITU标准测试向量,仿真产生的波形验证了本设计功能的正确性。将上述设计下载到FPGA开发系统,完成FPGA上最终功能的实现。本设计共包含20k逻辑门,10k片上ROM,10k片上SRAM,工作频率小于30MHz。所采用的FPGA为XILINX公司SPATRAN III系列产品中的XC3S1000芯片,此芯片拥有100万系统门,17280个逻辑单元。最后通过在FPGA外部添加一些外围电路对FPGA中下载的编解码器电路进行验证,实验结果表明本设计完全符合ITU-T的各项技术指标。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 本课题研究目的和意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 语音编码技术分类

- 1.2.2 主要语音编码标准

- 1.3 本课题主要研究内容

- 第2章 LD-CELP 编解码器原理

- 2.1 LD-CELP 算法概述

- 2.1.1 LD-CELP 编码器

- 2.1.2 LD-CELP 解码器

- 2.2 编解码主要技术

- 2.2.1 使用混合窗进行LPC 分析

- 2.2.2 听觉加权滤波器

- 2.2.3 合成滤波器

- 2.2.4 对数增益滤波器

- 2.2.5 码书搜索

- 2.2.6 后滤波器

- 2.3 本章小结

- 第3章 DSP 软核简介

- 3.1 寄存器组

- 3.2 寻址方式

- 3.3 条件关键字

- 3.4 指令集

- 3.4.1 赋值指令

- 3.4.2 移位指令

- 3.4.3 逻辑运算指令

- 3.4.4 算术运算指令

- 3.4.5 乘/除法指令

- 3.4.6 条件跳转指令

- 3.4.7 其它指令

- 3.5 本章小结

- 第4章 编解码体系结构及其实现

- 4.1 体系结构

- 4.1.1 编码器体系结构

- 4.1.2 解码器体系结构

- 4.2 硬件实现

- 2S 总线简介'>4.2.1 I2S 总线简介

- 2S 接收端'>4.2.2 I2S 接收端

- 2S 发送端'>4.2.3 I2S 发送端

- 4.2.4 编码输入接口

- 4.2.5 编码输出接口

- 4.2.6 解码输入接口

- 4.2.7 解码输出接口

- 4.3 软件实现

- 4.3.1 编码器主程序的软件实现

- 4.3.2 解码器主程序的软件实现

- 4.4 联合仿真

- 4.5 本章小结

- 第5章 FPGA 设计

- 5.1 XC3S1000 简介

- 5.2 音频转换实现

- 5.3 FPGA 实现

- 5.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 附录1 编码器嵌入式代码主程序

- 附录2 解码器嵌入式代码主程序

- 攻读学位期间发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].基于CELP编码的语音帧擦除掩蔽算法[J]. 现代信息科技 2019(17)

- [2].LD-CELP编解码器的ASIC设计[J]. 电子科技 2008(01)

- [3].基于CELP的矿井无线透地通信语音压缩编码方案[J]. 煤矿安全 2015(07)

- [4].基于CELP编码模型的参数转码技术[J]. 电声技术 2009(04)

- [5].MELP/CELP混合语音编码方法研究[J]. 声学与电子工程 2008(01)

- [6].改进的嵌入式CELP固定码本快速搜索方法[J]. 小型微型计算机系统 2015(05)

- [7].CELP编码中LSP参数冗余分析[J]. 江西科学 2010(01)

- [8].CELP宽带语音编码中感知加权滤波器的新算法[J]. 浙江大学学报(理学版) 2009(01)

- [9].CELP编码中LSP参数冗余分析[J]. 中国新通信 2009(23)

- [10].基于UML的CELP编码系统实现[J]. 江西科学 2008(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/def67b39d5bbc56bda17c8bf.html